INTENDENCIA DE COLONIA

Pliego de Condiciones Particulares

Especificaciones Técnicas para la

“Adquisición de Cargador Frontal con Retroexcavadora”

1.	Objeto del Presente Llamado.

El presente llamado se convoca para la adquisición de:

  - 1 (un) Cargador Frontal con Retroexcavadora, montado sobre neumáticos.

  - Tendrá como características principales adicionales: transmisión 4x4, cucharón frontal tipo almeja y brazo de retroexcavadora extensible.

- Propuestas.

Cada proponente deberá presentar propuestas por el equipo completo y por el total de las unidades a adquirir.

- Características que deben poseer los equipos que se licitan.

3.1. Serán totalmente nuevos de fábrica.

- El equipo deberá estar montado sobre chasis integral.

- El peso total del equipo con la retroexcavadora, sin contrapesos, con lastre en las ruedas y con las capacidades colmadas en sus distintos tanques y circuitos no podrá superar los 8.500 kg.

- El equipo completo tendrá un ancho máximo de 2.450 mm.

3.2. Motor

Será de tipo Diesel.

Tendrá:

- Una potencia mínima al volante de 70 HP de acuerdo a la norma SAEJ 1349 o equivalente.

- Filtro de aceite de elemento blindado reemplazable.

- Sistema de filtrado de combustible con un mínimo de 2 etapas previas a la bomba de inyección.

- Filtro de aire de tipo seco de dos etapas con indicador de servicio.

- Arranque eléctrico.

- Alternador con un mínimo de 45 Amperios.

- Tanque de combustible con una capacidad mínima de 120 litros.

3.3. Transmisión

- Será de diseño servo asistido; con convertidor o tipo Power Shift.

- Tendrá tracción en las 4 ruedas (tracción 4x4).

- Tendrá por lo menos 4 marchas hacia delante y 4 hacia atrás.

- Preferentemente tendrá filtro de aceite de tipo enroscable montado verticalmente.

3.4. Freno

- Los frenos de servicio serán de discos múltiples, sumergidos en baño de aceite y accionados hidráulicamente sobre las ruedas traseras.

- Debe tener freno de estacionamiento independiente del de servicio. Será mecánico accionado preferiblemente sobre la transmisión.

3.5. Dirección y eje delantero

- Tendrá dirección hidráulica.

- El  radio de giro exterior en los neumáticos delanteros no será mayor de 8,20 metros.

- El eje oscilante tendrá una oscilación mínima de 10° hacia ambos lados.

3.6. Neumáticos

Los neumáticos traseros serán 19.5 x 24 de 12 telas.

3.7. Sistema eléctrico

- El sistema eléctrico será de 12 Voltios con una batería de 12 voltios con un mínimo de 100 amp-hora.

- Contará además con un alternador que deberá cubrir las necesidades de consumo del equipo y con una capacidad mínima de generación de 45 A.

- Dispondrá de un interruptor principal de desconexión y alarma de retroceso.

El sistema de luces será el reglamentario para circular por carretera.

Incluirá:

- 2 faros delanteros múltiples, luz de carretera y luz de cruce.

- Luces de posición: 2 delanteras y 2 traseras.

- Luces de cambio de dirección: 2 delanteras y 2 traseras serán de tipo destello).

- 2 luces traseras de pare.

- Luz y chicharra de marcha atrás (reversa)

- Un apropiado sistema de luces de balizamiento.

3.8. Cuchara cargadora frontal

- Será un cucharón “tipo almeja”.

- Operada hidráulicamente.

- Provista de dientes o punteros reemplazables.

- Con una capacidad al ras no menor a O,6 m3.

- Con una capacidad de elevación a máxima altura de 2.000 kg.

- Con una altura de descarga mínima, en posición de 45° de 2,5 m.

3.9. Retroexcavadora

Será de pivot central

- Será de comando y operación hidráulica

- Tendrá  un arco de giro de 180°

- Tendrá brazo extensible y será capaz de excavar a una profundidad no menor de 5,3 metros.

- Con una cuchara de un ancho aproximado de 24” con una capacidad mínima de 0,15 metros cúbicos al ras provista de dientes o punteros reemplazables.

- La fuerza  de excavación del brazo retraído debe ser no menor de 30 KN, y la del cucharón no menor de 50 KN.

3.10. Cabina

Será:

- Metálica.

- Cerrada.

- Con al menos una puerta con escalones

- Protección anti-vuelco tipo ROPS.

- Desmontable.

- Con buena visibilidad en todos los sentidos.

- Fija al chasis

Estará equipada con:

- Cristales de seguridad laminados.

- Limpiaparabrisas delantero y trasero, ambos con lavador.

- Espejos retrovisores internos y externos.

- Viseras o similares para el sol.

- Iluminación interior.

- Cerradura de seguridad en ambas puertas.

- Asiento ajustable con suspensión y posabrazos y con giro de 180 grados.

- Cinturón de seguridad

- Bocina

3.11. Instrumentos del tablero

- Tendrá todos los controles necesarios para el buen funcionamiento del equipo, contando con lo siguiente:

- Manómetros o luces indicadoras de advertencia de presión de aceite  de motor, preferentemente con alarma sonora.

- Voltímetro o luz indicadora.

- Termómetros para temperatura de fluidos (como mínimo líquido refrigerante y aceite de transmisión).

- Indicador de combustible.

- Horómetro.

- Tacómetro

- Indicadores de restricción de filtro de aire del motor, filtro de la transmisión y filtro hidráulico.

- Indicador de freno de estacionamiento aplicado.

- Los correspondientes indicadores de alarma para aquellas funciones que se consideren críticas para el equipo o para la seguridad del personal.

3.12. Ruedas auxiliares

Los equipos vendrán equipados con una rueda auxiliar delantera y otra trasera.

3.13. Terminación

Las unidades se entregarán pintadas en amarillo cromo indicándose el proceso empleado.

La especificación del color, es en base a la plantilla de coordenadas cromáticas CIE. El color amarillo cromo tiene las siguientes coordenadas:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.498 | 0.557 | 0.479 | 0.438 |
| Y | 0.412 | 0.442 | 0.52 | 0.472 |

- Herramientas y filtros.

4.1. Herramientas por equipo

Cada unidad se entregará con el juego de herramientas imprescindible para que el operador pueda solucionar interrupciones menores de obra. Estas herramientas vendrán en cajas a prueba de agua y vandalismo e instaladas correctamente en la unidad.

Deberá contar además con: llave de ruedas con palanca, inyector para grasa, extintor de incendios no menor a 4 Kg, saca filtros, baliza, llave francesa de 12”, pinza, martillo, dos destornilladores phillips (chico y grande), dos destornilladores de paleta (chico y grande),  un juego de llaves combinadas de 6 mm a 30 mm, un juego de dados completo de 6 mm a 30 mm, una pinza pico de loro, un martillo mediano.

El precio de lo anterior se considera incluido en el equipo.

4.2. Herramientas especiales

Se indicará y eventualmente se cotizará la adquisición de un juego de herramientas especiales para el diagnóstico de fallas en todos los sistemas de la máquina (electrónicos, de inyección, hidráulicos, transmisión, etc.), de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  En la oferta se debe indicar de qué elementos está formado dicho juego.

4.3. Filtros

Se deberá proveer:

Los filtros necesarios para el mantenimiento de cada equipo por un lapso de 1.500 horas. Indicar su cotización e incluir este precio en el costo del equipo.

4.4. Elementos de desgaste

Indicar la cotización de estos elementos de desgaste e incluir este precio en el costo del equipo:

Para el tacho del cargador:

- 2 juegos de cuchillas con bordes si corresponde

- 3 juegos de dientes con sus respectivos bulones

- 9 juegos de punteros con sus respectivas trabas

Para el tacho de la retroexcavadora:

- 2 juegos de cuchillas con bordes si corresponde

- 3 juegos de dientes con sus respectivos bulones

- 9 juegos de punteros con sus respectivas trabas

- Documentación Técnica a presentar con la propuesta.

Con anterioridad a la apertura de la licitación, (hasta 24 horas antes), las firmas oferentes deberán entregar en el Taller de la Intrendencia de Colonia, un ejemplar del manual de taller y un ejemplar del manual de repuestos indicando número de parte original correspondiente a los equipos que propone.

Estos documentos podrán entregarse en formato digital en un CD.

Por este hecho el Departamento Secretaría General expedirá el recibo correspondiente exigido en el Pliego de Condiciones Generales.

- Datos Técnicos Requeridos.

La documentación mencionada en el Art. 5 compuesta por los catálogos y manuales provenientes directamente de fábrica contendrá y avalarán los siguientes datos técnicos requeridos y todas las exigencias requeridas en la cláusula 3:

6.1. Indicar marca y  modelo del equipo ofertado.

6.2. Peso bruto total y peso individual de tractor, pala frontal y retro.

6.3. Dimensiones generales con la retro incluida.

6.4. Motor

Se indicará:

- potencia DIN y SAEJ 1349.

- Número de cilindros y disposición de los mismos.

- Tipo de inyección.

- Cilindrada total.

- Relación de compresión.

- Diámetro y curso de los pistones.

- Capacidad y tipo de aceite de lubricación así como su equivalente ANCAP.

- Consumo específico de combustible.

6.5. Transmisión

Se hará una descripción detallada de la transmisión de la misma desde el embrague hasta las ruedas.

Se indicará el número de relaciones de marcha en ambos sentidos.

6.6. Sistema hidráulico

Se hará una descripción completa y detallada del mismo indicando:

- De cuántas secciones está compuesto.

- Presión y caudal en cada una de ellas.

- Tipo de bomba y presión y caudal de la misma a potencia DIN máxima de motor.

- Tipos de fluidos usados indicando el equivalente ANCAP.

- Tipos de válvulas de control.

- Temperatura normal de trabajo.

- Filtros.

6.7. Indicar de ambas cucharas (cargador y retroexcavadora):

- Alcance en profundidad, en altura, hacia delante, hacia los costados, etc. referidas al nivel del piso o al punto de apoyo del equipo más cercano al lugar de trabajo de la cuchara.

- Peso máximo de trabajo.

- Altura de la cuchara frontal en posición a 45°.

- Ángulo de pivote mínimo.

- Dimensiones y peso bruto.

- Tipo de material del que están construidas y espesor

- rendimiento de operación (metros cúbicos por unidad de tiempo) para cada trabajo (arranque, carga, etc.) según tipo de material y posición respecto a la máquina.

- Indicar del conjunto retro:

- Detalles de su sistema mecánico de acople al resto del equipo.

- Detalles de la conexión de su sistema hidráulico general.

6.8. Varios

- Medidas y tipo de los neumáticos delanteros.

- Se darán las capacidades de los distintos depósitos de combustibles, aceite lubricante y fluidos hidráulicos.

- Se describirá y darán detalles del sistema de dirección.

- Se describirá detalladamente el sistema de frenos de servicio así como de estacionamiento.

- Valor de la información técnica presentada.

Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos ofrecidos tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.

- Elementos Opcionales.

Se indicarán todos los elementos no estándar opcionales de aplicación a la unidad que haya previsto para ella el fabricante o que puedan resultar de interés para mejorar la misma en algún aspecto sobre todo en lo que respecta a una ampliación en la gama de trabajos posibles.

- Literatura Técnica a Entregar con las Unidades.

Junto con cada equipo se deberá proveer en versión impresa y en versión digital (en CD) la siguiente información:

- Un manual de operación y mantenimiento.

- Un manual de taller indicando secuencias, procedimientos y cuidados a tener en cuenta en el desmontaje y montaje de todas las partes y componentes del equipo.

- Un catálogo de partes con sus correspondientes números originales indicando todas las partes del equipo.

- Los elementos antes mencionados estarán redactados en idioma español o en el idioma de origen provisto de su correspondiente traducción.