HOSPITAL DE SAN CARLOS

A.S.S.E

MEMORIA DESCRIPTIVA

Y CONSTRUCTIVA

OBRA MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA  REGIÓN ESTE

PROYECTO ARQUITECTONICO

Arquitectos: 				Omar Olaizola

Ayudantes: 				Gonzalo Cabral

ASESORES

Técnico Constructor: 			María José Hernández

DEPARTAMENTO  ARQUITECTURA

REGIÓN ESTE

# MEMORIA DESCRIPTIVA Y  CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

Establecimiento: HOSPITAL DE SAN CARLOS.

Obra: REIMPERMEABILIZACIÓN CIRCULACIÓN DE IMAGENOLOGIA

Departamento: MALDONADO

CAPITULO I  CONSIDERACIONES GENERALES.

Artículo 1 -  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden el la re impermeabilización de techos del sector que comprende el pasillo de circulación de Imagenologia, del Hospital de referencia.

Las presentes especificaciones  complementan la información expresada en recaudos gráfico y escritos adjuntos.

Corresponde a obras de: re impermeabilización de cubiertas y reparaciones de albañileria en interiores y exteriores de los sectores indicados.

El “Comitente” es la Administración de Servicios del Estado (A.S.S.E), representado por las autoridades. El “Contratista” será la organización Técnica y Administrativa encargada de construir la obra,  que podrá delegar en Sub-contratista  de reconocida solvencia que los trabajos  que por su especialidad así lo requieran. La Dirección de la Obra será realizada por Técnicos de A.S.S.E.

Artículo 2 – PRESENTACION DE OFERTAS

Se pide presupuestar   siempre teniendo presente el rubrado que se adjunta al pliego, marcando precios unitarios, metrajes y cantidades. Se respetarán como mínimos, los porcentajes establecidos para el Monto imponible en cada rubro. Las ofertas se entregarán en papel y en respaldo digital.

Los Oferentes  presentarán  con la oferta todos los folletos  y/o especificaciones técnicas de los materiales, equipos (gases medicinales, térmico, sanitaria, eléctrica) que se solicite, en forma obligatoria, en papel y con respaldo digital.

Los Oferentes  presentarán  con la oferta todos los Responsables Técnicos  con fotocopia de Título Habilitante, tanto para la obra o contrato global  como de cada subcontrato, en forma obligatoria en papel y con respaldo digital.

Artículo 3 – REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, están de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Oferente señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

Cualquier duda en la interpretación de recaudos gráficos y escritos se consultará con la Dirección de obra.

Regirá en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos y  esta memoria, la ultima edición  de la Memoria Constructiva General  para Edificios Públicos, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Se respetará todo lo indicado por las Normas UNIT correspondientes que se indique.

Basta que una obra se halle indicada en alguna de las piezas que constituyen los recaudos, aunque haya sido omitida en los otros, para que el contratista esté obligado a ejecutarla.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita de los Técnicos encargados.

Se deberán hacer controles de calidad,  en los materiales como en los trabajos terminados, para los cuales se harán muestreos, pruebas o ensayos necesarios que acrediten la calidad final esperada.

Los oferentes tendrán libertad de inspeccionar el predio a fin de verificar obras, rectificar medidas, facilidades de trabajo y acceso, no se admitirán diferencias por desconocimiento de la situación de la obra, una vez presentada la propuesta y cronograma.

Se deja expresa constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen estas exigencias se realizarán nuevamente a entero costo del Contratista.

Artículo 4 –  COORDINACION DE LAS OBRAS

El Contratista deberá mantener la mayor prolijidad, limpieza y buena apariencia de la obra y de los espacios públicos que pudieran verse perturbados por esta. Se deberán coordinar las acciones con quienes correspondan y tener especial cuidado en las excavaciones, movimientos de tierra, desplazamiento de camiones y personal, etc., que no afecten el movimiento vehicular  y peatonal así como a los vecinos en su actividad normal de la calle.

Artículo 5 – SECTORIZACIÓN DE LA OBRA (ALCANCE DE LOS TRABAJOS)

5.1-REIMPERMEABILIZACION DE LOSAS: Se reimpermeabilizará  la losa indicada en plano.

5.1.1- Recomposición de carpetas, pendientes y reimpermeabilización en cubierta. (Se deberá levantar todo el relleno hasta la losa existente y luego de eso se realizará la recomposición de las carpetas).

5.1.2- Reparación y Reimpermeabilización de Prétiles y de bocas de  desagüe.

5.2.- Reparación de revoques interiores del sector reimpermeabilizado.

5.3.- Pintura interior del sector reimpermeabilizado.

5.4- Reparaciones interiores en general del sector reimpermeabilizado.

En general:

Se  deberá delimitar el mismo con un vallado,  a fin de impedir la propagación de polvo hacia las áreas que se mantienen en funcionamiento.

CAPITULO II   TRABAJOS PRELIMINARES

Artículo 1 – IMPLANTACION DE OBRA

1.1- El lugar en que se implantarán las obras se entregará  al Contratista en su estado actual, (terreno sin construcciones), correspondiendo al mismo adaptarlo a las necesidades del proyecto.

1.2-  DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.

El Contratista determinará el límite de la zona de trabajo, dentro de la cual deberá organizar todas las construcciones provisorias, oficinas para la Dirección de Obra, depósitos de materiales, etc., debiendo ser sometidos a la aprobación de la D.de O. , de acuerdo  con las normas municipales correspondientes.

1.3-  CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.

El Contratista es responsable  del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen para las construcciones provisorias.

Se construirá en forma prolija una casilla de obra, con mesa de trabajo para una eventual reunión y estanterías para carpetas y papeles.

Se incluirá una habitación independiente para el sereno.

Se construirán las instalaciones necesarias (baños, vestuarios, comedor, etc.), de acuerdo con la cantidad de personal involucrado a lo largo de la obra. Deberán  mantenerse en condiciones  de higiene  satisfactoria.

De considerarlo  necesario, el Director de obra  dará instrucciones  especiales sobre los aspectos referenciados. De lo contrario  los locales cumplirán como mínimo con las siguientes  especificaciones: el  techo será perfectamente impermeable  y el nivel de  piso se hará de 30 a 50 cm por encima del nivel de terreno. La altura del cielorraso no será inferior a los 2.40m de altura. Las paredes serán de mampostería de ladrillo o bloque. La superficie total de las ventanas no será inferior  a 1/6  del área ocupada  por el local.

Estas construcciones  quedarán de propiedad  del Contratista  después de terminada  la obra y efectuada  su recepción provisoria;  debiendo retirarla cuando se le indique, dejando el terreno perfectamente nivelado, libre de materiales  y escombros, etc.

El Contratista está obligado a suministrar  agua potable, considerando el aseo personal de los operarios de la obra, en la cantidad mínima de 25l/día/ persona.

El Contratista está obligado a establecer un depósito de dimensiones adecuadas, perfectamente seco  e impermeable, para el almacenaje de los materiales  que requieren protección contra la acción  de los agentes exteriores.

El Contratista está obligado  a mantener un botiquín  completo para los primeros auxilios. Podrá  estar ubicado en el local para la oficina del  mismo.

NOTA: La implantación de obra deberá cotizarse, en caso de que el Centro ceda un lugar, se descontará del presupuesto.

OBRADOR: deberá coordinarse con la Dirección de Obra la mejor ubicación del obrador. Tener la precaución con el movimiento  y maquinaria, principalmente en la excavación y movimientos de suelo  para lograr los niveles solicitados.

El Contratista tomará las precauciones  necesarias para garantizar que la realización de estos trabajos se realice con absoluta normalidad.

1.4- SEGURIDAD E INSTALACIONES DE OBRA

El Contratista es responsable  del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.

Se pondrá especial atención  al cumplimiento del Dto. 89/95 y anexos, en cuanto a las normas de seguridad vigentes, rigiendo para todo lo no especificado en la presente.

Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado  a velar por la seguridad de los obreros  y vecinos, tanto hacia el interior del límite de las áreas de trabajo  como en el entorno inmediato, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes  a Prevención  de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado e Intendencia Municipal de Treinta y tres en la materia.

Durante  el desarrollo de la obra, esta no deberá quedar expuesta a ningún tipo de riesgo durante las 24 hrs., implicando ello la ejecución de señalamientos, iluminación y obras auxiliares específicas que garanticen la seguridad de todas las personas y medios de transporte.

ANDAMIOS – Los andamios y demás instalaciones para las obras se construirán de acuerdo con las especificaciones vigentes establecidas por el MTSS y deberán observar las ordenanzas  y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, sobre prevención de accidentes de trabajo.

Para la determinación de las cargas  en las estructuras auxiliares se empleará un coeficiente  de seguridad igual a la quinta parte de la carga de rotura, responsabilidad  en cuanto a la habilitación de la carga máxima la asumirá el Técnico Jefe de Obra (de la Contratista).

BARANDA  DE PROTECCION – Se ejecutará de la siguiente forma: Se colocará del lado exterior de cada plataforma de los andamios, en contacto con la misma un rodapié formado por una tabla colocada perpendicularmente y una baranda formada por dos tablas de 25m/m a 0.70 y 1.40 de altura del piso de la plataforma. Las barandas irán clavadas, con clavos pasantes y doblados en su extremo. En caso de no ser posible efectuara  esto último, las barandas serán fijadas por medio  de flejes o pernos.

PLATAFORMA DE LOS ANDAMIOS – Estarán formadas por tablones de 30cm  por 5cm, conformando un ancho mínimo de 60cm, con un travesaño por debajo clavado en el medio de su longitud. Cuando sea necesario juntar varios tablones, deberán cabalgar en su extremo no menos de 50cm, uno sobre el otro, sujetándolos  con clavos  en número suficiente, llevarán piezas biseladas para evitar  el riesgo de tropiezo, de igual modo  deberán afirmarse los tablones sobre los machinales, en el caso de andamios metálicos se colocará un travesaño por la parte inferior además del citado, al lado de cada machinal o soporte metálico.

Se prohíbe los andamios improvisados, incluso para pintores, debiéndose armar  el entablonado sobre caballetes apropiados, firmes y previamente calculados, aun cuando se trabaje en el interior de la construcción.

Todo andamio tendrá acceso cómodo por una escalera rígida, sólidamente fijada en su parte superior el mismo andamio y con pasamanos  de 100cm de altura. Los peldaños  serán de madera sin defectos  visibles, ensamblados  en los montantes, excluyendo todo peldaño fijado sólo por clavos.

Solamente se podrá colocar rampas a menos de 8mde altura y con una inclinación máxima  de 20%. El piso será de 3 tablones de espesor 5cm  y 30cm de ancho  para impedir los deslizamientos de los pies.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBREROS

1- Cinturón de Seguridad: Serán del tipo que establecen las normas vigentes de Seguridad Laboral según la tarea.  Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue  al operario a frecuentes desplazamientos, deberá  fijarse  el extremo libre de la cuerda a una corredera sobre nivel, la que estará anclada en puntos de perfecta solidez.  La altura de la corredera y el largo de la soga deberán de ser tales que, en caso de caída, la longitud de la trayectoria  recorrida por el operario reduzca  al mínimo los perjuicios  que pueda causarle la brusca detención.  En general, el extremo libre de la soga quedará sin amarrar solamente cuando el operario se encuentre en un lugar seguro. Los cinturones, argollas, entablonadas, etc., deberán ser inspeccionados por el Contratista o capataz de la obra cada vez que deban usarse siendo dichas personas responsables  en caso de accidente por mala conservación. Es obligatorio el uso  del cinturón de seguridad en los trabajos que se detallan a continuación y todos aquellos en que exista peligro  de caída  de los operarios encargados de la ejecución:

-En la construcción y trabajos complementarios o de reparación, como ser pintura, colocación de cubiertas livianas  inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.

-En el armado y desarmado  de  andamiajes de más de tres metros de altura, poda de árboles, colocación y reparación  de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidará que el extremo libre de la soga  del cinturón sea sujetado firmemente por los ayudantes  del operario, siempre que no pueda amarrarse a algún punto perfectamente seguro.

-En el descenso, ascenso o permanencia en excavaciones en general, cuya profundidad sea mayor a 1.50m. En los trabajos que se ejecuten sobre  escaleras  a mas de dos metros de altura.

2- Guantes: El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su confección, sean éstos de cuero, tela, goma, etc, deberán ser adecuados en cada caso al uso a que se les destina, cuidándose  que ni su forma  ni el material empleado en ello dificulten el trabajo o perjudiquen las manos del operario.

El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su propia naturaleza o por los útiles o materiales  empleados, constituyan  riesgos para sus manos como ser:

-acarreo de hormigón y morteros en baldes y los que tienen que manipular con los mismos materiales.

-descarga y acarreo de piezas cerámicas

-cortes y canaletas de mampostería con macetas y cortafierros

-herreros, mecánicos electricistas, sanitarios.

-manipuladores de vidrios

-cuando se trabaja con ácidos corrosivos

-cuando se trabaja con asfalto frío o caliente.

Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal nuevo, habiendo sido usado  por otros, previamente y en cada oportunidad se debe desinfectar.

3- Botas y zapatos de seguridad : El uso de botas es obligatorio para todo el personal ocupado en la ejecución  de trabajos  dentro del agua, este será equipado con botas altas de goma impermeables;  así como el que deba trabajar en pozos, canales lugares húmedos y similares.

También para el personal ocupado en la preparación de morteros y  hormigones (canchero), como asimismo el encargado del llenado de hormigón en pozos, canales, etc., los que trabajan con asfaltos.

El uso de zapatos de seguridad  corresponde a los carpinteros, herreros que deban tener puntera y talón de acero. Todo el personal durante la ejecución de rústicos.

Cuando las botas o los zapatos sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo personal  habiendo sido usado  por otros, previamente y en cada oportunidad se debe desinfectar.

4- Anteojos protectores: En los trabajos de cualquier índole que se pueda  producir lesiones en los ojos  (piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigón, hierro, etc.), los obreros deberán llevar anteojos protectores especialmente diseñados para este fin.

5- Cascos protectores: Su uso es obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.

6- Máquinas hormigoneras y mezcladoras:

Las hormigoneras y mezcladoras eléctricas deberán equiparse con dispositivos de seguridad  necesarios para evitar accidentes eléctricos, ubicándose  en obra en un lugar específico, seco y en lo posible fuera de la circulación lógica del personal.

7- Sierras, garlopas, fresas

-Sierras circulares: Toda sierra circulara  que no tenga, como parte integrante de la misma el resguardo que cubre  la hoja dentada para prevenir accidentes de trabajo, debe ser retirada del obrador. La protección se adecuara al tamaño  del mecanismo que se trate, ajustándose a los modelos, registrados en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Las mesas d las sierras circulares serán cerradas en su parte inferior, sacándose el aserrín solamente después de inmovilizar la máquina.

-La sierra sin fin: Las Sierras sin fin deberán ser recubiertas arriba y abajo de la mesa en que se trabaja, dejando libre sólo el espacio requerido para el trabajo que se efectúa.

-Garlopa: Se adoptará el cabezote cilíndrico, interponiéndose en la parte cóncava de las cuchillas, una pieza metálica que no deje libre  sino el espacio requerido para su funcionamiento.  Las planchas se aproximarán lo máximo que permita la máquina.

-Fresas: Por encima de las fresas de  los trompos  se fijará un anillo de protección de un diámetro superior al de la fresa misma, o se empleará cualquier otra medida de protección eficaz.

8- Botiquín: El Contratista debe suministrar y mantener con todos sus elementos en perfectas condiciones, un botiquín equipado  de acuerdo a lo que establece el decreto 89/95

1.5-  LIMPIEZA DEL TERRENO.

El Contratista  deberá proceder por su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno, para poder realizar los trabajos con prolijidad. Igualmente deberá  procurar que la calle mantenga su limpieza en buenas  condiciones para seguridad de peatones.

1- ARBOLADOS: En caso que corresponda, el Contratista está obligado a talar los árboles situados dentro del perímetro de la construcción, así  como los que le indique la Dirección de Obra, retirar totalmente del predio los troncos y sus raíces.

No se incluye.

2- HORMIGUEROS: Se deberá eliminar en forma definitiva los hormigueros existentes.

No se incluye.

3- POZOS A CEGAR: l Contratista  denunciará, cegará o rellenará todo pozo existente en el terreno, agotando y desinfectando con cal aquellos que contengan materias fecales.

No se incluye.

1.6 – MOVIMIENTOS DE TIERRA

El  Contratista realizará a su costo todos los movimientos de tierra necesarios  para adaptar la altimetría del terreno a las cotas establecidas en el proyecto, debiendo por lo tanto   estudiarse  previamente a la presentación de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.

No se incluye.

1.6.1- RELLENOS: El material de relleno tendrá que se libre de residuos, desperdicios o materias orgánicas, en caso de necesidad, y cumplir con las especificaciones en cada caso. Deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

Se incluyen, las capas de relleno que conforman la impermeabilización.

Artículo 2–  REPLANTEO,  COTAS Y NIVELES.

2.1- RECTIFICACION DE LAS MEDIDAS

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo, el Contratista deberá verificar las medidas en sitio y será responsable de la corrección de las mismas.

Ninguna clase de compensación será admitida por cualquier  diferencia  entre las dimensiones de los planos y las rectificadas.

La construcción será  implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados en los planos.

2.2- REPLANTEO

El replanteo será  realizado por el Contratista  con estricta sujeción a los planos  y verificado por la Dirección de Obra, aparte de ello, el Contratista es responsable de los errores que puedan  cometerse.

Para la verificación, el Contratista deberá suministrar los aparatos y útiles necesarios a fin de que la D. de O. pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

El replanteo se hará  de modo tal que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes del mismo.

Se señalarán en el terreno los ejes principales  de los elementos constructivos  como columnas, pilares  y muros, disponiendo a tal efecto de alambres bien asegurados  y tendidos  con torniquetes sujetos a caballetes de madera, que aseguren la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

Todas las diferencias  que surgieran entre los recaudos entregados y la realidad, que afectaran al proyecto deberán ser planteadas oportunamente a la D. de O..

2.3- NIVELES

El Contratista debe rectificar los niveles del terreno.

Las cotas y niveles que se elevarán en  las distintas partes del terreno, son las que se indican en los planos, ajustándolas de acuerdo con las operaciones  de trazado  y replanteo.

Se construirán mojones de hormigón para establecer niveles de referencia, si así se requiriera,  en los lugares que se establezcan por la D. de O..

Se establece para esta obra que el cero altimétrico de referencia será el nivel  NPT del prétil.

Se consultará  oportunamente, a la D. de O. en el caso de que se produzcan diferencias.

Artículo 3 – MEDIOS AUXILIARES.

El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines; grúas, hormigoneras, sierras, montacargas, elevadores, etc., y así  facilitar los trabajos que se realicen. Muy especialmente  deberá contar con todo el equipamiento necesario para proceder  a la realización  de las excavaciones con los mejores medios disponibles para tal fin. Será  responsable de los accidentes que se produzcan y tomará  las precauciones  necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo.

Artículo 4– CARTEL DE OBRA Y CARTELES INTERNOS.

El Contratista hará preparar y colocará en obra las carteleras que la D. de O. indique, ateniéndose  a lo que éste disponga respecto de su organización, texto, tamaño y ubicación.

Los elementos de sostén deberán estar  prolijamente realizados, cumpliendo a satisfacción del D. de O., las condiciones  de estabilidad  y estética.

No se permitirá la colocación de ningún cartel  tablero o aviso de cualquier naturaleza, sin la autorización de la D. de O..

El Contratista deberá mantener el cartel de obra en perfecto estado de conservación, hasta su retiro al final de los trabajos.

Artículo 5 – PRECAUCIONES POR LLUVIAS.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar  que las aguas pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizar y muy especialmente el de no causar daños propios o a terceros.

Artículo 6 – PERSONAL.

6.1- JEFE DE OBRA

De acuerdo con el tipo de obra que se trata, su complejidad, se determinará si habrá un Director de Obra y/o Jefe de Obra.

6.2- CAPATAZ

El Contratista, además de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estará obligado a tener permanentemente un Capataz competente en la obra, el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición del edificio a construirse. Deberá controlar y coordinar muy especialmente los distintos  subcontratos de la obra.

Salvo casos de fuerza mayor, deberá ser el mismo en todo el transcurso de la obra.

La Dirección de Obra  podrá determinar el cambio del capataz si se comprobara ineptitud o negligencia.

6.3- PERSONAL OBRERO

Se empleará en todos los casos y para cada  uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los trabajos, la cual actuará bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra puede ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.

CAPITULO III   MATERIALES DE CONSTRUCCION

Artículo 1 – GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos  constructivos, regirán las Normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Si la D. de O. creyera conveniente el ensayo  de materiales  o muestras de fábrica, en donde corresponda, el Contratista  proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo.

1.1– CALIDAD, NATURALEZA  Y PROCEDENCIA  DE MATERIALES

Todos  los materiales destinados  a la Construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro de la especie y procedencia, teniendo, además las características particulares que se detallan en esta Memoria, y la debida aprobación de la D.de O.

El Contratista tendrá la obligación de justificar ante la D. de O., cuando ésta se lo exija, la procedencia  y calidad  del material que va a emplear. A su efecto, presentará un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, además la cantidad  de material, artículo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida obra y con fecha de adquisición del mismo.

Los artículos deberán  depositarse en la obra  en sus envases  originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente.

Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales  usados o que puedan haber perdido sus propiedades y calidad con posterioridad a su fabricación o fecha de vencimiento.

1.2– MUESTRAS DE MATERIALES

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra, juegos de muestras de cada uno de los materiales  a emplearse, para su revelación, ensayo y aceptación provisoria. Las muestras aceptadas quedarán depositadas en la obra para el control correspondiente.

No podrán acopiarse o depositarse materiales  dentro ni al pie de la obra, sin cumplirse este requisito. Todos los muestreos deberán ajustarse en caso de existir, a la norma UNIT correspondiente.

1.3– ENSAYOS DE MATERIALES

Además de lo indicado en el Articulo 1  de este Capítulo,  la D. de O.  podrá  requerir  la realización  de un  estudio de cualquier  material, artículo  o producto por parte de los ensayos  de la Universidad  de la República, UTU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) u homologados.

El Contratista debe en este caso suministrar, a su cargo, la cantidad de material, artículo o producto que fuese  necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por esta razón  serán por cuenta del Contratista.

1.4– ACEPTACIÓN DE MATERIALES

El Contratista  deberá presentar  a la consideración de la Dirección de Obra una muestra de cada uno de los materiales  a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y aceptación.

Los materiales  que suministre  el Contratista deberán ajustarse estrictamente a muestras aprobadas. No podrán acopiarse o depositarse materiales  dentro ni al pie de la obra, sin cumplirse este requisito. La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento  no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si antes  de la recepción definitiva de la obra se comprobase algún defecto.

1.5 – DEPÓSITO Y PROTECCION DE MATERIALES

1- El Contratista deberá depositar en sitios adecuados  y proteger debidamente el material, artículo  o producto acopiado  en el recinto de la obra. Todos los suministros deberán realizarse por el lugar que la Dirección de la Obra  junto con el Contratista encuentre más conveniente para la realización de los trabajos.

Al Contratista le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales,  artículos o productos que no tengan  utilización en la misma o mayores cantidades de los mismos que la requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita la D. de O..

2- ENVASES: En general los materiales, artículos  o productos  deberán depositarse en la obra en sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material articulo o producto cuyo envase no se encontrara en perfectas condiciones.

1.6– FISCALIZACION DE MATERIALES

La Dirección de Obra si lo creyera conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el Contratista proporcionará las direcciones, número telefónico y horario de trabajo de cada una de las fábricas o talleres, donde se elaboren los distintos elementos, materiales y productos.

El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia  y calidad del material, artículo o producto que va a emplear, cuando en los Planos, Pliego y/o Planillas se indique una marca o calidad determinada.

1.7– RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS

El Contratista está obligado a retirar del recinto de la obra los materiales, artículos  o productos rechazados.

En caso contrario la D. de O.  se reserva  el derecho de disponer el retiro del material, artículo  o producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimientos origine por transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado será demolida de inmediato y rehecha a entero costo del Contratista..

1.8- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES

La textura, color, dimensiones, ubicación figuran en la presente memoria y en recaudos gráficos correspondientes (plantas de terminaciones, planta de pavimentos.) La Dirección de Obra no admitirá el empleo en obra de materiales usados, reciclados o que puedan haber perdido sus propiedades desde su fabricación.

Artículo 2 – MATERIALES.

2.1- AGUA

Se usará para todos los trabajos que así lo requieran , agua corriente , suministrada por  el Servicio O.S.E., debiéndose garantizar  que no se encuentra contaminada con agentes químicos  que puedan afectar  los  mismos.

2.2- ARENAS

Las que se emplean en morteros serán silíceas de granos duros y resistentes  al desgaste, de tamaño adecuado a su uso. Serán trozos  regulares, ni finos ni alargados.

Las arenas se usarán perfectamente lavadas, exentas de materiales orgánicos, lodos, bolas de barro o polvo fino y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los perjuicios  que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos.

Se clasificarán como de grano grueso para mortero de mampostería de ladrillo y primera capa de revoques  y de grano fino para morteros de capas finales y acabados de revoques. Las dos serán blancas.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Dirección de Obra, fijará los tipos y procedencia de ellas arenas.

Se deberá cumplir con los ensayos y características  de las normas UNIT NM49:2002, UNIT NM 26:2002, UNIT NM 52:2002, UNIT 84:1952, UNIT NM 248:2002, UNIT NM 50:1998

2.3-  PEDREGULLO LAVADO “MELILLA”

-Como agregado grueso para hormigón, cumplirá las especificaciones de la Norma UNIT 102. Cuando no haya contra indicación, podrá usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estará perfectamente limpio y exento de limo arcilloso.

Se admitirá piedra de otra  composición  siempre que sea de resistencia adecuada a juicio de la D. de O.  y sea aprobada por esta.

-Deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre  de arcilla y materiales orgánicos.

-Se seguirán las recomendaciones del Técnico Calculista, del mismo. En caso de contradicciones se aclarará con la Dirección de Obra.

-Para el Hormigón armado su dimensión será variable entre 1 (uno) y 3 (tres) centímetro de diámetro máximo.

-OTROS AGREGADOS GRUESOS:

Los tamaños  de los fragmentos variará  entre los siguientes límites: Gravilla (0m.005 a 0m.010),  Grava (0m.010 a 0m.020), Piedra Partida (0m.020 a 0m.040).

Deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre  de arcilla y materiales orgánicos.

2.4- CEMENTO PORTLAND

El cemento Pórtland será de primera calidad, pudiendo exigir la Dirección de Obra las garantías que acrediten  su procedencia, buena  y reciente fabricación, así como buenas condiciones de fraguado, seguridad y resistencia.

Será rechazado  si presentase la más pequeña  avería o deficiencia en su envase

Se conservará en obra en sitio seco y protegido.

Se deberá cumplir  las normas UNIT 984:1996, UNIT 21:1963, UNIT 326:1998, UNIT 520:1978, UNIT 525:2001, UNIT 1013:1997, UNIT NM 65:1998.

2.5- CEMENTO PORTLAND BLANCO

El cemento Pórtland  blanco  será de primera calidad,  deberá contar con la previa inspección y aprobación de la Dirección de Obra.  Mantendrá su blancura  y tolerará  el teñido en todos los casos, debiendo ser inalterable a la acción del tiempo.

Deberá cumplir con la norma UNIT NM 3:1998. Regirán para la realización del respectivo control de calidad, las normas UNIT 20-45; 41-45; 21.45; 22-45

2.6- CEMENTO DE ALBAÑILERIA

Se trata de un aglomerante  para morteros que le incorpora plasticidad a la masa, permitiendo mayor  adherencia. Se utiliza para levantar muros. Se debe cuidar el exceso de agua (que pudiendo contener la arena), para evitar que el mortero se lave.

Se deberá cumplir con la norma UNIT 985:1996.

2.7- ADHESIVOS CEMENTICIOS PARA  REVESTIMIENTOS

Para la colocación de revestimientos cerámicos y porcelanatos se emplearán adhesivos cementicios, adhesivo a base de cemento modificado común y para porcelanato o similar.

El material a emplear para esta tarea se someterá  a consideración de la Dirección de Obra, pudiendo eventualmente solicitarse la realización de ensayos con más de un cemento a los efectos de verificar  el mejor resultado entre el material a pegar y el cemento a emplear.

1- Preparación: Viene en  forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y usar. Se preparará  según especificación del fabricante. La consistencia  de la mezcla de cualquiera de los  adhesivos debe ser tal que pueda aplicarse fácilmente con llana  dentada o espátula.

Luego de preparado dejarlo reposar 10 a 15 minutos

Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha comenzado a fraguar no debe utilizarse.

2- Almacenamiento: El almacenamiento  de estos morteros, deben ser con su envase original, manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y manipulación debe  realizarse de manera de prevenir daños por humedad o materiales extraños.

2.8- MORTEROS

Se seguirán estrictamente las proporciones indicadas para cada uso.

Aquellos morteros en cuya composición entre el cemento Portland deberán  emplearse a medida que se vayan preparando, prohíbase utilizar sobrantes del día anterior.

Las dosificaciones  de los morteros  para sus distintos usos se especifican en este artículo o,en sus defectos  en la M. C. G. del M.T.O.P. Los siguientes tipos de morteros se consignan solamente a modo reseña general.

| MORTEROS DE CAL | 1 parte de cal 3 o 4 partes de arena gruesa | “Mezcla Gruesa” |
| --- | --- | --- |
|  | 1 parte de cal 21/2 a 3 partes de arena fina | “ Mezcla Fina” |
| MORTEROS DE CEMENTO DE ALBAÑILERÍA | 1 parte de cemento de albañilería 6 a 7 partes de arena | Elevación de muros |
|  | 1 parte de cemento de albañilería 4 a 5 partes de arena | Revoques gruesos y colocación de pisos |
| MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND | 1 parte de cemento portland 3 partes de arena gruesa o terciada | Capa aisladora de cimientos 1ª capa de revoques exteriores (aditivada con hidrófugos) 1ª capa sobre el metal desplegado Amures: grapas , bigotes Protección de tuberías de acero Azotada de cielorrasos de hormigón Alisado para pisos o bases de impermeabilización Frisos |
|  | 1 parte de cemento Pórtland 4 partes de arena gruesa o terciada | Alisados Elevación de muros Mortero de toma para ladrillo visto. |
| MORTEROS CON MÁS DE UN AGLOMERANTE | 1 parte cemento Pórtland 5 partes de mezcla gruesa | 2ª Capa de revoques exteriores 2ª Capa s/ metal desplegado |
|  | 1 parte de mezcla gruesa 1/10 de cemento portland | 1ª capa de revoques interiores 2ª capa de cielorraso Mortero de toma para mampuestos , baldosas, tejas |
|  | 1 parte de mezcla fina 1/20 de cemento portland | 2ª capa de revoques interiores 3ª capa de cielorraso 3ª capa de revoques exteriores Colocación de cerámicas, pétreos, mesadas, zócalos |
|  | 2 partes de cemento blanco 1 parte de carbonato 2 partes de marmolina 2 partes de grano de mármol | 3ª capa de revoques exteriores |
|  | partes de pórtland blanco 7 a 10 partes de mezcla fina | 3ª capa de revoques exteriores (otra) |

Se podrá considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan su preparación, siempre previa consulta  con la D. de O.; entre ellos toda la gama de morteros predosificados: para revoque grueso, para revoque fino para interior.

2.9- REVOQUE  MONOCAPA IMPERMEABLE COLOREADO PARA EXTERIOR

Es un revestimiento mono capa impermeable en base a mortero cementicio texturado y coloreado.

1- Preparación: Viene en  forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y usar. Se preparará  según especificación del fabricante. La preparación no debe exceder mas de 5minutos y se dejará reposar  luego de preparada, 20 minutos para completar la hidratación de todos los componentes.

Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha comenzado a fraguar no debe utilizarse.

Llevará las buñas indicadas en los recaudos, y en caso de que alguna no cumpla las indicaciones técnicas del fabricante, se incorporara, con la aprobación de la Dirección de Obra.

Se deberá seguir con las indicaciones  del fabricante en cuanto al curado y otras consideraciones.

2- Almacenamiento: El almacenamiento  de estos morteros, deben ser con su envase original, manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y manipulación debe  realizarse de manera de prevenir daños por humedad o materiales extraños.

2.10- SELLADORES DE JUNTAS EN PISOS Y PARAMENTOS

Para todas las situaciones que por indicaciones de fabricantes o necesidades propias del proyecto sea necesario el empleo de materiales selladores, los mismos serán sometidos a consideración de la Dirección de Obra con suficiente  anticipación a los efectos  de evaluar  y eventualmente ensayar  los mismos. Se tendrá especial cuidado  en la solución de los “puentes” en general que se generan a en el encuentro de materiales distintos tanto en la albañilería  como en estructura.

Para lograr adherencia entre morteros u hormigones de distintas etapas  de llenado (en caso de que así este indicado por la técnica Calculista y que no se contradiga con lo que este indique), se utilizará un puente  de adherencia .

Para el caso de uso de elementos elásticos que oficien como selladores de juntas se solicita  expresamente  el uso de las llamadas “siliconas convencionales”.

Se deberá respetar  formas, ancho y profundidad  de juntas. Como cierre se colocará un fondo en forma de burlete  de sección circular  de espuma de polietileno del diámetro adecuado a la junta.

Para las juntas de dilatación se deberán usar sistemas de juntas, banda preformada, elástica e impermeable como fondo de junta.

Deberán cumplir con las Normas UNIT NM 7:2002; UNIT NM 6:2002.

2.11- HIDRÓFUGOS

Se empleará como un aditivo  al mortero de arena terciada  y cemento Pórtland para toda clase de impermeabilizaciones en que así se indique. Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, no putrescibles, no debe alterar la adhesión entre las capas, ni  disminuir  la resistencia  de los morteros.  Se utilizarán  en la dosificación que indique el fabricante, producto de ensayos realizados  que deberán ser supervisados y aprobados por la Dirección de Obra.

2.12-  HIERROS REDONDOS

Se utilizará el acero con las especificaciones indicadas en los recaudos de Hormigón armado. En su uso en el Hormigón armado rigen las condiciones de las Normas UNIT 1050.

Las barras estarán limpias  de pinturas, grasas y herrumbres excesivas.

2.13- ALAMBRE PARA ATADURAS

Los alambres de ataduras deberán ser de hierro sin lustre, pintura, alquitrán ni estar galvanizado.

2.14- LADRILLOS DE PRENSA

Serán cerámicos macizos de prensa, de 5,5x12x25cm, de arcilla de primera calidad, bien cocidos, duros, sonoros y con caras regulares  y planas, de pasta fina, compacta  y homogénea y de forma y resistencia adecuada para su uso. Se deberá separar al realizar el trabajo los que no presentan buenas  condiciones.

No deberán contener en su masa partículas de cal. La resistencia  mínima  será de 20kg/cm2.

Previo a su empleo, los ladrillos se mojarán hasta su saturación en agua.

2.15- LADRILLOS HUECOS y MACIZOS

Los ticholos: serán cerámicos, de prensa, de pasta fina, compacta, homogénea, bien trabajada, sin nódulos de óxido de calcio, estratificación o grietas. Serán bien cocidos, de sonido claro, regulares, de caras planas y bien estriadas, aristas rectas de forma  y resistencia adecuada para su uso.

Tendrán las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, donde se especifica  el tipo a emplearse en cada caso.

Se descarta el ticholo reconstruido o partido.

2.16- POLIESTIRENO EXPANDIDO

Se utilizarán  en planchas según se indique  en procedimientos. El espesor mínimo a considerar será de e=3cm y será de media o alta densidad. Para cerramientos verticales será de e=3cm  de alta o media densidad, de acuerdo indique el asesoramiento de  acondicionamiento natural  Para cubiertas será de e=5cm  de alta densidad.

-Peso específico de 15 a 20 k/m3 (densidad media)

-Peso específico de  20 a 25kg/m3(densidad alta )

2.17- MEMBRANA ASFÁLTICA

Se debe cumplir  con las normas UNIT 1052:2000, UNIT 1054:2000, UNIT 1055:2000

218- FILM DE POLIETILENO

Se utilizará como barrera de vapor para las cubiertas. Este será de un minino de 100micrones. Se  colocará   el espesor  que se indique en cada caso.

2.19- PAPEL KRAFT

Se utilizará como elemento separador  en los lugares que se indique, principalmente en azoteas.

2.20 – VIDRIOS

Serán perfectamente planos, de espesor uniforme sin manchas, ampollas u otro defecto en su interior, de espesores de tipos indicados en las planillas correspondientes.

Será rechazado todo vidrio que produzca distorsión de las imágenes en algún sentido.

Serán de clases y características  que se indican en planillas o recaudos correspondientes.

2.21- PINTURAS

Los materiales que se emplean en los trabajos de pintura, serán de buena calidad debiendo responder  a las especificaciones de  Normas UNIT, cuando no existan Normas Técnicas se aplicarán  métodos universales conocidas.

2.22- OTROS MATERIALES

En cuanto a otros materiales que no fueran tratados específicamente con anterioridad, de tecnologías alternativas placas de yeso y estructura de acero galvanizado, bloques vibrados de hormigón, policarbonato, panel de aluminio compuesto (de aluminio perfilería metálica, chapa doblada, acero inoxidable, aluminio, etc.; deberán ser de primera calidad. Se suministrarán  y controlarán en su ingreso en obra por parte del Contratista y la D. de. O., en caso de que se estime, por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados se efectuará su rechazo inmediato.

CAPITULO IV   OBRAS DE ESTRUCTURAS

No se incluyen.

CAPITULO V   OBRAS DE ALBAÑILERÍA

Artículo 1 – GENERALIDADES.

Para Albañilería rigen sólo los planos específicos de albañilería en vigencia.

Se hará de acuerdo a las especificaciones gráficas y escritas. En caso de contradicción o falta de entendimiento se consultará a la Dirección de Obra.

Antes de iniciar los trabajos, se verificarán totalmente las dimensiones y niveles del terreno y su coincidencia con los que figuran en planos.

La Dirección de la Obra verificará todas las medidas e indicará las correcciones y ajustes que deberán realizarse, lo que no eximirá al Contratista de su responsabilidad por errores en las medidas que pudieran comprobarse posteriormente.

Artículo 2 – MUROS  Y TABIQUES

No se incluyen.

Artículo 3 – MORTEROS.

3.1- GENERALIDADES

Los componentes  de las mezclas para los morteros se medirán en volumen o en peso dependiendo de cómo se confeccionen los morteros. Los morteros en cuya composición entre cemento deberán emplearse a medida que vayan preparándose, no pudiendo utilizarse los sobrantes de la mañana para la tarde.

Los morteros de cal y arena no se prepararán sino para el trabajo del día.

-En este caso se incluye la capa de mortero de arena  y cemento portland con hidrófugo para los prétiles, así como las medias cañas y gargantas a nivel de azotea.

-Se debe considerar los morteros de asiento o de toma, para los muros de mampostería, (en caso de que se requiera reparar los prétiles).

-Se deberá considerar los revoques exteriores a tres capas (mortero de arena cemento portland con hidrófugo, revoque grueso y revoque fino).

Se aplicará una previa  azotada como mordiente principalmente en los elementos de hormigón armado y metálico.

-Los revoques  interiores en dos capas  con previa azotada (revoque grueso y fino).  Las dosificaciones son las indicadas en tabla adjunta.

3.2- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones  de los morteros  para sus distintos usos se especifican en Capitulo III Materiales de Construccion,articulo 2.8 o en sus defecto  en la M. C. G. del M.T.O.P.. Los tipos de morteros se consignan solamente a modo reseña general. Se podrá considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan su preparación, siempre previa consulta  con la D. de O.

Artículo 4 – REVOQUES

4.1- GENERALIDADES

No se procederá a la ejecución de los revoques hasta tanto no se haya terminado de

producir los asentamientos de los muros de mampostería, para evitar la aparición de

grietas o fisuras con posterioridad a la aparición de los revoques.

Los revoques se ejecutarán cubriendo todas las superficies vistas que no tengan otra

especificación, siguiéndolas exactamente y corrigiendo sus pequeños defectos de modo

de obtener superficies geométricas rigurosas y cuando corresponda perfectamente horizontales o verticales.

Previo a efectuar los revoques, el Contratista está obligado a preparar todas las muestras  que el Director  de Obras considere necesarias.

Este, podrá introducir modificaciones dentro de la calidad de grano y coloración de los materiales que entran en la composición de las mezclas y morteros especificados en esta Memoria.

Los muros que deban  revocarse se prepararán  esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas.

No debe revocarse ningún paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a efectos de no producirse eflorescencias.

En el momento de proceder  al revocado,  debe humedecerse superficialmente en forma adecuada, salvo los de arena y cemento Portland gris.

En ningún caso podrá usarse  morteros recién preparados, debiendo tener un prudencial tiempo de almacenamiento para evitar  el estallido de posibles residuos o granos de cal mal apagados, en los paramentos a revocar. En caso de morteros pre-dosificados se atenderá los tiempos indicados por el fabricante.

Antes de su aplicación, los morteros destinados a capas de terminación se zarandearán a través de mallas de 1mm x 1mm. Los revoques deben tener superficie perfectamente planas, homogéneas  y sin presentar alabeos ni fuera de plomo, fretachadas, no debiendo presentar manchas, rugosidades, rayaduras, ni uniones defectuosas.

Se exigirá el perfecto perfilado de los ángulos  y la intersección de dos superficies planas será  una línea  recta. Las curvas  que se efectúen se realizarán empleando guías  de madera.

Cada capa de revoque no podrá tener más de 15mm de espesor. Cuando   se aplique más de una capa de revoque, la capa anterior deberá estar completamente seca, salvo indicación expresa en contrario.

Los revoques entre los techos y los muros deberán estar cortados, sin unirse. Antes de aplicarse la última capa deberán realizarse todos los cortes de muros, embutidos  de cañerías, instalaciones, etc.

Los revoques en general (interiores y exteriores) se harán de acuerdo a lo indicado en planos y lo expresado en esta memoria.

4.2- REVOQUES EXTERIORES

Se repararán los revoques exteriores de los prétiles, tambien se repararán de igual forma, la cara exterior (fachadas) de dichos prétiles, se  acondicionarán los mismos para recibir la pintura impermeabilizante, se respetarán los plomos y las terminaciones existentes.

Se buscará que la terminación quede idem a la existente, evitando resaltes o hendiduras.

Se realizará buña (2x1cm.)en el encuentro del revoque nuevo con lo existente.

4.3- REVOQUES INTERIORES

Se repararán los revoques que se encuentren afectados por humedades dentro del Sector a reimpermeabilizar (Pasillo imagenólogia), asi como támbien todas aquellas zonas que se afecten por las obras.

Si se nota la presencia de hongos en el paramento y/o cielorrasos, previo a todo trabajo, se lavará con una mezcla de 1 parte de hipoclorito de sodio y 10 partes de agua, utilizando cepillos duros.

Debe comprobarse que las superficies estén firmes, bien secas, limpias y libres de grasitud, y en el caso de que los muros y cielorrasos presenten señales de humedad, deberán eliminarse cualquiera sea su origen; no se iniciarán los trabajos de pintura sin antes tener la certeza de la extinción total de las humedades.

4.4- REVOQUES FLOJOS

Revoques flojos y pinturas en mal estado se removerán con espátulas, rasqueta, cepillo de alambre, etc. según el caso.

En caso de existir fisuras éstas se picarán y repararán. Se colocarán llaves en caso de ser estructurales, en caso contrario se picarán y se recompondrá el revoque correspondiente, si esta es grande, se complementará con un metal desplegado, sobre el que se colocarán las capas de revoque correspondientes.

En las partes existentes se hará una revisión general de todos los revoques, desprendiendo el material flojo.

Se cuidará que las reparaciones no queden resaltes ni hendiduras.

4.5-  REVOQUE EN ELEMENTOS DE HORMIGON

Todos los elementos de hormigón armado deberán ser azotados previamente a su revestimiento, con un mortero de arena y cemento Portland con mucho agua, en su primera capa.

Siempre  se aplicará  previo a los revoques en elementos estructurales, un puente de adherencia  para los revoques, de arena y cemento portland aditivado con mordiente en base acrílica, en caso de ser necesario.

Artículo 5 – CIELORRASOS

5.1 – GENERALIDADES

Serán realizados de acuerdo a los detalles  indicados en los planos y memoria.

5.2 – CIELORRASOS REVOCADOS

Se repararán los revoques que se encuentren afectados por humedades, que se encuentren dentro del Sector a reimpermeabilizar (Pasillo imagenólogia), asi como támbien todas aquellas zonas que se afecten por las obras.

Los revoques de cielorrasos exterior e interior, se harán en tres capas, azotada, gruesa y fina como terminación. A la azotada, primera capa se le incorporará compuesto en base acrílica,  para mejorar la adherencia de los revoques, gruesa y fina. Se seguirá las especificaciones del Capítulo III.

Artículo 6 – CUBIERTAS

Se pondrá especial cuidado en los puntos críticos de las azoteas, atravesamientos, columnas de ventilación, ductos, donde es necesario mayor atención prolijidad y cuidado en los trabajos de impermeabilización. La resolución de la cubierta atenderá en primer lugar los desagües indicados  por el Técnico Sanitario.

A partir de los puntos de bajada se replanteará  las limahoyas y limatesas, (puntos altos y bajos), dando pendiente no menor a 1,5% cuando sea una distancias importantes del entorno de los 10m, en caso contrario se irá a una pendiente del 2%.

6.1-  AZOTEA

6.1.1- REIMPERMEABILIZACIÓN, RECOMPOSICIÓN DE CARPETAS Y PENDIENTES EN AZOTEA: Se retirarán las capas de impermeabilización y/o rellenos existentes hasta llegar a la losa. Se rasqueteará la misma a los efectos de eliminar irregularidades, partes flojas y verdines (en caso que sea necesario).

Se tomarán todas las medidas necesarias para realizar los trabajos con la mayor seguridad (por ejemplo, apuntalar la losa durante los trabajos). Se coordinará con la Dirección de obra los procedimientos, de modo tal que no interfieran con el correcto funcionamiento del Centro.

Se recompondrán las capas de relleno de la losa de la siguiente forma:

*ALISADO:

Alisado de arena y cemento Portland con hidrófugo para nivelación.

*POLIESTIRENO EXPANDIDO:

Se colocarán placas de poliestireno expandido (espuma plast) de 3cm de espesor, luego de realizarse el alisado.

*POLIETILENO:

Se colocará Polietileno (Nylón) de 200 micrones,por encima de las placas de poliestireno expandido.

*CARPETA ARMADA CON PENDIENTE:

Según replanteo de niveles se recomponen las pendientes requeridas en planos (1,5 o 2%), con carpeta armada de mortero de Arena terciada y cemento Portland.

Esta carpeta no será menor de 4 centímetros e irá acompañada con una malla de polipropileno.

Sobre esta y previo a la colocación de la capa impermeable, una imprimación asfáltica en base a solvente, para mejorar la adherencia.

Se construirán medias cañas de Arena y Cemento Portland con hidrófugo, capa que tendra continuidad con prétiles y/o cerramientos verticales (fachadas) en los bordes para  facilitar el escurrimiento y correcta colocación de la membrana.

*MEMBRANA ASFÁLTICA:

La capa impermeable será una membrana asfáltica prefabricada de 4mm, sin  foil 	de aluminio.

En los encuentros con muros, se deberá colocar la membrana en una canaleta 	(garganta) impermeabilizada con Arena y cemento Portland con hidrófugo sellada 	con asfalto al colocar membrana,  a aprox. 30cm.  del NPT, terminando la superficie 	del muro posteriormente con mortero  de arena y cemento portland con  hidrófugo y 	revoque (2 capas).

Regirá para la colocación de membranas asfálticas los procedimientos detallados específicamente en la norma UNIT 1065:2000.

La membrana deberá cumplir la norma UNIT Nº 1058:2000

CARPETA ARMADA (TERMINACIÓN):

Como terminación se realizará carpeta armada de Arena y Cemento Portland, esta no será menor a cuatro centímetros e irá acompañada con una malla de polipropileno.

Ésta irá colocada sobre separador de polietileno (nylón) de 200 micrones.

Se realizarán juntas de 2,40 x 2,40 y semi juntas de 80 x80.

6.1.2- REPARACION Y REIMPERMEABILIZACION DE PRÉTILES Y DE BOCAS DE DESAGÜE:

*PRÉTILES:

Los revoques de los prétiles que estén en mal estado, serán retirados y vueltos a hacer.

Se recompondrán los mismos a tres capas, (arena y cemento portland con hidrófugo , revoque grueso y revoque fino, dosificación indicada en M.C.G. del  M.T.O.P).

Se realizará por ultimo en los prétiles, un alisado de arena y cemento portland dejando la superficie apta para la colocación de la membrana asfáltica.

*BOCAS DE DESAGÜE:

Previo a los trabajos de impermeabilización de los prétiles, se deberan rehacer todas las bocas de desagües.

Para ello se efectuará el  retiro de los materiales de impermeabilización de todas  las bocas de desagüe. En el perímetro de cada una se hará el rebaje del relleno en un radio de aproximadamente 40x40 cm, como forma de asegurar la canalización de las pluviales.

Se deberá cuidar reducir lo mínimo posible el diámetro de las mismas.

En las bocas de desagüe no habrá menos de 2 capas impermeables, las que se resolverán con un cono de membrana y se rematará con la membrana que viene de la azotea.

Se hará un cono con membrana en primer lugar que forre el caño de bajada, cubriendo hasta la boca del mismo. Luego se sobrepondrá desde la cubierta una faja de membrana  asfáltica prefabricada  de 4mm de espesor  autoprotegida con foil de aluminio, que una la membrana existente con la colocada en la bajada pluvial. Esta faja será de no menos de 50cm en todo el contorno.

La membrana deberá cumplir la Norma Unit Nº 1058:2000.

*MEMBRANA ASFÁLTICA:

Luego de realizados los trabajos en las bocas de desagüe yu la reparación de los prétiles, se procederá a la colocación de la membrana en los mismos. Se construíran todas las medias cañas con mortero de arena y Pórtland con hidrófugo en continuidad con  los trabajos de los  prétiles.

Se impermeabilizarán los prétiles, cubriendo el alto y ancho del mismo, hasta llegar  a la línea de fachada. Se colocará membrana asfáltica prefabricada  de 4mm de espesor autoprotegida con un foil de aluminio. Se sobrepondrá con la membrana de la cubierta unos 40 cm mínimos.

Finalizada la colocación de la membrana se pintará con aluminio asfáltico las líneas negras dejadas por la soldadura de los rollos.

Se retirará íntegramente el escombro resultante de todos los trabajos.

En caso de inconvenientes se deberá consultar a la Dirección de obra.

NOTA ACLARATORIA: Una vez realizada la reimpermeabilización de losa y prétiles y previo a la colocación de la Carpeta armada de terminación, se exigirá la realización de una prueba de servicio de la membrana para comprobar si aparecen o no humedades debajo de la misma, en los muros o en los tabiques.

6.1.3- REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN: Se verificará como está resuelta la junta de trabajo y en que condiciones se encuentra la misma, en caso de no existir razones que ameriten un cambio, se resolverá la misma de acuerdo a las siguientes indicaciones.

*EN EXTERIOR:  Efectuándose el cierre de la junta con un perfil tipo Sika Roundex, sobre ella se colocará una banda selladora tipo Sika PVC o Sika Combiflex, con cierre con silicona estructural o material asfáltico.

Como elemento de cierre se cotizará una babeta de acero galvanizado, colocada sobre la resolución de esta junta a modo de tapa.

En caso de duda se consultará a la Dirección de obra.

*EN INTERIOR: Reparación de revoque en junta horizontal afectada por ingreso de agua (sector interior del Hospital), se repararán los revoques afectados por el ingreso de agua, estos serán a tres capas (mortero de arena y portland con hidrófugo, grueso y fino).

En todo el recorrido de la junta de trabajo se dejará buña de 4x2cm aprox., se le colocará luego tapa junta ( planchuela de aluminio L = 6cm. aprox.).

6.2 – CLARABOYAS

6.2.1- REPARACION DE CLARABOYAS:

No se incluyen.

Artículo 7 – VENTILACIONES.

No se incluyen.

Artículo 8 – ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES.

El Contratista deberá tener en cuenta en el presupuesto, que serán de su cuenta todos los

trabajos de albañilería necesarios para las instalaciones y en general los trabajos de

subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento.

El contratista facilitará los materiales del ramo de albañilería a los distintos subcontratistas,

ya sean estos por su cuenta o a los que la Dirección de la Obra pudieran encargarles trabajos a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones, muebles y otros elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto.

Previamente a la iniciación de estos trabajos, se ajustarán los detalles, posibles variantes y

plan de trabajos, en acuerdo con los distintos subcontratistas y la Dirección de la obra.

17.3- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Con esta denominación se entienden las siguientes obras, pases, y capas necesarias para cañerías y sus cierres, colocación de grapas, marcos de cámaras, piletas de patio, bocas de desagües, contadores y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalación sanitaria.

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la realización de estos trabajos, teniendo en cuenta el difícil acceso a esta zona.

Se deberá hacer hincapié en el replanteo de la distribución sanitaria suspendida a efectos de tener una buena coordinación con los elementos de terminación

CAPITULO VI   VARIOS

Articulo 1 -  LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberá mantener la obra en buen estado de limpieza. La Dirección de Obra podrá ordenar limpieza parcial o general cuando el estado de la obra lo haga necesario. Realizará también el contratista una limpieza general al terminar los trabajos de cada etapa. Esta limpieza final será total, a fondo y minuciosa dejando los locales en condiciones de ser utilizados. Se retirará el material e implementos sobrantes que correspondan así como el equipo utilizado para la realización de las obras.

Articulo 2 - RETIRO DE EQUIPOS

No se incluyen.

Articulo 3 - CIERRE PROVISORIO DE ABERTURAS

A los efectos de evitar durante la construcción la entrada de agua de lluvia que pueda perjudicar la obra, se procederá, donde la Dirección de Obra lo crea conveniente, al cierre provisorio de aberturas, cuidando de no perjudicar los marcos definitivos, pues si por ésta u otra causa fueran perjudicados serán sustituídos a costo del Contratista.

Articulo 4 -  CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Durante el periodo de conservación indicado en el Pliego, el Contratista esta obligado a

reparar a su costo, todos los desperfectos e irregularidades que se produzcan.

Articulo 5 – HUMEDADES

El Contratista realizará a su costo todas las obras necesarias para asegurar una completa impermeabilización, no tolerándose la presencia de manchas en cielorrasos, muros, etc.

Articulo 6 – PRUEBA DE SERVICIO PARA MEMBRANAS

Durante la realización de la prueba se debe asegurar que toda la cubierta quede llena de agua por debajo del nivel de la garganta. El llenado se debe hacer de forma total o parcial en función de la pendiente de la cubierta y debe mantenerse hasta el nivel Indicado durante 12h como mínimo, no debiendo superar las 24h. los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita tanto evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido como mantenerlo.

Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües, la operación debe realizarse de forma progresiva para evitar que la evacuación del agua produzca daños en las bajantes.

Se debe realizar un seguimiento en las 48 h posteriores a la realización del ensayo.

A los efectos de verificar la soldadura de la membrana en el desagüe, se debe realizar una prueba de estanquidad para comprobar si aparecen humedades debajo del mismo.

Para ello se debe obstruir el desagüe asegurando que quede Impermeable por debajo de la

terminación del embudo de la membrana. A continuación se llena de agua hasta un nivel por encima del embudo y se mantiene en esas condiciones durante 6 h como mínimo.

Una vez finalizado el ensayo, se debe destapar el desagüe y verificar la aparición de humedades.

Se debe realizar un seguimiento visual en las 24 h posteriores a la realización del ensayo.

Se utilizará “tinta trazadora” en el agua de las pruebas, con el fin de determinar si existe un ingreso de agua por algun error de sellado al ejecutar la impermeabilización.

CAPITULO VII  PINTURAS

Articulo 1-  CONDICIONES GENERALES

Regirán para estos trabajos de pintura  con las especificaciones que siguen.

Se ejecutarán estos trabajos de acuerdo a las indicaciones que disponga la Dirección de

Obra en cada caso, en cuanto a acabado de los tratamientos y a los colores, debiéndose

ejecutar todas las muestras que se soliciten.

Se entiende que la Dirección de Obra  coordinará este trabajo con los que tengan relación directa o indirecta con él, no aceptándose incumplimientos a las especificaciones por faltas a dicha coordinación.

Todo trabajo que no se ajuste a las que se desprenden de los elementos gráficos entregados a tales fines, deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones de la D. de O., sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

Se incluye las zonas intervenidas. Se pintarán en su totalidad (paraméntos, cielorrasos y aberturas), los sectores donde se realizarán reparación de revoques y todas aquellas zonas que se vean afectadas por las obras.

Los colores serán iguales a lo existente o en caso de cambio se consultará con la Dirección de obra.

Articulo 2- CONDICIONES PARTICULARES

Estos trabajos se realizarán por expertos, con el máximo esmero y prolijidad, cubriendo las partes vistas y ocultas de todos los elementos y realizando los cortes de color con toda exactitud. Los tonos resultarán uniformes, sin manchas, granos ni acordamientos. Se presentarán  superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.

Todas las superficies a pintar serán previamente lijadas, limpiadas y preparadas.

Se deberán proteger los pisos y demás superficies que puedan ser afectadas por trabajos que se realicen las que deberán entregarse perfectamente limpias.

Artículo 3 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se pintarán todos los paramentos, cielorrasos y aberturas salvo que lleven otro acabado claramente determinado en los planos o detalles respectivos.

Al mencionar “manos” se refiere a la cantidad mínima a darse a cada superficie, pero si a pesar de las especificaciones dadas no se hubiera logrado una perfecta y homogénea terminación, deberán darse además todas las “manos” complementarias o suplementarias necesarias para lograr una terminación a satisfacción de la Dirección de Obra, o de lo contrario realizar nuevamente el trabajo.

Es obligación del Contratista comunicar a la Dirección de Obra la ejecución de cada “mano” de preparación, de enduido o pintura para el control respectivo.

Le será exigido  al Contratista fina terminación en todos los detalles de las  obras de pintura, así como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados  durante la ejecución  de los distintos trabajos.

Artículo 4 -  MANO DE OBRA Y MATERIALES

Estarán estos trabajos a cargo de personal especializado y experto. Los materiales serán de primera calidad producidos por fábricas de responsabilidad reconocida y deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra.

Los materiales o productos preparados llegarán a la obra en sus envases originales intactos.

Los pigmentos a emplearse en la preparación de pinturas a la cal y cemento serán minerales.

El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los envases originales, con la entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos.

Artículo 5 - EN GENERAL

Aclaración: será de entera responsabilidad del Contratista el dejar  los herrajes  y la Instalación Sanitaria, elementos de Instalación Electrica, sin pintura y en perfecto funcionamiento.

5.1 - TRATAMIENTOS SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES

La pintura tendrá las siguientes características:

-Cielorrasos, se pintarán con pintura para cielorrasos tipo INCA, RENNER o similar.

-Paraméntos, se pintarán con pintura acrílica para interiores tipo INCA, RENNER o similar.

-Exteriores, se pintarán con pintura acrílica impermeabilizante para exterior, tipo INCAMUR o similar.

-Aberturas, se pintarán con Esmalte sintético.

En general:

-En todos los cerramientos se requiere una excelente terminación, evitar resaltes y hendiduras, previo a la pintura, llevará enduído, sellador e imprimación.

Se deberán aplicar además las normas UNIT 783:1989, UNIT 835:1990, UNIT 898:1992, UNIT 899:1992, UNIT ISO 6270:1992.

-Los colores quedarán a elección de la D. de O.

              - CONTENIDO

CAPITULOS :

CAPITULO I	  CONSIDERACIONES GENERALES ............  Pág. 3

CAPITULO II	  TRABAJOS PRELIMINARES...................... .. Pág. 5

CAPITULO III	   MATERIALES DE CONSTRUCCION......... .. Pág.10

CAPITULO IV	   OBRAS DE ESTRUCTURA........................... Pág.16

CAPITULO V	   OBRAS DE  ALBAÑILERIA..........................  Pág.16

CAPITULO VI    VARIOS….…….............................................  Pág.22

CAPITULO VII   PINTURA…..................................................  Pág.23