COMUNICADO Nº 5 -6Licitación Pública 04/2018

Expediente  2018-7466

OBJETO: “Llamado a prestación de servicio de Diseño, Construcción y Operación de un nuevo Sitio de Disposición Final y obras accesorias para los Residuos Sólidos Urbanos del Departamento de Rivera”

En virtud de la consulta recibida, se hace pública la respuesta correspondiente:

RESPUESTA:

El pliego solicita que se considere un caudal de lixiviado de los residuos de 0.33 m3 / día por cada tonelada de residuos ingresada en ese día. Este es el caudal mínimo de diseño, aun cuando el oferente pueda demostrar un caudal menor por otros métodos, aunque no es de esperarse grandes variaciones.

Para el escenario de mínima, que considera 80 ton/día, resultaría un caudal de lixiviados de 26.4 m3/d, más el caudal medio anual pluvial que cae en la subcelda de trabajo, que aunque no precipite sobre residuos, igual es recolectado por los drenes y conducido a la planta de tratamiento. En definitiva, se deberá proyectar la planta de tratamiento para el caudal suma de un mínimo de 26.4 m3/día más el caudal resultante del pluvial que precipita en el área de subcelda que defina el contratista en su propuesta de operación. En la propuesta técnica el oferente deberá justificar cuál es el área máxima de aporte de pluviales a la planta de tratamiento que está considerando, y qué plan se propone para separar el resto de los pluviales que no confluyen hacia los drenes.

Por ejemplo, si se define una subcelda de operación de 5000 m2, el aporte pluvial sería de 20.5 m3/día (que se adicionan a los 26.4 m3/día), resultando un caudal de diseño de la planta de tratamiento de 46.9 m3/día.

Las demás condiciones del llamado se mantienen incambiadas, recordando que la fecha de recepción y apertura de ofertas está fijada para el 25 de junio de 2019 a la hora 12:00.

UNIDAD DE LICITACIONES

DRA. MARISA FERNÁNDEZ