Licitación Pública No 18143

Suministro y ejecución de obras civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la ciudad de Paysandú,  Departamento de Paysandú

#### Aclaración 3

Se notifica a todas las empresas interesadas en el llamado de referencia,  que  se modifican los Numerales 10.1 a) y   10.1 b), de la Sección II-Pliego de Condiciones Particulares, quedando redactados de la siguiente manera:

- Donde dice:

| 10.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Experiencia general del oferente Experiencia en contratos como contratista principal y/o contratista administrador en 3 (tres) contratos en los últimos 10 (diez) años anteriores al plazo de apertura de la licitación, cada uno por un monto mayor o igual a USD 1:000.000 (un millón de dólares estadounidenses), finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria total cada uno, y demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación. En caso de Consorcios al menos un miembro integrante deberá acreditar esta experiencia. Esta información deberá presentarse completando el Formulario de Experiencia general del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma: Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de ellos cuente con la recepción provisoria total por parte del contratante. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. II) Experiencia particular del oferente A los efectos de esta licitación se define obras a similares a la licitada a: instalación de tuberías de PVC y/o PEAD para conducción de agua potable a presión, en diámetros comprendidos entre 75mm y 200mm, en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso y/o vereda embaldosada, y construcción de conexiones domiciliarias de agua en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso, y trabajos de detección de fugas invisibles en redes de distribución de agua, utilizando varillas de escucha, geófonos electrónicos y/o correladores electrónicos. diseño y calibración de modelos hidráulicos para localidades o sectores de redes de distribución. A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en su oferta haber construido en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra: instalación de 15.000m (quince mil metros) de tuberías de PVC y/o PEAD para conducción de agua potable a presión, en diámetros comprendidos entre 75mm y 200mm, en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso (no se computará la experiencia en tendidos de longitudes menores a 500 m (quinientos metros), y construcción de 500 (quinientas) conexiones domiciliarias de agua. No se computará experiencia en contratos de construcción de conexiones de agua menores a 100 (cien) conexiones cada uno, y detección de fugas invisibles en como mínimo 30.000 m (treinta mil metros) de redes de distribución de agua, utilizando varillas de escucha, geófonos electrónicos y/o correladores electrónicos. A los efectos de esta licitación se admitirá para esta actividad contratos del oferente que demuestren esta experiencia en los que hubiera actuado en carácter de subcontratista. Este requisito podrá ser cumplido mediante la experiencia de un subcontratista debidamente identificado en la oferta. diseño y calibración de modelos hidráulicos en como mínimo 30.000 m (treinta mil metros) de redes de distribución de agua. No se computará experiencia en la modelación de sectores menores a los 5.000 m (cinco mil metros) de red. A los efectos de esta licitación se admitirá para esta actividad contratos del oferente que demuestren esta experiencia en los que hubiera actuado en carácter de subcontratista. Este requisito podrá ser cumplido mediante la experiencia de un subcontratista debidamente identificado en la oferta. Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de ellos cuente con la recepción provisoria total por parte del contratante. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. Esta información deberá presentarse completando el Formulario de Experiencia particular del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma: Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. |
| --- | --- |

| 10.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta (Anexo VI). El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas. Personal clave a desempeñarse en este contrato: El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en este contrato: Cargo Título profesional universitario Experiencia en diseño de proyectos similares(*2) (años) Experiencia en obras en general (años) Experiencia en obras similares(*2) (años) Representante Técnico Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras y/o construcción y/o hidráulica ambiental, con constancia emitida por esa Facultad. - 10 2 Director de obra Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras y/o construcción, con constancia emitida por esa Facultad. - 7 2 Especialista en modelación de redes de distribución de agua Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser hidráulica ambiental, con constancia emitida por esa Facultad. 7 - 4 Responsable Gestión Ambiental Formación específica (ver MAO de O.S.E.) - 3 3 Técnico Prevencionista Tecnicatura*1 - 3 - Capataz de obra - - 7 3 A los efectos de esta licitación se define: *1 - Tecnicatura entendiéndose por este a los efectos de esta licitación, a egresados de carreras terciarias a nivel tecnológico con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. *2 - A los efectos de este cuadro valen las siguientes definiciones de similar: Para proyectos: proyectos para la detección y reducción de agua no contabilizada. Para obras: obras de instalación de redes de distribución de agua potable en zona urbana y construcción de nuevas conexiones. Información del personal clave deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII), presentado CV actualizado (no mayor a 3 meses de la fecha de apertura de la licitación) y firmado por el titular del mismo y copia del título universitario y constancia de perfil para los ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República o del título de la tecnicatura, según corresponda al cargo propuesto. Se deja expresa constancia que el mismo profesional NO podrá actuar en más de un cargo de los definidos en este artículo. Equipamiento para ejecutar la obra licitada Se define el siguiente equipamiento mínimo que el oferente deberá acreditar tener disponible para ejecutar las obras objeto de la licitación: Tipo de equipo y características Número mínimo exigido Retroexcavadoras livianas (o combinadas). 2 Palas cargadoras livianas (o combinadas). 2 Camiones de volteo con 6 m3 de capacidad mínima. 2 Bombas de achique motor a explosión o neumático caudal mínimo 30 m3/h profundidad mínima 3 m. 4 Bomba centrífuga para prueba hidráulica de uso portátil con hidro-esfera y presóstato presión mínima 10 Kp/cm2. 1 Máquina con disco de corte para pavimento de hormigón. 1 Vibro-compactadores (también conocidas pata-pata) con motor a explosión. 2 Planchas vibratorias para materiales granulares con motor a explosión. 2 Compresores con martillo neumático. 2 Máquina tipo “Müller”. 1 Detector de tuberías y accesorios metálicos. 1 Tuneleras para diámetros de media a 1,5 pulgadas. 2 Equipos para la detección de fugas: Dos Geófonos electrónicos. Cuatro Data logger. Treinta unidades como mínimo de Loggers bi direccionales para localización de fugas por nível de ruído y equipo de comando. Según cantidades expresadas en celda izquierda Medidor de caudal ultrasónico portátil, de instalación exterior a las tuberías. 1 Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento (Anexo VII). V) Plan de trabajo: Plan de Trabajo que incluya obligatoriamente: etapas para la ejecución de las obras, indicando inicio y fin, sin calendarizar (diagrama de Gantt), desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla de Cantidades y Precios. cronograma de ejecución financiera correspondiente expresado en porcentaje. monto imponible de jornales asociado, por etapa y actividad. descripción de los procedimientos constructivos de las actividades involucradas a este contrato, los que explícitamente deberán contemplar aspectos ambientales & sociales y de seguridad en obra. equipos asociados a los procedimientos y tareas descriptos en los puntos anteriores, que el oferente planea utilizar. plan de ingreso y ubicación de materiales y suministros a incorporar a obra y herramientas, y de retiro y disposición final de sobrantes de obra, vinculados a cada etapa o actividad. VI) Detalle de los Suministros ofertados, debidamente identificados, incluyendo marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación, e identificación precisa de los suministros cotizados. Si en la oferta el proponente incluyera más de una opción indistinta para todos o cada uno de los suministros, O.S.E. elegirá la opción que entienda más conveniente a su único juicio, al momento de la adjudicación o durante la ejecución del contrato. Suministros de identificación obligatoria Se definen los suministros de identificación obligatoria en la oferta a los siguientes: tuberías* piezas especiales y válvulas* válvulas reductoras de presión* piezas para la construcción de conexiones domiciliarias* Equipos de detección de fugas* * Las que deberán tener Certificación de producto y/o lote emitido por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en castellano, inglés, francés, portugués, italiano o alemán. Para la certificación por lote deberá presentar la carta de compromiso para la realización de la Certificación. La información requerida deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Suministros (Anexo VII) y acreditarse mediante catálogos y/o documentación emitida por el fabricante, debiendo cumplir las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). Identificación e información de otros suministros El proponente incluirá detalle e información acerca de los otros suministros no incluidos en la lista de suministros de identificación obligatoria en la oferta. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar toda la información que entienda necesaria. Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Suministros (Anexo VII) y deberá ser conforme establece la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). La no conformidad por parte de O.S.E. de los materiales propuestos a suministrar, será motivo de rechazo de la oferta a exclusivo criterio de la Administración. VII) Flujo de fondos proyectados de la empresa por el período de ejecución de la obra licitada, incorporando las obligaciones asociadas a la ejecución de esta licitación, considerando que el oferente resultara adjudicatario de la misma. Para su formulación el oferente deberá tomar como fecha de inicio de la obra la correspondiente al cuatrimestre posterior al de la apertura de la licitación. La no presentación de la información junto con la oferta será causal de rechazo de la misma. VIII) Nómina de los subcontratistas para componentes del contrato por valores mayores al porcentaje del 10% establecido en el Art. 10.1 d) del presente Pliego. Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Subcontratos (Anexo VII). O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. |
| --- | --- |

- Debe decir:

| 10.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Experiencia general del oferente Experiencia en contratos como contratista principal y/o contratista administrador en 3 (tres) contratos en los últimos 10 (diez) años anteriores al plazo de apertura de la licitación, cada uno por un monto mayor o igual a USD 1:000.000 (un millón de dólares estadounidenses), finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria total cada uno, y demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación. En caso de Consorcios al menos un miembro integrante deberá acreditar esta experiencia. Esta información deberá presentarse completando el Formulario de Experiencia general del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma: Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de ellos cuente con la recepción provisoria total por parte del contratante. En el caso de obras RANC con metas por sector se aceptarán recepciones provisorias por sector. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. II) Experiencia particular del oferente A los efectos de esta licitación se define obras a similares a la licitada a: instalación de tuberías de PVC y/o PEAD para conducción de agua potable a presión, en diámetros comprendidos entre 75mm y 200mm, en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso y/o vereda embaldosada, y construcción de conexiones domiciliarias de agua en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso, y trabajos de detección de fugas invisibles en redes de distribución de agua, utilizando varillas de escucha, geófonos electrónicos y/o correladores electrónicos. diseño y calibración de modelos hidráulicos para localidades o sectores de redes de distribución. A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en su oferta haber construido en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra: instalación de 15.000m (quince mil metros) de tuberías de PVC y/o PEAD para conducción de agua potable a presión, en diámetros comprendidos entre 75mm y 200mm, en zona urbana con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso (no se computará la experiencia en tendidos de longitudes menores a 500 m (quinientos metros), y construcción de 500 (quinientas) conexiones domiciliarias de agua. No se computará experiencia en contratos de construcción de conexiones de agua menores a 100 (cien) conexiones cada uno, y detección de fugas invisibles en como mínimo 30.000 m (treinta mil metros) de redes de distribución de agua, utilizando varillas de escucha, geófonos electrónicos y/o correladores electrónicos. A los efectos de esta licitación se admitirá para esta actividad contratos del oferente que demuestren esta experiencia en los que hubiera actuado en carácter de subcontratista. Este requisito podrá ser cumplido mediante la experiencia de un subcontratista debidamente identificado en la oferta. diseño y calibración de modelos hidráulicos en como mínimo 30.000 m (treinta mil metros) de redes de distribución de agua. No se computará experiencia en la modelación de sectores menores a los 5.000 m (cinco mil metros) de red. A los efectos de esta licitación se admitirá para esta actividad contratos del oferente que demuestren esta experiencia en los que hubiera actuado en carácter de subcontratista. Este requisito podrá ser cumplido mediante la experiencia de un subcontratista debidamente identificado en la oferta. Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de ellos cuente con la recepción provisoria total por parte del contratante. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. Esta información deberá presentarse completando el Formulario de Experiencia particular del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma: Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. |
| --- | --- |

| 10.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta (Anexo VI). El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas. Personal clave a desempeñarse en este contrato: El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en este contrato: Cargo Título profesional universitario Experiencia en diseño de proyectos similares(*2) (años) Experiencia en obras en general (años) Experiencia en obras similares(*2) (años) Representante Técnico Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras y/o construcción y/o hidráulica ambiental, con constancia emitida por esa Facultad. - 10 2 Director de obra Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras y/o construcción, con constancia emitida por esa Facultad. - 7 2 Especialista en modelación de redes de distribución de agua Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser hidráulica ambiental, con constancia emitida por esa Facultad. 7 - 4 Responsable Gestión Ambiental Formación específica (ver MAO de O.S.E.) - 3 3 Técnico Prevencionista Tecnicatura*1 - 3 - Capataz de obra - - 7 3 A los efectos de esta licitación se define: *1 - Tecnicatura entendiéndose por este a los efectos de esta licitación, a egresados de carreras terciarias a nivel tecnológico con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. *2 - A los efectos de este cuadro valen las siguientes definiciones de similar: Para proyectos: proyectos para la detección y reducción de agua no contabilizada o proyectos de modelación de redes de agua potable o de diseño de planes directores de agua potable. Para obras: obras de instalación de redes de distribución de agua potable en zona urbana y construcción de nuevas conexiones. No se considerará admisible que un mismo profesional ocupe el cargo de Especialista en Modelación de redes si al momento de la apertura de la presente licitación se encuentra desempeñando dicho cargo en hasta un máximo de 2 (dos) obras de Reducción de Agua No Contabilizada de OSE. Información del personal clave deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII), presentado CV actualizado (no mayor a 3 meses de la fecha de apertura de la licitación) y firmado por el titular del mismo y copia del título universitario y constancia de perfil para los ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República o del título de la tecnicatura, según corresponda al cargo propuesto. Se deja expresa constancia que el mismo profesional NO podrá actuar en más de un cargo de los definidos en este artículo. Equipamiento para ejecutar la obra licitada Se define el siguiente equipamiento mínimo que el oferente deberá acreditar tener disponible para ejecutar las obras objeto de la licitación: Tipo de equipo y características Número mínimo exigido Retroexcavadoras livianas (o combinadas). 2 Palas cargadoras livianas (o combinadas). 2 Camiones de volteo con 6 m3 de capacidad mínima. 2 Bombas de achique motor a explosión o neumático caudal mínimo 30 m3/h profundidad mínima 3 m. 4 Bomba centrífuga para prueba hidráulica de uso portátil con hidro-esfera y presóstato presión mínima 10 Kp/cm2. 1 Máquina con disco de corte para pavimento de hormigón. 1 Vibro-compactadores (también conocidas pata-pata) con motor a explosión. 2 Planchas vibratorias para materiales granulares con motor a explosión. 2 Compresores con martillo neumático. 2 Máquina tipo “Müller”. 1 Detector de tuberías y accesorios metálicos. 1 Tuneleras para diámetros de media a 1,5 pulgadas. 2 Equipos para la detección de fugas: Dos Geófonos electrónicos. Cuatro Data logger. Treinta unidades como mínimo de Loggers bi direccionales para localización de fugas por nível de ruído y equipo de comando. Según cantidades expresadas en celda izquierda Medidor de caudal ultrasónico portátil, de instalación exterior a las tuberías. 1 Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento (Anexo VII). V) Plan de trabajo: Plan de Trabajo que incluya obligatoriamente: etapas para la ejecución de las obras, indicando inicio y fin, sin calendarizar (diagrama de Gantt), desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla de Cantidades y Precios. cronograma de ejecución financiera correspondiente expresado en porcentaje. monto imponible de jornales asociado, por etapa y actividad. descripción de los procedimientos constructivos de las actividades involucradas a este contrato, los que explícitamente deberán contemplar aspectos ambientales & sociales y de seguridad en obra. equipos asociados a los procedimientos y tareas descriptos en los puntos anteriores, que el oferente planea utilizar. plan de ingreso y ubicación de materiales y suministros a incorporar a obra y herramientas, y de retiro y disposición final de sobrantes de obra, vinculados a cada etapa o actividad. VI) Detalle de los Suministros ofertados, debidamente identificados, incluyendo marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación, e identificación precisa de los suministros cotizados. Si en la oferta el proponente incluyera más de una opción indistinta para todos o cada uno de los suministros, O.S.E. elegirá la opción que entienda más conveniente a su único juicio, al momento de la adjudicación o durante la ejecución del contrato. Suministros de identificación obligatoria Se definen los suministros de identificación obligatoria en la oferta a los siguientes: tuberías* piezas especiales y válvulas* válvulas reductoras de presión* piezas para la construcción de conexiones domiciliarias* Equipos de detección de fugas* * Las que deberán tener Certificación de producto y/o lote emitido por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en castellano, inglés, francés, portugués, italiano o alemán. Para la certificación por lote deberá presentar la carta de compromiso para la realización de la Certificación. La información requerida deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Suministros (Anexo VII) y acreditarse mediante catálogos y/o documentación emitida por el fabricante, debiendo cumplir las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). Identificación e información de otros suministros El proponente incluirá detalle e información acerca de los otros suministros no incluidos en la lista de suministros de identificación obligatoria en la oferta. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar toda la información que entienda necesaria. Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Suministros (Anexo VII) y deberá ser conforme establece la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). La no conformidad por parte de O.S.E. de los materiales propuestos a suministrar, será motivo de rechazo de la oferta a exclusivo criterio de la Administración. VII) Flujo de fondos proyectados de la empresa por el período de ejecución de la obra licitada, incorporando las obligaciones asociadas a la ejecución de esta licitación, considerando que el oferente resultara adjudicatario de la misma. Para su formulación el oferente deberá tomar como fecha de inicio de la obra la correspondiente al cuatrimestre posterior al de la apertura de la licitación. La no presentación de la información junto con la oferta será causal de rechazo de la misma. VIII) Nómina de los subcontratistas para componentes del contrato por valores mayores al porcentaje del 10% establecido en el Art. 10.1 d) del presente Pliego. Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Subcontratos (Anexo VII). O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. |
| --- | --- |

GERENCIA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Montevideo, 19 de abril de 2018