# LICITACION ABREVIADA  N° 20088

OBJETO: “Servicio de reparación y mantenimiento de colectores y conexiones de saneamiento para OSE-UGD en las localidades de Maldonado, Punta del Este, Piriapolis, Pan de Azúcar y San Carlos. Departamento de Maldonado”

ACLARACION  II

Pregunta 1: En la planilla de precios y cantidades llama la atención la poca cantidad de metros en el rubro 1 Reparación/Sustitución de conexiones domiciliarias. ¿Las unidades del rubro 1 están correctas, en metros lineales de conexión?

Respuesta 1: Sí, son metros lineales de conexión.-

Pregunta 2: En el caso de una orden de trabajo que implique reparación de conexión domiciliaria, ¿Se establece un metraje mínimo a pagar, ejemplo 3 metros, independiente si la reparación implica el cambio menor a ese metraje, ejemplo 1 metro? Esta pregunta la establecemos ya que los costos operativos de la logística de este rubro tienen un valor mínimo independiente de los metros de caño a sustituir.

Respuesta 2: No, no se establece metraje mínimo a pagar.-

Pregunta 3: En la planilla de precios y cantidades, rubro 11 (Equipo de depresión de napa freática) tiene una unidad de mod/dia, ¿Qué significa esta unidad (mod/dia)?

Respuesta 3: Está definido en el Pliego, art. 10.1 b) IV) Equipamiento y vehículos para ejecutar el servicio y las obras licitadas:  Un equipo completo de depresión de napa freática (tipo wellpoint) para utilizar en excavaciones en presencia de agua.  El equipo constará de una bomba de vacío y agujas con filtro para la extracción de agua del terreno, así como del accesorio necesario para la instalación de las agujas.  Se proveerán también mangueras para el alejamiento del agua extraída.  A los efectos de la cotización se considerarán módulos de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con la instalación de hasta 18 agujas, y se cotizará a razón de un módulo por día de utilización.-

Maldonado, 26 de agosto de 2019.-

Departamento de Administracion

Oficina de compras