Montevideo, 10 de octubre de 2019.

Licitación Pública No. 20130.

“Ejecución de troncales y obras anexas para la ampliación de la capacidad de aducción de agua potable al sistema metropolitano”

#### Comunicado Nº 2

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunica la modificación de los Artículos 10.1a) II y 10.1b) del Pliego de Condiciones Particulares de la Sección II:

- Artículo 10.1 a) II) Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada

Donde dice:

…………………………………………………………………………………..........................

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en su oferta haber realizado en los últimos 10 (diez) años en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra:

En los últimos 10 (diez) años, instalación de 3.000 m (tres mil metros) de tuberías  de agua a presión de diámetros mayores a 800 mm, en FD, en zonas urbanas con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso y cordón cuneta.

No se tendrán en cuenta antecedentes de obras con metrajes inferiores a 500 m (quinientos metros).

………………………………………………………………………………………………......

Debe decir:

…………………………………………………………………………………………………….

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en su oferta haber construido en los últimos 10 (diez) años en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra:

Instalación de 3.000m (tres mil metros) de tuberías de líquidos a presión y/o gravedad con diámetros mayores o iguales a 600mm en zonas urbanas. No se considerarán obras con metrajes menores a los 500m (quinientos metros)."

…………………………………………………………………………………………………...

- Artículo 10.1 b) Documentos integrantes de la oferta

Donde dice:

…………………………………………………………………………………………………...

Personal Técnico para la Obra

La lista de profesionales y personal técnico requerida debe considerarse la mínima imprescindible, debiéndose complementar con los especialistas y técnicos que resulten necesarios.

| Cargo a desempeñar en este contrato | Título profesional universitario | Experiencia en obras en general (años) | Experiencia en obras similares1 (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| Representante Técnico | Ingeniero civil(**)2 | 5 | 3 |
| Director de Obra | Ingeniero civil (**)3 | 5 | 3 |
| Responsable Gestión Ambiental | Formación específica4 (ver MAO de O.S.E.) | 3 | - |
| Técnico Prevencionista | Tecnicatura | 3 | - |
| Agrimensor | Ingeniero Agrimensor | 3 | - |
| Capataz de obra | - | 5 | 3 |

“(1) A los efectos de esta licitación se define obras a similares a la licitada a:

  - instalación de tuberías de conducción de agua a presión, de diámetros mayores a 800 mm, en FD, en zonas urbanas con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso y cordón cuneta, y

  - obras de reposición de pavimento de calles y veredas.

…………………………………………………………………………………………………...

Debe decir:

…………………………………………………………………………………………………...

Personal Técnico para la Obra

La lista de profesionales y personal técnico requerida debe considerarse la mínima imprescindible, debiéndose complementar con los especialistas y técnicos que resulten necesarios.

| Cargo a desempeñar en este contrato | Título profesional universitario | Experiencia en obras en general (años) | Experiencia en obras similares1 (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| Representante Técnico | Ingeniero civil(**)2 | 5 | 3 |
| Director de Obra | Ingeniero civil (**)3 | 5 | 3 |
| Responsable Gestión Ambiental | Formación específica4 (ver MAO de O.S.E.) | 3 | - |
| Técnico Prevencionista | Tecnicatura | 3 | - |
| Agrimensor | Ingeniero Agrimensor | 3 | - |
| Capataz de obra | - | 5 | 3 |

“(1) A los efectos de esta licitación se define obras a similares a la licitada a:

- instalación de tuberías de líquidos a presión y/o gravedad con diámetros mayores o iguales a 600 mm en zonas urbanas.

- obras de reposición de pavimento de calles y veredas.

……………………………………………………………………………………………….

__________________________________________________________________________________

GERENCIA AGUA POTABLE