Montevideo, 18 de marzo de  2021

# Licitación Pública No. 20431

Planta Potabilizadora y obras complementarias para la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.

#### Comunicado N° 24

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

Según el Pliego, se incluye en el alcance del Contratista la realización del Proyecto ejecutivo de la nueva subestación de transformación de voltaje y la construcción del local que la albergará, pero no el suministro y montaje del equipamiento necesario para dicha subestación. Sin embargo, viendo el apartado 25.5 del formulario del presupuesto no queda claro esto, ya que aparece un punto 25.5.7. Equipamiento sin contenido pero que parece que faltara algo por incluir.

Respuesta 1:

La subestación formará parte de un contrato de Obra Mixta con UTE, por ende algunos equipamientos los aportará UTE y otros el contratista.

Consulta 2:

En relación a la subestación, en el pliego Sección II. Pliego de Condiciones Particulares. Anexo VII – Especificaciones Particulares – 4. Planta de Agua Potable – 4.4 Implantación y obras complementarias, se indica lo siguiente: “En dicho local UTE realizará el suministro y montaje electromecánico de las instalaciones, en referencia a celdario de media tensión se utilizarán tecnología de celdas modulares, un transformador de potencia a determinar por UTE y tablero de baja tensión”. Según esto, el tablero general de baja tensión estará ubicado en la Nueva Subestación y su suministro y montaje será a cargo de UTE. Se solicita confirmar dicho aspecto.

Respuesta 2:

El tablero general de baja tensión se ubicará en la sala de bombas elevadoras, su suministro y montaje estará a cargo del Contratista.

Consulta 3:

Necesitaríamos que nos confirmen, que la potencia de los motores de los equipos elevadores y del grupo de presurización, cuyo suministro no son alcance del Adjudicatario, y que aparecen en el Plano ELM02 del Anteproyecto son correctas.

Respuesta 3:

Las 2 bombas elevadoras poseen un motor de 185 kW cada una, el grupo presurizador posee cuatro bombas, y posee un motor de 30 kW cada una.

Consulta 4:

Referente a las bombas de lavado de filtros, se indica en el pliego Sección II. Pliego de Condiciones Particulares. Anexo VII – Especificaciones Particulares – 6. Suministros – 6.4. Bombas de Lavado de Filtros se indica un caudal de lavado de filtros de 648 m3/h a suministrar por dos bombas (más una de respaldo) con caudal unitario 324 m3/h. Se ruega que confirmen dicho aspecto.

Respuesta 4:

El caudal máximo de lavado será de 648 m3/h, requerido para alcanzar la tasa máxima de lavado de un filtro y será provisto por dos bombas. Las bombas deberán ser capaces de erogar un caudal unitario de 324 m3/h funcionando en conjunto. Se instalarán tres bombas de modo de tener una de respaldo

Consulta 5:

Punto 10.1 b) III) Personal clave a desempeñar en el contrato, se solicita se acepte el personal Profesional Universitario con títulos extranjeros siempre y cuando se cumpla con la experiencia solicitada en el pliego.

Respuesta 5:

El personal Profesional Universitario serán egresados de carreras de grado de una duración de por lo menos 5 años con título expedido (esto incluye los títulos extranjeros revalidados) por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente, no admitiéndose formaciones terciarias a nivel tecnológico.

Se acepta personal profesional universitario con título extranjero solamente en caso de haber sido revalidado por institución competente en Uruguay.

____________________________________________________________________________________________

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA