Montevideo, 18 de marzo de  2021

# Licitación Pública No. 20431

Planta Potabilizadora y obras complementarias para la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.

#### Comunicado N° 27

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1: Solicitamos se envíen los siguientes datos del Rio: Caudal, información geotécnica y perfil transversal del lecho del rio, cotas máximas y mínimas.

Respuesta 1:

El plano OT01 contiene información sobre niveles mínimos y máximos, referidos al cero oficial.

Se adjunta un perfil realizado frente a la toma. Dicho perfil fue realizado en el marco de un relevamiento general para estimar áreas de secciones y volúmenes. El que corresponde al sitio de la toma es el perfil 10, con un área de 80.97 m2.

Cabe indicar que el cero estaba puesto en el pelo de agua y no está en concordancia con las otras cotas de la usina y la toma.

Por otra parte, si bien es muy antiguo, en el plano 1459 puede observarse un perfil del río de la época.

Respecto a los caudales del río Tacuarí, se adjunta un extracto del Informe Final de Melo realizado en el marco de los “ESTUDIOS DE PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE EN 14 CIUDADES DEL INTERIOR DEL URUGUAY” realzados en el año 2009 por la consultora Tahal.

No se cuenta con información geotécnica del río.

Consulta 2: Con respecto al ítem del Rubrado 10.3 Ducto General de Lodos y Agua Decantada/10.3.1, 10.3.2 Ducto general de lodos y agua decantada: Muros (incluye losa y techo canal agua decantada), Ducto general de lodos y agua decantada: Losa de fondo respectivamente; dichos ductos no están representados en los planos del Pliego por lo tanto no es posible su valoración. Se solicita información referente a su ubicación y sus dimensiones o plano de detalle que posibilite su estudio.

Respuesta 2:

Cada uno de los cuatro sedimentadores verterá el agua decantada a un canal general, previo ingreso a los filtros. Debajo de ese canal general se encuentra el ducto general de lodos, que recibe las purgas y desagües de cada sedimentador.

Esta geometría se muestra en las plantas, y en particular en los planos HR03 y HR04. Los cortes que lo atraviesan son el 10-10 longitudinalmente (plano HR07), el A-A y el B-B transversalmente (plano HR05).

____________________________________________________________________________________________

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA