Arenadora de gran capacidad (80 litros) – Uso profesional

Contenido:

- Equipada con válvula de cierre, manómetro de presión, juego con 4 boquillas 2,4 / 2,8 / 3,25 / 3,6 mm.

- Manguera, puntero y trampa de agua.

- Ruedas de 6".

- Dimensiones del tanque: 38 cm de diámetro x 60 cm de alto.

- Dimensiones totales: 89 cm (alto) x 60 cm (largo) x 38 cm (profundidad).

- Longitud de la manguera: 3 mts.

- Presión de trabajo: 90psi max 125 psi.

- Consumo de aire: 300 a 700 lt/min (según boquilla) 10-25 CFM

- Consumo promedio con boquilla de 3,25mm 125PSI - 12CFM / 340 lt/min.

- Consumo de arena por hora (a 12 CFM y boquilla 3,25mm) 45-50 kg.

- 1 casco con pantalla protectora.

- 1 traje para arenar.

- Regulador de aire.

- Filtro de limpieza de aire.

- 1 Compresor de motor eléctrico monofásico de 7,5 HP, de capacidad de 170 litros, con velocidad de escape de 600 lt/min.