MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

SECCIÓN ADQUISICIONES

Montevideo, 16 de setiembre de 2019.

La Dirección Nacional de Identificación Civil, por medio de la presente tiene el agrado de invitarlos a cotizar hasta el 1/10, hora 11.00, en el marco de la Compra Directa 76/2019 y en referencia al REVESTIMIENTO DE BAÑOS DE LA SECCIÓN ARCHIVO NACIONAL.

Detalles según Memoria Descriptiva y Rubrado que se adjunta.

VISITA UNICA OBLIGATORIA: Miércoles 25 de setiembre. Hora 11:00

PLAZO PARA COTIZAR: hasta el lunes 1 de octubre a las 11.00 hrs.

****RUPE: para ser adjudicatario debe estar en ESTADO ACTIVO.****

IMPORTANTE ESPECIFICAR EN EL PRESUPUESTO:

- Cotizar: Precio en moneda nacional, discriminando el IVA.

- Forma de Pago: Crédito SIIF y/o Contado 8 días.

- Mantenimiento de Oferta

- Plazo de Entrega.

- Número de RUT.

- Por consultas y presupuestos diríjase al telefax: 2 916 4727, Sección Adquisiciones.

- E-mail: adquisiciones@dnic.gub.uy

OBJETO DEL LLAMADO

La presente memoria constructiva particular refiere a la descripción de las tareas para los revestimientos de muros y cielorraso de baños del Archivo Trabucatti de la Dirección Nacional de Identificación Civil de Montevideo.

OBRAS A REALIZAR

Los trabajos a realizar comprenden las siguientes tareas:

- Revestimiento interior de muros y cielorraso en lambríz de PVC blanco.

GENERALIDADES

Los interesados en cotizar deben incluir dentro de sus ofertas, todo lo necesario para concluir con lo solicitado. La DNIC proporcionará el lambriz de PVC color blanco, de 6 mts. de largo por 0,20 mts. de ancho y un espesor de 8mm. Y montantes en chapa de acero galvanizado de calibre “24”.

Las empresas deberán verificar el metraje para realizar su oferta y podrán, si así lo solicitaran, ver el tipo de PVC adquirido por la DNIC. Siendo responsabilidad de la empresa incluir en sus ofertas, mano de obra y demás materiales necesarios para poder cumplir con lo solicitado.

En todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente Memoria Constructiva Particular (MCP) se procederá conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT.                                                                      
Toda obra no especificada en la Memoria del proyecto, pero que la buena ejecución indique como necesaria y que de alguna manera puedan afectar la cotización de los distintos rubros, deberán ser consultados para obtener la aclaración pertinente. De no ser así, se considerará parte integrante del proyecto y que por lo tanto fueron cotizados y se exigirá su realización.

La presente Memoria es recaudo complementario, por lo tanto, todos los trabajos allí indicados deberán ser cotizados. Si hubiere discrepancias se deberá consultar a la Sección de Arquitectura de la DNIC del Ministerio del Interior. Iniciada la obra el contratista estará obligado a indicar a la Supervisión de Obra, Sección de Arquitectura de la DNIC del Ministerio del Interior, de las eventuales contradicciones u omisiones con antelación suficiente para evitar atrasos en la obra.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes para todas las construcciones (Ley N.º 14.411, etc) y de todo lo que prescriben la ordenanza municipal, UTE, OSE, ANTEL, MTSS, BPS, MVOTMA, IMM, etc.

La empresa deberá gestionar todos los permisos que correspondan ante los organismos respectivos,

según la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicación.

La aprobación o no de dichos permisos, será entera responsabilidad de la empresa Adjudicataria y todos los ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias y propuestas que sean exigidas por estos u otros organismos serán gestionados a costo de la empresa.

El Ministerio del Interior proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firma o autorización para la realización de los trámites necesarios.

La empresa deberá entregar la obra en total conformidad con lo solicitado.

Todos los trabajos a ejecutar cumplirán las diferentes normativas vigentes del caso.

Previo al inicio de obras el Supervisor de Obra junto al oferente y a un representante de la empresa contratista coordinara la forma en que los trabajos se desarrollaran de modo de generar los mínimos inconvenientes al normal funcionamiento de la Oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil en la ciudad de Montevideo.

MATERIALES

Todos los materiales destinados a la construcción serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en ésta Memoria, debiendo contar con la aprobación de la Supervisión de la Obra.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros sub-sistemas.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente a cuenta del contratista.

Si la Supervisión de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el Instituto de Ensayos de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo.

Si el Arquitecto Supervisor de Obra (ASO) creyera conveniente el ensayo de materiales procederá de acuerdo a lo estipulado en el Pliego para el Control de Calidad de los mismos.

Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aún si están en buen estado, salvo especificación expresa consignada en esta memoria.

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

Será responsabilidad de la empresa el reconocimiento del lugar,  la verificación de los elementos que interfieran con el proyecto y la ejecución de los trabajos, ubicación y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones, etc.

A esos efectos se fijará una ÚNICA VISITA OBLIGATORIA al lugar, en fecha detallada en el Pliego.

La empresa podrá también realizar todas las visitas que se consideren necesarios para conformar y elaborar su oferta. A tales efectos se deberán coordinar estas actuaciones con el Departamento de Administración de la DNIC del Ministerio del Interior, de forma de autorizar el ingreso a los lugares donde los trabajos serán ejecutados.

IMPLANTACIÓN

Se realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra, teniendo en cuenta lo estipulado por el MTSS.

Se realizarán todas las construcciones provisorias según corresponda, vallados, barreras,

entarimados, oficina de dirección de obra, espacios de obradores, cumpliendo con todas las disposiciones de seguridad e higiene y según la normativa vigente.

Se preverá la ubicación de los equipos y máquinas, espacios destinados para acopios de materiales y en general de toda la organización del Obrador en las distintas etapas de ejecución de la obra. La empresa oferente utilizará sectores previamente definidos con el ASO y las autoridades competentes para ubicar materiales, equipos, herramientas y servicios higiénicos.

La obra deberá planificarse temporal y espacialmente atendiendo el funcionamiento de las Oficinas, cumpliendo estrictamente las condiciones y disposiciones de seguridad del mismo, para lo cual los

operarios deberán presentar especial consideración y responsabilidad, atendiendo las indicaciones de las autoridades y del ASO.

Se deberá cumplir con todas las disposiciones del MTSS.

Se dispondrán en la casilla de obra todos los requerimientos legales para la construcción según

normativa vigente disponible para verificación de la Dirección, Supervisión e inspecciones de obra.

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS Y CIELORRASO CON LAMBRIZ DE PVC.

Se deberá retirar todas las capas de revoque flojo y con signos de humedad aparentes tanto en muro de cerámica revocada como en cielorraso existente. La superficie en la que se procederá de esta manera será indicada por la Supervisión de Obra. Esta operación se realizará con total cuidado de no dañar las superficies.

La estructura será en montantes de acero galvanizado, calibre 24, fijadas con tornillos y tacos Nº12 mínimo, cada 40cm, al paramento existente.

Las soleras se ubicarán en todos los perímetros y encuentros, los montantes se ubicarán  previendo las canalizaciones y pases de instalaciones en caso que corresponda y se fijarán con tornillos tipo T1 autorroscantes de acero galvanizado.

Todas las medidas deberán rectificarse en la obra.

LIMPIEZA DE OBRA

Se realizará la limpieza total de la obra, dejándola en óptimas condiciones, sin escombros, residuos, materiales de desecho, con todos los elementos limpios, libres de polvo, grasa, marcas, etc.

La limpieza de obra incluye la disposición final de los escombros y retiro de elementos de obra según normativa vigente. Estando toda la gestión de los residuos de la obra a su cargo.

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

Este apartado se refiere al contenido y cantidad mínima de elementos que forman la Documentación Técnica integrante de la OFERTA y que permiten su evaluación. Se entregará CRONOGRAMA DE OBRA, RUBRADO.

- Memoria Técnica

En dicha Memoria deberá cumplirse lo expresado en la presente MCDP y complementar con especificaciones técnicas que ayuden a comprender la oferta, en donde corresponda según criterio de la empresa, debidamente identificado cada apartado como propuesta de la misma.

- Cronograma y Rubrado

Se tendrá en cuenta el  RUBRADO BÁSICO que se adjunta para la formulación de la propuesta y el cronograma de avance físico de obra.

- Documentación Gráfica en la Oferta

Los OFERENTES podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor interpretación de la propuesta. No obstante deberán presentar al Ministerio del Interior toda

documentación adicional que les sea solicitada a los fines de una mejor evaluación de su OFERTA.

CONDICIONES DE TRABAJO

Plazo máximo de obra 5 jornadas laborales

La obra no podrá comenzar bajo ningún concepto hasta que se aprueben los recaudos complementarios por parte de la Sección de Arquitectura de la DNIC del Ministerio del Interior.

Las fechas se coordinarán con suficiente antelación entre la DNIC y el adjudicatario.

En ese momento se firmará un Acta de Inicio en conformidad con el Contratista en coordinación con el ASO.

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8 a 17 horas, de acuerdo a lo solicitado por la Oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil en la ciudad de Montevideo.

Una vez que se finalicen los trabajos, y se realice la inspección por parte del ASO, se firmará un

Acta de Recepción Provisoria, la cual tendrá una vigencia de seis meses. Transcurrido ese plazo se otorgará el Acta de Recepción Definitiva de la obra, verificada la calidad de los trabajos realizados.

Se entregará como mínimo y firmados, 10 días posteriores a la notificación de la orden de compra la siguiente documentación:

- Plan de Trabajo (cronograma de obra)

- Presupuesto detallando por rubros, cómputos, precios unitarios y globales, monto imponible e imprevistos.

- Todo documento, material gráfico u otro elemento que sirva para comprender mejor el proyecto

- Memoria Constructiva y Descriptiva

NOTAS

Todos los cambios y modificaciones que se realicen a esta Memoria antes de comenzar las obras o durante el transcurso de las mismas deberán ser aprobados por el Arquitecto Supervisor de la DNIC del Ministerio del Interior. Una vez que los mismos fueran autorizados, el Contratista deberá actualizar los recaudos respectivos dejando constancia de ello a través del envío de una copia de

dichas modificaciones a la Sección de Arquitectura de la DNIC del Ministerio del Interior.

De acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva, cada oferente deberá realizar su propuesta en base al rubrado de trabajos propuesto e incluirá de forma independiente el Monto Imponible.

A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, se entregará una planilla de chequeo por parte

del ASO y que se deberá llenar y firmar por el Director de la Obra y el responsable profesional o técnico en cada materia. Todos los metrajes y dimensiones deberán verificarse por parte de la empresa oferente, ya que no se aceptarán adicionales por diferencia en los mismos.

Los Imprevistos que puedan surgir durante el proceso de ejecución de los trabajos, se le solicitará al ASO su verificación en obra y su posterior aprobación. Sólo se podrá comenzar los trabajos una vez que el ASO apruebe los mismos.