MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Unidad de Gestión de Proyectos

Montevideo, 01 de octubre de 2019.

PEDIDO DE COTIZACIÓN DACC Nº 18/19

Señores:

La Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene el agrado de invitar a Ustedes a presentar cotización para la “Suministro y colocación de campana de extracción en laboratorio de física de suelos”.

- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

Lote Único: Suministro y colocación de campana de extracción en laboratorio de física de suelos, con las siguientes características:

- La campana de extracción quedará expuesta a vapores corrosivos por el uso de peróxido de hidrógeno, por lo que se debe utilizar materiales que resistan a la corrosión

- La campana deberá extraer los vapores de 2 planchas que aplican calor. El régimen de trabajo de cada plancha es: temperatura de 80°C, encendido 8 horas por día, durante los 5 días de la semana. Laterales de vidrio templado para contener salpicaduras y resistir agentes químicos.

- Con orificios en los dos laterales para pasar cables eléctricos utilizados en los equipos.

- Pared posterior, parantes y cualquier otro componente metálico de la estructura de la campana de acero inoxidable AISI 304 o superior. La pared posterior de la campana no debe cubrir los azulejos existentes en la pared.

- Campana sin mesada para adaptar a la mesada existente.

- Preferiblemente con borde antiderrame.

- Medidas aproximadas (serán ajustadas antes de la construcción): frente de 1.80 m, altura total de 1.40 m, profundidad de 0.56 m, altura de apertura frontal de 0.7 m

- Mampara tipo guillotina contrapesada de 0.70 m de alto aproximadamente (será ajustada antes de la construcción), mampara con policarbonato o vidrio templado con marcos de acero inoxidable AISI 304 o superior.

- El extractor de la campana se debe conducir por el ducto existente que llega hasta la azotea, y se apoyará en el extremo superior de la misma.

Se deberán incluir en la cotización:

- Para la extracción del aire: un motor trifásico IP55 para extraer el volumen de las dimensiones indicadas en el punto donde dice medidas aproximadas, con materiales resistentes a la corrosión, caudal de aspiración mínimo de 2400 m3/h y velocidad frontal de 0.5 m/s. Se debe especificar el nivel sonoro e indicar referencias (si es en la fuente, nivel de ruido y distancia).

- Incorporación de luz en el interior con protección a los vapores corrosivos (luz led o tubo de luz).

- Colocación de los interruptores de luz y del extractor, en el exterior de la campana y por separado.

- Instalación eléctrica de la campana.

- Retiro de una campana de fibrocemento existente (tomando las medidas de seguridad adecuadas), con las siguientes dimensiones: ancho de 1.40 m, 0.56 m de profundidad y una altura de 1.60 m

- Limpieza del ducto y el codo de fibrocemento (tomando las medidas de seguridad adecuadas).

- Retiro de una canilla existente en la mesada

Se sugiere realizar una visita al laboratorio con el fin de conocer las instalaciones para poder cotizar adecuadamente; la cotización sin visita de las instalaciones es a riesgo del oferente.

Para coordinar la visita por favor comunicarse con: Ing. Agr. Victoria Mancassola

mmancassola@mgap.gub.uy

Tel: 2309 84 10 int 275

- FINANCIAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Para realizar el pago de los gastos elegibles, emergentes de la presente contratación, la Unidad de Gestión de Proyectos (MGAP) cuenta con el Préstamo Nº 8099-UY otorgado por el Banco Mundial.

La presente Solicitud de Cotización se sujetará a las disposiciones del citado contrato de préstamo y en forma complementaria a los procedimientos establecidos por la legislación nacional (TOCAF), siempre que los mismos no estén en desacuerdo a las políticas básicas de adquisiciones del Banco Mundial.

- FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Serán aplicables para la presente adquisición las disposiciones de Fraude y Corrupción establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de Enero de 2011.

- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se prepararán siguiendo el formato establecido en el Anexo I y en las planillas de datos técnicos garantizados, y se presentarán por escrito o por correo electrónico, a las direcciones detalladas en el punto 6 del presente documento, siendo responsabilidad del oferente confirmar la recepción de sus ofertas por parte de la Administración.

Los oferentes deberán cotizar por lote completo, según lo descripto en el punto 1 del presente documento. Las ofertas incompletas o con cantidades distintas de las especificadas no serán consideradas. El oferente deberá presentar la planilla de datos técnicos garantizados

Los precios serán fijos y no sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, e incluirán costo, instalación y flete hasta las oficinas del Comprador, ubicadas en Montevideo.

La cotización se realizará en Pesos Uruguayos.

- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA

  - Comprobante de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en caso de estar inscripto, de lo contrario será solicitado su registro al momento de la adjudicación.

  - Especificaciones técnicas detalladas de los objetos ofrecidos que correspondan.

- FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS

Las propuestas serán recibidas personalmente o por correo electrónico, hasta la fecha y lugar abajo indicado.

FECHA:	Lunes 14 de octubre de 2019, hora 14:00

LUGAR:	UNIDAD de GESTIÓN DE PROYECTOS

Av. Gral. Eugenio Garzón 456

Montevideo – Uruguay – C.P.12.900

Teléfax : (+598) 2309 4507 (*)

e-mail: compras.ugp@mgap.gub.uy

Toda oferta que reciba el Contratante después del plazo fijado por él para la presentación de ofertas, no será considerada.

Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

La presentación de una oferta implica la aceptación de las condiciones establecidas en la presente invitación.

- PLAZOS

Los plazos establecidos en este Pedido de Cotización se computan en días corridos o calendario.

Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, así como las fechas de vencimiento de los plazos que resultaren inhábiles se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.

Los plazos se computarán a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

El plazo de entrega de los bienes cotizados es de hasta 10 (diez) días luego de entregada la orden de compra correspondiente.

- VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener un período de validez de al menos 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de las ofertas del punto 6 del presente documento.

- SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LAS EMPRESAS

Los interesados podrán solicitar aclaraciones por escrito a la casilla de correo electrónico compras.ugp@mgap.gub.uy hasta el 10 de octubre, hora 14:00, las cuales se contestarán por la misma vía en un plazo de 48 hs.

- ESTUDIO, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

El o los contratos serán adjudicados a los oferentes por la totalidad de la compra, a la oferta más baja evaluada que cumpla con las Especificaciones Técnicas y condiciones establecidas en la presente invitación. La evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato (o los contratos), será hecha sobre la base de la totalidad de la compra.

Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación de las ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Proveedor aclaraciones sobre su oferta. No se considerará aclaraciones a una oferta presentada por Proveedores, cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se permitirán cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto por confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el comprador en la evaluación de las ofertas.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

En caso de que el Adjudicatario no esté inscripto en el RUPE al momento presentar cotización, el Comprador le solicitará efectuar el registro correspondiente a los efectos de entregarle la Orden de Compra correspondiente, debiendo figurar en estado “activo” en el sistema.

Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el comprador notificará al adjudicatario que su oferta ha sido aceptada y le entregará la Carta de Aceptación, y Orden de Compra correspondiente según formato del ANEXO II.

No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso de la Adquisición, información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y calificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato, hasta que se haya publicado la adjudicación del mismo.

- GARANTÍA DE LOS BIENES

El proveedor garantiza que los bienes suministrados en virtud del contrato son nuevos, sin uso y del último modelo, que estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales, la confección o a cualquier acto u omisión del proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país.

El comprador notificará de inmediato y por escrito al proveedor cualquier reclamo a que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el proveedor reparará o reemplazará los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el comprador.

El plazo de la garantía no será inferior a un (1) año.

- FORMA Y MONEDA DE PAGO

Las Facturas se emitirán en USD (dólares estadounidenses) y deberán ser acompañadas por el comprobante de aceptación de los bienes. Una vez recibida la citada documentación, el Comprador efectuará el Pago a los 30 días en dólares estadounidenses del 80% del total (Financiamiento Banco Mundial) abonándose el 20% restante (Contrapartida Nacional) a través del SIIF con cargo a Rentas Generales por medio de la Tesorería General de la Nación, correspondiendo la aplicación de la retención del 60% del IVA de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº319/006 de 11/09/06 y Resolución de DGI Nº 1178/006 de 21/09/06.

Para que el Comprador pueda recibir las facturas el Proveedor deberá estar en estado “activo” en el RUPE.

- LUGAR DE ENTREGA

Los bienes deberán ser entregados en:

Laboratorio de Suelos del MGAP, Av. Millán 4703. (Montevideo – Uruguay)

En el momento de la entrega de los bienes, el Comprador realizará las inspecciones que considere necesarias para verificar los productos adquiridos, reservándose el derecho de no recibir aquellos que no correspondan a lo requerido, ya sea por entrega fuera del plazo fijado o por defecto de forma, calidad o identidad, sin que el Contratista tenga derecho a ningún reclamo.

- INCUMPLIMIENTO

En caso de que el Adjudicatario no cumpla con las condiciones establecidas en este documento, el contratante intimará al cumplimiento, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, vía correo electrónico. En caso de que en dicho plazo el adjudicatario no cumpla, o no justifique su incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor,  el contratante podrá optar entre: a) cancelar la orden de compra correspondiente, y continuar el proceso con el que resultare en segundo lugar, perdiendo el adjudicatario cualquier derecho adquirido sobre el llamado de referencia; b) cobrarle una multa por incumplimiento, equivalente al 0,70% por día de atraso, hasta un máximo de 10%, la cual será descontada del monto a pagar.

ANEXO I

MODELO DE FORMULARIO DE OFERTA

Pedido de Cotización DACC Nº 18/2019

“Suministro y colocación de campana de extracción en laboratorio de física de suelos”

Señores

Unidad de Gestión de Proyectos

Tras haber examinado los documentos del Pedido de Cotización DACC Nº 18/19, inclusive los anexos, de los cuales acusamos recibo por la presente, el (los) suscrito (s) ofrecemos proveer y entregar  ……. de conformidad con esas condiciones y especificaciones por la suma de Pesos Uruguayos …………………………………… ($…………….) correspondientes a:

Convenimos en mantener esta oferta por un período de sesenta (60) días a partir de la fecha fijada para la entrega de ofertas, según las Condiciones de la invitación a presentar cotización; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la Notificación de Adjudicación (Orden de Compra), constituirá un contrato obligatorio.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de los plazos estipulados en el llamado, en ……  días corridos contados a partir de la fecha de la Orden de Compra.

Entendemos que Ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni cualquier otra de la que reciban.

.……………..,  ………………. de 2019

Lugar                    Fecha

Razón Social: ____________________

RUT: ___________________________

Domicilio Legal:__________________

Firma: __________________________

Aclaración: ______________________

Cargo: __________________________

Pedido de Cotización DACC Nº 18/2019

“Suministro y colocación de campana de extracción en laboratorio de física de suelos”

PLANILLA OFERTA ECONÓMICA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bienes | Cantidad | Precio Unitario | Costo Total (2 x 3) | Impuesto al Valor Agregado (IVA) | Precio Global (4 + 5) |
| Lote Único | Suministro y colocación de campana de extracción en laboratorio de física de suelos | 1 |  |  |  |  |

- Incluir en el precio cotizado todo lo detallado en el punto 1 de este documento.

____ de _____________ de 2019

________________________

Firma

________________________

(En carácter de)

Debidamente autorizado a firmar la oferta en nombre de _____________________________

ANEXO II

ORDEN DE COMPRA Nº  XX/19

“Suministro y colocación de campana de extracción en laboratorio de física de suelos”

Montevideo, ___ de _________ de 2019

Señores de ____________

Presente

Por medio de la presente comunicamos a Usted que le ha sido adjudicada la Compra de ___________ correspondiente al Pedido de Cotización DACC Nº 18/19.

En virtud de la propuesta presentada por su empresa, el detalle de la adquisición es el siguiente:

| Productos: |  |
| --- | --- |
| Precio Total IVA Incluido: | $…….. (pesos uruguayos …………………………) |

Forman parte integral de la presente Orden de Compra todas las condiciones y especificaciones técnicas establecidas oportunamente en las bases del Pedido de Cotización y en el presupuesto entregado.

La factura deberá emitirse a nombre de “FA Proyecto DACC” con RUT 218457720013 y será entregada en la sede de la UGP, en Avda. E. Garzón 456 Piso 1°, de esta ciudad. En caso de ser e-factura por favor enviar a compras.ugp@mgap.gub.uy

Sin otro particular saluda atentamente,

# Footnotes

En www.comprasestatales.gub.uy podrá acceder a la información necesaria para realizar el registro.