INTENDENCIA DE COLONIA

Pliego de Condiciones Particulares

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.0     Objeto.

La presente se refiere a la ejecución de obras de señalización horizontal en Rambla Cristóbal Colón y de las Américas de Colonia del Sacramento.

La Intendencia  de Colonia - (IC) convoca a Licitación a empresas interesadas en el suministro de materiales y la ejecución de obras de demarcación de pavimentos (pintura reflectante  en caliente). El plazo para la presente contratación será de 90 (noventa) días calendario.

1.1	Designación.

“Señalización Horizontal en Rambla Cristóbal Colón y de las Américas de Colonia del Sacramento”

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

2.0	Gastos a cargo del Contratista.

El Contratista suministrará todas las herramientas, maquinaria, materiales y la mano de obra necesaria para ejecutar las obras, de acuerdo a las indicaciones del presente pliego.

2.1 	Calidad de los materiales, características de los equipos y muestra previa

Todos los materiales y equipos a emplear deberán cumplir con lo establecido en las “Especificaciones técnicas particulares” de este pliego. El contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de las obras - DO.

Regirá lo establecido en normas UNIT – Instituto Uruguayo de Normas Técnicas aplicables, publicadas hasta diez días antes de la fecha del llamado a licitación.

Hasta un día antes de la fecha de apertura, el oferente ejecutará a su costo, como muestra de los materiales y sistema de trabajo, el demarcado de:

- Cruce peatonal  (tipo “cebra”) de hasta 50 (cincuenta) m² de pintura blanca termoplastica de 3 (tres)mm de espesor(por extrusión)

- Línea de eje de hasta 20 (veinte) m² de pintura amarilla termoplástica de 3 (tres) mm de espesor (por extrusión),

La selección de (los) lugar(es) de aplicación estará a cargo de la IC considerando la asesoría de la empresa oferente.

2.2 	Plazos

Plazo de ejecución de las obras:

El plazo para la presente contratación será de 90 (noventa) días calendario,  a partir de la fecha de notificación, a la empresa.

Será considerado especialmente, por la Comisión Asesora de Adjudicaciones - CAA, aquella(s) oferta(s) con un plazo menor.

El contratista tendrá un plazo máximo de 5 (cinco) días calendario desde la notificación de la adjudicación y el inicio de los trabajos con la visita técnica a los lugares a demarcar.

Plazo de responsabilidad por defectos:

El período de garantía de los trabajos será de 12 (doce) meses a partir del acta de recepción provisoria de las obras.

2.3 	Variantes o alternativas a lo licitado

Es obligación de los oferentes cotizar los trabajos como son planteados en estas las “Especificaciones técnicas particulares”.

En caso que un oferente planteara usar materiales, procedimientos o especificaciones diferentes, de las indicadas en este pliego, se acompañará con suficiente documentación técnica explicativa y aclarativa, a efectos de análisis y comparación (en idioma original y su traducción en español). La CAA se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente cualquier oferta, en ese sentido.

2.4     Documentos que se consideran parte de la licitación:

Se consideran parte de la presente licitación,los siguientes documentos:

A) El pliego de condiciones generales para los llamados a licitación que efectúa la Intendencia Departamental de Colonia.

B) El presente pliego de condiciones particulares.

C) Leyes ,decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura de la licitación.

D) Las enmiendas y aclaraciones que efectúe la Administración relativas al llamado,notificadas hasta 3 (tres)días antes de la fecha de apertura de las propuestas .

E) Las evacuaciones a las consultas escritas que realice el Gobierno Departamental y que se notifiquen con idéntica anterioridad al plazo indicado en el literal anterior.

F) Las ofertas que se reciban.

2.5	Algunas normas o indicaciones aplicables

  - Ley 18191 (Tránsito y Seguridad Vial en el territorio nacional), Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Nacional de Circulación Vial), decretos nacionales relacionados con tránsito y seguridad vial, resoluciones departamentales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecuten, emitidas por la autoridad competente, en el ejercicio de sus cometidos específicos.

  - Manuales e instructivos: manual ambiental para obras y actividades del sector vial y normas de señalización (de obras, vertical y horizontal) de la Dirección Nacional de Vialidad – DNV del Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP.

  - Órdenes de servicio e instrucciones que expida la DO en el ámbito de su competencia, las que prevalecerán sobre aspectos establecidos en manuales e instructivos.

2.6        De la representación de la Empresa

Cada oferente deberá designar (poder general, especial o carta poder dirigida al Sr. Intendente) a la persona o personas que la representen ante la IC en todas las actuaciones referentes al llamado indicando teléfono (y/o celular), dirección postal (domicilio constituido) en alguna ciudad del Departamento de Colonia y correo electrónico para comunicaciones.

Cada oferente deberá designar un representante técnico asesor (con título de ingeniero civil) con capacidad para actuar frente a la DO.

2.7	Derecho del contratante a aceptar, en forma total o parcial, cualquier oferta y/o a  rechazar todas las presentadas

La IC se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, en su totalidad o en forma parcial (algún rubro), así como de anular el proceso de licitación y rechazar todas, en cualquier momento, con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes afectados por esta decisión.

2.8	Confidencialidad

Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del contrato la CAA no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

2.9	Adjudicación

La licitación se adjudicará a la oferta de la obra evaluada como la más conveniente para la IC y no necesariamente a la de precio más bajo.

2.10	Control

La DO fiscalizará la obra durante todo el desarrollo de la misma, el uso de materiales y equipos adecuados, su correcta implementación y que la empresa u su personal, cumpla con los diferentes aspectos operativos (procedimientos) y de seguridad. La DO dará el visto bueno para la recepción provisoria y final de obra.

2.11	Órdenes de servicio

Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida la DO y de las cuales dará recibo el contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo presentar sus reclamaciones por escrito a la DO, bajo recibo, en un plazo no mayor de dos días hábiles. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por la DO y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.

Las órdenes de servicio no eximen al contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a buenas prácticas relacionadas con el objeto del presente llamado.

2.12   Recepción provisoria de las obras

Si las obras se encontrasen en buen estado y con arreglo a las condiciones establecidas, el contratista, a través de la DO, propondrá su recepción provisoria al contratante. En caso que la IC no tuviere observaciones dará por aceptada a través de un acta de recepción provisoria.

Si las obras no cumplieran con las condiciones, se hará constar así 	en el acta, y la DO dará al contratista instrucciones detalladas y un

plazo para subsanar los defectos observados. Los trabajos que no

sean de recibo deberán, si así lo indicara la DO, ser eliminados de

manera que no se visualicen de forma definitiva.

A la expiración de este plazo o antes si el contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y, si de este resultase que se han cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si a criterio de la DO no se han cumplido tales órdenes, la IC podrá declarar rescindido el contrato, con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la DO para efectuar las reparaciones o arreglos no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el contratista con lo resuelto por la DO, expondrá dentro del término de dos días hábiles los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir ese plazo sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la DO y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

2.13	Recepción definitiva de las obras

Transcurrido un plazo de 12 (doce) meses a partir del acta provisoria, se procederá a la recepción definitiva con formalidades como las indicadas en el apartado anterior y, si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieren sido efectuados.

En un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de recepción definitiva, se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta, u otras deudas (jornales, etcétera).

Movilización y replanteo: Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 "Movilización y replanteo" cuyo importe no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato.

2.14      Cuadro de metrajes.

A los efectos de la presentación, comparación de ofertas y como base para la preparación del plan de desarrollo de los trabajos, se utilizarán los cuadros de cantidades (metrajes) que se establecen en el capítulo “Especificaciones técnicas particulares”.

| Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad máxima |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Movilización y replanteo |  | 5% total |
| 2 | Pintura reflectante de pavimentos (termoplástica, blanca, 3 mm de espesor) | m² | 2000 |
| 3 | Pintura reflectante de pavimentos (termoplástica, amarilla, 3 mm de espesor) | m² | 900 |
| 4 | Tachas reflectivas blancas |  | 200 |
| 5 | Tachas reflectivas amarillas |  | 450 |

2.15      Características Generales

La señalización horizontal, constará de:

  - líneas de cruces peatonal (tipos “cebra” o dos líneas paralelas),

  - líneas de “PARE”,

  - líneas de eje amarilla,

  - líneas de borde de calzada,

  - Líneas separadoras de carril,

  - Flechas  direccionales.

  - Triángulos ceda el paso

2.16      Rechazo de materiales

Los materiales, previo a su instalación, deberán tener el visto bueno de la DO, pudiendo ésta rechazar alguno o todos ellos si, a su criterio, no cumplen con las especificaciones detalladas en el presente pliego así como con normas generales y buenas prácticas internacionales en cuanto a calidad y terminación.

2.17   Exigencias generales para demarcaciones con pintura

El contratista asesorará a la DO en cuanto al mejor producto, limpieza y preparación de la superficie y técnica de aplicación, para señalizar un área determinada tomando en cuenta, entre otros, naturaleza,

estado y rugosidad del pavimento, juntas, sellados, ancho de calzada, intensidad y composición del tránsito, relación costo/beneficio y medio ambiente.

Los trabajos de deberán efectuarse bajo las condiciones atmosféricas de humedad y temperatura (en este último caso también del pavimento) que recomiende el fabricante del material a emplear, en coordinación con la DO.

El contratista preparará y acondicionará, con señalización y/u otros medios que considere oportuno, convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir siniestros y provocar el mínimo de inconvenientes a la circulación de vehículos y peatones.

Se deberá proteger los trazos pintados hasta que hayan secado lo suficiente para no ser afectados por el paso de vehículos o peatones. No se podrá impedir la circulación de vehículos en forma total (“cierre de calle”), salvo casos excepcionales previa notificación y aceptación de la IC, a través de la DO.

La DO podrá exigir, antes del inicio del pintado, una prueba de rendimiento del material a fin de fijar la cantidad necesaria para lograr, con una mano, que cubra un área predeterminada con los espesores indicados, utilizando para ello el equipo y personal que la empresa empleará en los trabajos.

Las demarcaciones cumplirán, como mínimo, lo exigible del adjunto 	“Especificación de características de la señalización horizontal” de la 	norma de señalización horizontal de la DNV del MTOP para marcas 	“clase 1 o reflectivas normales”, entre otros tópicos de reflectividad, 	desgaste y color.

Las pinturas no deben variar su tonalidad, luego de secas y sometidas a los agentes atmosféricos. La determinación de color se hará después de 24 (veinticuatro horas) del secado.

Se extraerán todas las muestras que la DO crea necesarias para verificar el espesor de la película de la pintura y la calidad de este u otros materiales. No se aceptarán diferencias en menos de 5% (cinco por ciento) del espesor indicado.

Los ensayos de calidad, que indicare la DO, se realizarán en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay – LATU, siendo de cargo del contratista.

Se cuidará de obtener que los bordes de los trazos pintados sean rectos y nítidos. Dependiendo del tipo de pintura y aplicación el

contratista además observará en forma permanente y solucionará

cualquier problema de apariencia (color diferente al exigido, 	manchas, áspera, con pocitos o ampollas, estirada, despareja, 	grumosa, bordes desparejos, con marcas de neumáticos, etcétera) o  	que surgiese del sembrado de esferillas (línea suave y brillosa, 	granitos pequeños en la superficie, “cráteres”, concentraciones en 	ciertas áreas, engarce insuficiente, apariencia pulsante, etcétera).

No se aceptarán dimensiones menores a las solicitadas para las diferentes marcas. Para el caso de líneas de eje y de estacionamiento se admitirá tolerancia en las longitudes, ya sean de trazos o espacios, del 2% (dos por ciento).

El tiempo máximo de secado, una vez terminada la aplicación de pintura y sembrad de esferillas, será inferior a 30 (treinta) minutos. Transcurrido ese lapso no debe haber transferencia alguna de pintura a la banda de rodamiento de un neumático pasantes para la aplicación, según indique el oferente.

La pintura deberá ser homogénea, bien mezclada, de consistencia suave y uniforme. No debe hacerse viscosa en el envase, ni contener partículas, suciedad u otras materias extrañas. Tampoco formar escama, ni coágulos, espesarse o descascararse, no debe variar su tonalidad ante agentes atmosféricos y será “antiderrapante”, debiendo mantener todas esas características por lo menos durante el tiempo de garantía de la obra general,

2.18      Pintura termoplástica para demarcación de pavimento

A modo de referencia, son usuales rangos de temperatura entre 3 y 35°C y, un humedad relativa de hasta 90%.

El material termoplástico será apto para la demarcación horizontal tipo pintura aplicada en caliente, con el espesor, ancho y color que se especifiquen. La pintura permitirá su aplicación sobre superficies de diferente tipo (firme de hormigón, carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso) y edad y, si se considerare necesario (por ejemplo pavimentos “viejos”, alcalinidad del cemento, superficies asfálticas oxidadas o agregado expuesto, poco asfalto en la mezcla, etcétera) se ejecutará una imprimación previa.

El material consistirá, genéricamente, en una mezcla de resinas naturales y/o sintéticas, microesferas, plastificantes y materiales granulares.

Los materiales serán suministrados por el contratista, quién se constituye responsable de los mismos, en la cantidad necesaria para ejecutar la demarcación prevista. El material termoplástico y las esferillas de vidrio (ya incluidas y las para “sembrar”), cumplirán con las especificaciones y se presentará certificado de procedencia (fabricante, proveedor) de cada uno de los materiales. Si se utiliza material importado la DO podrá solicitar, siempre que lo considere necesario, la documentación correspondiente a efectos de comprobar

si se ajusta a lo solicitado.

En las especificaciones técnicas del fabricante constarán las características del material. A manera de referencia: Punto de

ablandamiento (deslizamiento por calentamiento a 60°C), absorción 	de agua, densidad, estabilidad térmica, adherencia y, porcentaje y 	características del agente ligante (resinas, aceites, etcétera). Se 	indicarán las condiciones ambientales de aplicación (humedad y 	temperatura y, en este último caso también del pavimento).

El espesor mínimo de la película de pintura será de 3 (tres) mm y los colores se mantendrán constantes durante todo el período de garantía de 12 (doce) meses.

La aplicación del material termoplástico, con esferillas incluidas y las para “sembrar”, será hecha por medio mecánico, precedida de una

rigurosa inspección de las zonas que serán señalizadas. Ningún trabajo de demarcación será ejecutado sobre superficies que no estén perfectamente limpias, secas, sin aceites o grasas u otros materiales inadecuados o, a humedad relativa, temperatura ambiente, o del pavimento, fuera de las recomendaciones del fabricante. También la temperatura de aplicación (fusión del material) estará entre las establecidas (por el fabricante o proveedor, a manera de referencia es usual un rango entre 150 y 220°C) para no alterar las propiedades físicas y químicas, entre otras el color.

Una vez aplicado el material, las demarcaciones deberán permitir la circulación de vehículos en el menor tiempo posible, para no afectar la circulación.

2.19      Microesferas o esferas de vidrio

La retrorreflexión de las demarcaciones se deberá a un premezclado (“premix”) de microesferas de vidrio y, a un sembrado posterior (“drop-on”), en proporciones adecuadas. No habrá esferillas de cuerpos angulares, planos y deberán estar limpias, sin ningún material o sustancia extraña presente. Se entregará documentación de fabricante que indique las características (físicas, mecánicas) y condiciones de aplicación de las esferillas.

Las esferas de vidrio, deberán venir en sacos o tambores lo suficientemente fuertes para poder ser manejados sin romperse ni perder esferas y suficientemente resistentes a la humedad para evitar que el contenido se moje durante su transporte hasta la obra. Cada envase será claramente marcado, con tinta o pintura resistente a la intemperie, consignando el nombre y dirección del fabricante y/o vendedor, numero de partida, fecha de elaboración y de vencimiento, peso del contenido y tipo de esferas.

Las esferillas tienen que ser transparentes, incoloras (de forma tal que a la luz solar no deben impartir un tinte perceptible), sin opacidades, partículas o excesos de inclusiones de aire. Obviamente serán de forma esférica y, las ovaladas y/o fundidas no deben exceder del 10% (diez por ciento del total en masa). Su índice de refracción (por el método de inmersión, con empleo de luz de

tungsteno), alcalinidad y granulometría serán los habitualmente

exigidos (1,5; ph neutro y porcentaje que pasa tamiz USA estándar 	según tabla siguiente).

| Premezclado (“pre-mix”) | Sembrado (“drop-on”) |
| --- | --- |
| Tamiz | Masa que pasa, en % | Tamiz |
| 70 | 100 | 20 |
| 80 | 85 a 100 | 30 |
| 140 | 15 a 55 | 50 |
| 230 | 0 a 10 | 100 |
|  |  | 200 |

2.20	Plan de desarrollo  de los trabajos (cronograma)

Los licitantes (u oferentes) deberán adjuntar a sus propuestas un plan de desarrollo de los trabajos (cronograma), iniciando con visitas técnicas a los lugares de las diferentes ciudades en donde se ejecutarán los trabajos. Sin perjuicio, la IC podrá requerir la adecuación del plan presentado antes de firmarse el contrato respectivo. También adjuntarán detalles del sistema (procedimientos constructivos u operativos) que empleará, personal, equipo y materiales a utilizar (tareas, características de los materiales, máquinas y equipos, rendimientos esperables, etcétera).

2.21	Mantenimiento de tránsito y señalización de obras

El contratista está obligado a facilitar la circulación por las calles, objeto de las obras y en el área de influencia, en condiciones de normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, sea por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar, como mínimo, los dispositivos de señalización de obra, exigidos por la norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos, en correcto funcionamiento.

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales y otros dispositivos a utilizar deberán ajustarse a los requerimientos de la norma uruguaya de señalización de obras de la Dirección Nacional de Vialidad – DNV y/o a otras recomendaciones y buenas prácticas internacionales de ingeniería de tránsito.

De ser posible, se ejecutarán los trabajos afectando solamente (como máximo) media calzada, dirigiendo el tránsito hacia la parte habilitada para la circulación. En aquellos casos excepcionales en el que el contratista deba utilizar toda la calzada, se desviará el tránsito por calles laterales. Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su

eficacia mediante las advertencias necesarias para orientar y guiar vehículos, tanto en el día como durante la noche (usando en este caso, señales luminosas con características adecuadas).

Cuando la ejecución de las obras interfiera con la circulación de vehículos y/o peatones, el contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna o a las obras.

En casos de desvíos, serán de cuenta del contratista todas las obras y providencias que sean necesarias efectuar y adoptar para que las maniobras se realicen sin riesgos a la seguridad, ni molestias excesivas a los usuarios y, en el caso de vehículos, a una velocidad razonable.

El contratista colocará conos, barreras, parapetos, señales, letreros, luces y/u otros elementos, de forma tal que la circulación se realice

en forma segura y se reduzca la posibilidad de afectar las obras en ejecución.

Circulación de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, personas de movilidad reducida – PMR)

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones, en especial personas de movilidad reducida – PMR, que deban atravesar el área, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche.

2.22   Señalización de la zona de obra

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, las 24 (veinticuatro) horas, en concordancia con la norma uruguaya, buenas prácticas internacionales y de acuerdo a indicaciones especiales de la DO. Asimismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra estará diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero de la obra.

2.23    Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la IC, por concepto de daños y/o perjuicios

generados por la circulación de terceros (vehículos y sus 	conductores, peatones)  por la zona de obra. Asimismo la IC queda 	eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en

deficiencias en los desvíos, señalización de la zona de obra o de los 	propios desvíos y, elementos de seguridad y protección, entre otros.

2.24	Normas laborales.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral.

Deberá incluirse en sus relaciones convencionales con los respectivos Sub-Contratistas, la obligación de éstos, de cumplir con las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista dará cumplimiento a lo establecido en la Ley 18.516, reglamentada por Decreto Nº 255/010:

El Art. 12 establece: (Obligación de la Empresa).- “Las empresas contratadas para la ejecución de las obras deberán comunicar a las Comisiones Departamentales de Trabajo a que hace referencia la presente ley, la necesidad de peones prácticos y/o no especializados, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación de la obray toda vez que en el transcurso de la misma fuere del caso.”.

Art. 14 establece: (Sanciones).-“Los funcionarios del Estado que infrinjan lo aquí dispuesto, incurrirán en culpa grave y se aplicará a los responsables la sanción administrativa que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda tener lugar (artículo 24 de la Constitución de la República).

Si la infracción la cometieran las empresas privadas se las sancionará con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 500 UR (quinientas unidades reajustables), a juicio de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social y cuyo destino será el funcionamiento de las respectivas Comisiones Locales de Trabajo a través de la Oficina Departamental de Trabajo. La empresa sancionada deberá regularizar la situación y pagar la multa aplicada antes de poder participar de nuevas licitaciones por parte del Estado.”

CAPITULO III

DE LA OFERTA

3.0	Cotización.

En la oferta se cotizará el precio unitario (en pesos uruguayos) de los rubros de la obra que figura en el numeral 2.5 de este Pliego.

Cada precio constituirá la compensación total por todos los equipos, herramientas, materiales y todos los elementos necesarios para

realizar los trabajos establecidos.

3.1     Vigencia de la oferta.

Las ofertas serán mantenidas por un plazo mínimo de 45 (cuarenta y

cinco ) días calendario contados a partir del siguiente al acto de 			apertura de ofertas. Los oferentes  pueden establecer  en sus ofertas 		un plazo mayor.

3.2     Aporte por leyes sociales.

La IC estará obligada al pago de todos los aportes generados de acuerdo a las leyes sociales vigentes, siempre que dicho monto no supere el propuesto por el licitante en su oferta. La diferencia, en caso de monto superior al propuesto, irá a cargo del contratista.

3.3	Forma de Pago.

Los pagos se realizarán mediante certificados de avance de obras mensuales. Una vez aprobado el certificado por parte de la Dirección se procederá a tramitar la factura la que se abonará a los 30 días de emitida.

3.4	Información que se deberá establecer en la propuesta.

- Plazo de mantenimiento de la oferta, (no inferior a 30 días).

- Plazo total de ejecución de las obras, (no superior a 3 meses, y en las condiciones indicadas en 2.6).

- Constancia de inscripción en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado). El Oferente que resulte seleccionado deberá presentar el recibo de adquisición del presente Pliego y haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE.

- Recibo de depósito de garantía de mantenimiento de oferta, si correspondiera.

- Documento que acredite la representación de la persona o personas que presentan la oferta y fotocopia autenticada del mismo.

- Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10/10/89 (obligación de seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

- Certificado vigente donde conste capacidad libre superior al monto cotizado en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP.

- Fecha de inicio de la obra.

- Monto máximo de mano de obra imponible.

- Se indicará el método constructivo, y un plan de ejecución de obra.

- Listado donde conste los antecedentes de la Empresa requeridos en la materia.

- Listado equipos y herramientas afectados a la obra.

Además se adjuntará el cuadro siguiente con la oferta.

| RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub Total |  |
|  |  |  |  | IVA (22%) |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
| MONTO MAXIMO DE MANO DE OBRA IMPONIBLE ($): |  |  |

3.5     Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancias entre los precios unitarios y los totales,valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la calidad escrita en numero y en letras ,valdrá la escrita en todo ello sin perjuicio de la facultad de la administración de otorgar un plazo máximo de dos dias hábiles en n los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia,la que operara siempre que no se altere la igualdad de los oferentes conforme a lo establecido en el articulo 65 del TOCAF.

3.6	Propuesta.

La propuesta se entregará en sobre cerrado, personalmente o por quién acredite documentalmente su representación por el oferente (Fotocopia Autenticada), en la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia, 2º Piso del Palacio Municipal (Calle General Flores Nº 467 de la ciudad de Colonia), o por fax a los teléfonos 45220957, 45222957 o 45227000 interno 290 o vía correo electrónico a compras@colonia.gub.uy o licitaciones@colonia.gub.uy.

3.7	Oferta.

Se deberá presentar con 3 (tres) copias en papel simple impreso.

Deberá ajustarse al siguiente tenor:

NN en representación de la Firma………, domicilio a los efectos legales en…………..de la ciudad de............…, se compromete,

sometiéndose a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación Abreviada Nº………/20, designada

como “Señalización Horizontal en Av. Roosevelt de Colonia del 	Sacramento”, declarando conocer las especificaciones y Pliegos

correspondientes, por los siguientes precios unitarios………(indicar 	precios en pesos uruguayos, por cada uno de los Rubros integrantes 	del Cuadro de Metraje), por lo que resulta el total de $U…........(pesos 	uruguayos……………………………….).

Plazo de mantenimiento de oferta:…. días calendario desde la fecha de apertura (no podrá ser menor de treinta días).

ACLARACION IMPORTANTE: El licitante deberá incluir en su propuesta, el valor del IVA.- Si no existiera aclaración al respecto en la oferta, este valor se considerará incluido en ella.

CAPITULO IV

ADJUDICACION Y CONTRATO

4.0	Documentos que forman parte del contrato.

  - El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales en los Organismos Públicos -Decreto 131/014 del Poder Ejecutivo, y Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) - Decreto 150/12 del Poder Ejecutivo.

  - El presente Pliego Particular.

  - El Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras en las partes técnicas de obra que no se opongan a lo establecido en este Pliego.

  - Las aclaraciones y/o modificaciones relativas a la obra que se gestiona, efectuadas por la Intendencia de Colonia durante el plazo del llamado.

  - La propuesta del Contratista para la ejecución de la obra.

  - Las órdenes de Servicio que suscriba el Director de la Obra dentro de las facultades que le confiere el Contrato.

  - El Boletín Base para la aplicación de la fórmula paramétrica de variación de costos aplicables a los certificados del mes anterior a la apertura de la Licitación publicada por la Dirección Nacional de Vialidad.

  - Las láminas anexas al presente pliego.

4.1	Comparación de ofertas.

  - Comparación económica: El precio de comparación, que resulta de multiplicar las cantidades indicadas en el cuadro de

metrajes (Numeral 2.12 de este Pliego) por los precios 	unitarios cotizados incluido IVA a los que deberá sumarse el 	monto de mano de obra imponible declarado, multiplicado por 	0.70.

  - Antecedentes ante la IC: Los antecedentes de la Empresa con respecto a obras contratadas por la Intendencia de Colonia.

  - Antecedentes ante otros Organismos Estatales: Antecedentes técnicos en la ejecución de obras similares.

  - Plazo de Ejecución: El compromiso expreso de la Empresa de cumplir con los plazos de obra requeridos.

  - Formalidad de la propuesta: (Artículo 3.3 del presente Pliego Particular)

4.2    Criterios de calificación.

| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| --- | --- |
| Comparación económica. Le corresponderán puntaje máximo al menor precio, y un puntaje inversamente proporcional a las demás ofertas. | 70 |
| Antecedentes ante la IC Se ponderará cantidad de trabajos realizados, similitud con los trabajos a contratar, cumplimiento en calidad de ejecución y plazo de obra. | 15 |
| Antecedentes ante otros Organismos Estatales Se ponderará cantidad de trabajos realizados, similitud con los trabajos a contratar, cumplimiento en calidad de ejecución y plazo de obra. | 5 |
| Plazo de ejecución | 5 |
| Formalidad de la propuesta | 5 |

4.3     Negociación y mejoramiento :

En caso que se presentara ofertas similares la Intendencia de Colonia podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas (con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto).Asimismo si los precios de las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes ,la I.C podra solicitar directamentee mejoras en sus condiciones tecnicas de precio,plazo o calidaad.-De acuerdo al art. 66 T.O.C.A.F.

RESOLUCIÓN CONDICIONADA AL CONTROLADOR 	PREVENTIVO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA .

La adjudicación quedara condicionada al Controlador preventivo

del Tribunal de Cuentas de la República dispuesto en el  Art.211

inciso B de la Constitución del República y los demás requisitos

que sean necesarios de acuerdo con las normas legales 	vigentes .-

4.4	Garantía de fiel cumplimiento del Contrato

El adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato(cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecido ($4.083.000) mediante deposito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario,o póliza de seguro de fianza,por un valor equivalente al 5%(cinco por ciento)de la adjudicación (Articulo 64 inciso 2).

El adjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de dos días hábiles para realizar el referido deposito. Una vez  finalizado el contrato y cumplidas a satisfacción todas las obligaciones contraídas por el adjudicatario podrá este solicitar la devolución de lo depositado .

4.5     Cesión de Contrato.

En ningún caso se admitirá la sesión  de las obligaciones y derechos emergentes del contrato,sin previa autorización de la I.C.

El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la rescisión del contrato.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

5.0	Multas

En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla

con los requerimientos del Pliego de Condiciones Particulares, será

penado de acuerdo al Art. 64 del TOCAF

.

  - Multa por atraso en el cronograma de desarrollo de los trabajos (plazos, entre otros): 1% (uno por ciento) del monto del contrato, sin incluir leyes sociales, por día de atraso.

  - Multa por faltas generales o específicas a condiciones técnicas establecidas en pliego o por incumplimiento de disposiciones y órdenes de servicio de la DO: 2% (dos por ciento) del monto del contrato, sin incluir leyes sociales, por día y por cada orden incumplida.

Las multas se abonarán directamente o serán descontadas de la facturación y/o de la garantía de cumplimiento del contrato o de cualquier otro crédito que posea el contratista, según corresponda.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la IC de rescindir el contrato con la pérdida de la totalidad del la garantía de cumplimiento (de contrato) y cobro de los daños y perjuicios en la vía pertinente.

5.1	Consultas o trámites

Formas de Presentación de consultas sobre el llamado:

Solo los adquirientes del pliego podrán realizar consultas o  aclaraciones o consultas específicas sobre el texto de este pliego o prórrogas.

Las consultas en relación a este llamado deberán realizarse, así como solicitar la prórroga de la fecha de apertura mediante comunicación por nota hasta 4 (cuatro) días hábiles antes de la fecha

establecida para el acto de apertura de las ofertas . Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La I.C. responder las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todas los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo las preguntas sin identificar a su origen.

Además la Administración comunicará mediante su publicación en la página web Compras Estatales

La Intendencia se reserva a su exclusivo criterio la facultad de prorrogar la fecha de apertura. Esta eventualidad, así como las aclaraciones solicitadas, serán comunicadas a los interesados .

A todos los efectos relacionados con esta Licitación, los interesados 	que hayan adquirido Pliegos podrán presentarse personalmente o por 	Fax en la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia (2° Piso 	del Palacio Municipal) de la ciudad de Colonia, Tel.Fax.45222967.

5.2      Medio auténtico de comunicación

Los medios de comunicación indicados en el formulario de 	identificación del oferente tales como numero telefónico y 	fax correo 	electrónico, etc, serán considerados como medio autentico y 	fehaciente de comunicación y notificación.

5.3	Precio y adquisición de los Pliegos

El Pliego Único y Particular se podrá adquirir al precio de $U…...... el juego, en la Dirección de Recaudación de la Intendencia de Colonia o en la Secretaría del Congreso Nacional de Intendentes en el Palacio Municipal de Montevideo.

5.4	Apertura de ofertas.

Fíjase para esta Licitación un único llamado para el día…...... a la hora…....., en la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia.