ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10043454

POS  CODIGO                   DESCRIPCION                                       CANTIDAD

10	  1240	                       ANTIPARRA                       	             600 UN

20	  10512	   CARTUCHO COMBINADO TIPO 3M 6003	  1.000 UN

CODIGO 1240 – ANTIPARRA

. Para protección de los ojos (de líquidos, gases, vapores, polvos)

. Manipulación de productos químicos y uso de herramientas, equipos manuales y/o energizados

. Estarán comprendidos dentro de lo que establece las normas UNIT ISSO 4007 y 4849.

CARACTERISTICAS A CUMPLIR

. Compatible con cascos, orejeras y protecciones respiratorias

. Frente de policarbonato transparente anti-estático, anti-rayado y anti-empañante, con visión panorámica y periférica, resistente a los impactos de partículas y salpicaduras.

. Apto para el uso sobre lentes de prescripción médica

. Banda de sujección ajustable para adaptarse a diferentes usuarios

. Armazón suave con ventilación indirecta para minimizar el empañamiento

. El artículo vendrá marcado en forma indeleble y legible con la siguiente información:

. Nombre del Fabricante

. Año de Fabricación

. Norma de Fabricación

. Se adjuntará ficha técnica donde figure la certificación de origen.

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra en Control de Calidad.

CODIGO 10512 - CARTUCHO COMBINADO TIPO 3M 6003

. Para exposiciones a gases ácidos y vapores orgánicos

. 1 Par

. Deberá cumplir con el compendio de las  normas UNIT 800-806-90

. Deberá ser compatible con los cartuchos marca 3M Modelo 6003.

CARACTERISTICAS A CUMPLIR

. El tipo de encastre será compatible con las siguientes máscaras de protección respiratoria:

- 3M Modelo 6800 (cara completa)

- 3M Modelo 6200 (media mascara)

- 3M Modelo 7502 (media mascara)

. El material filtrante será de carbón activado.

. Cartucho de diseño hacia atrás, para mejorar el equilibrio y la visibilidad.

. Peso balanceado.

. El color de la banda será amarillo.

. El artículo vendrá marcado en forma indeleble y legible con la siguiente información:

. Nombre del Fabricante

. País de origen

. Año de Fabricación

. Norma de Fabricación

. Fecha de Vencimiento

VIDA ÚTIL MÍNIMA EXIGIDA

. 6 meses de uso

. 3 años en su envase original

. Se adjuntará ficha técnica donde figure la certificación de origen.

Plazo de entrega: Dentro de los 120 días entregados en el Almacen Central.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.