CONTRATO MARCO 17922

POS  CODIGO           DETALLE                                          CANTIDAD

10       12552     	BALIZA DE SEÑALIZACION METALICA       300	UN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS –

BALIZAS METÁLICAS DE SEÑALIZACIÓN – código SAP 12552 –

Imagen a modo ilustrativo

1) Requisitos Generales

Balizas dotadas de alumbrado eléctrico intermitente.

Estas deberán cumplir con la norma UNIT 1114:2007 Señalización vial - por lo cual las firmas proveedoras presentarán conjuntamente con la oferta los certificados que así lo acrediten. Dichos certificados serán expedidos por un organismo nacional de certificación.

2) Requisitos Específicos

Composición

Deberán estar compuestas por una base que evite el volteo y un fuste metálico hueco y deben cumplir con el diseño especificado. La base no debe contener elementos cortantes o punzantes y el borde superior del fuste debe ser redondeado (romo).

Siempre deben contar con un dispositivo luminoso     Medidas de la baliza

La sección de la base deberá ser de forma circular con una altura máxima de 0,10 m y un diámetro comprendido entre 0,50 m y 0,70 m.

La sección del fuste podrá ser de forma circular o de polígono regular, y debe quedar inscripta en un círculo de diámetro comprendido entre 0,30 m y 0,35 m.

La altura total del dispositivo considerando la base y el fuste será entre 1,05 m y 1,15 m.

Revestimiento de las balizas

El fuste debe tener bandas a 45º de ancho mínimo 0.10 m, separadas entre sí una distancia mínima de 0.10 m en todo el desarrollo vertical del mismo, cubriendo así toda la superficie de la baliza.

Todas las bandas deben tener un nivel de retro reflexión mínimo, igual al tipo I, de acuerdo a la Norma ASTMD 4956:2005.

Colores del revestimiento de las balizas

El color de las bandas inclinadas a 45º debe ser en forma intercalada naranja y blanco.

Dispositivos luminosos

Este dispositivo consiste en un foco de luz amarilla, los que deben instalarse sobre los elementos de canalización a partir del primer elemento que la inicia

Se debe asegurar que estos dispositivos sean visibles los 360º

Cuando se prevea su instalación:

a) en cada cara de una baliza con fuste de sección polígono regular, el diámetro

del dispositivo luminoso debe ser como mínimo 0,15 m

b) sobre cualquier dispositivo de control de tránsito, el dispositivo luminoso

deberá ser de forma cilíndrica, cuyas dimensiones mínima deben ser 0,15 m

de diámetro de base y 0,15 m de altura

El foco de luz llevara una protección metálica

. Frecuencia de encendido

La frecuencia del encendido será del tipo intermitente y estará comprendida entre 25 y 60 destellos por minuto.

Intensidad luminosa

El nivel de intensidad luminosa durante el periodo de encendido de la luz debe ser, como mínimo de 1,5 candelas, cantidad medida en la superficie sobre un plano paralelo al lente y limitado por líneas a 5 grados sobre y bajo el eje óptico y 10 grados a la izquierda y derecha del mismo.

Fuente de energía

Estará constituida por pilas, éstas deberán venir contenidas en un "porta pilas" a efectos de facilitar su recambio.

Se aceptarán otras fuentes de energía, que cumplan con los requerimientos de la norma

Terminaciones

En la tapa superior del fuste, los vértices (las puntas para los casos de balizas tipo polígono regular) serán tipo romo o similar, no se aceptaran vértices (puntas) cortantes o punzantes.

Implementos extras

Se aceptarán modificaciones que faciliten para la manipulación de la balizas (manijas metálicas).

Limitaciones

Por razones operativas de OSE, no se tendrán en cuenta balizas plásticas que deben ser rellenadas para su óptima utilización.

Identificación

Deberá venir pintado el logo de OSE en cada cara del polígono y estará de acuerdo al Manual del Sistema de Identidad Institucional - 1.0/2008.

El artículo vendrá marcado en forma indeleble y legible con al siguiente información:

Marca registrada o el nombre del fabricante

Año de fabricación

Norma de fabricación

De las muestras

El oferente deberá presentar muestra de la baliza cotizada en la Oficina de Control de Calidad – San Martín 3235.

* Indicar marca, procedencia y características del artículo cotizado

Entrega: Dentro de los 120 días en Almacén Central

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.