ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10049257

POS  CODIGO                   MATERIAL                               CANTIDAD

10	1752       BRIDA ACERO P/SOLDAR 100 MM	               25 UN

20	1753	     BRIDA ACERO P/SOLDAR 150 MM	               20	UN

30	1754	     BRIDA ACERO P/SOLDAR 200 MM	               20	UN

40	1899	     CURVA 90 ACERO P/SOLDAR 200 MM 	               15 UN

50	11461     REDUCCION ACERO P/SOLDAR 100 X 75 MM      20 UN

60	2133       REDUCCION ACERO P/SOLDAR 300 X 200 MM    5	UN

70	2155	     TEE ACERO P/SOLDAR 100 X 100 MM	              15	UN

80	2156	     TEE ACERO P/SOLDAR 150 X 150 MM	              15	UN

90	2157	     TEE ACERO P/SOLDAR 200 X 200 MM	              15	UN

100	9043	      CAÑO AC 14" SCHEDULE 40	                        18	M

CODIGO 1752 - Schedule 40,taladrado de acuerdo con Norma ISO2531 para PN 10kg/cm2.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 1753 - Schedule 40,taladrado de acuerdo con Norma ISO2531 para PN 10kg/cm2.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 1754 - Schedule 40,taladrado de acuerdo con Norma ISO 2531 para PN 10kg/cm2.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 1899 - Curva de acero para soldar schedule 40.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 11461 - Reduccion de acero para soldar schedule 40.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 2133 - Reduccion de acero para soldar schedule 40.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 2155 - Tee de acero para soldar schedule 40.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 2156 - Tee de acero para soldar schedule 40.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 2157 - Tee de acero para soldar schedule 40.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 9043 - Caños de acero para soldar schedule 40 de 6 m de largo.

* Indicar marca y procedencia.

Cronograma de entrega: Dentro de los 120 días en una sola partida.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota importante: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.

# Procedimiento de entrega y de recepción del suministro

# Entrega del suministro

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – 2208 4147 Int. 101/131

- Almacén Central Abayubá – 2320 0311

El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción del suministro

- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se rechazará la entrega.

- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas, de idéntica forma a lo señalado en el Numeral 1 de esta memoria.

- Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

- De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.