ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10049732

POS  CODIGO                    MATERIAL                                     CANTIDAD

10	963	   LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 160 MM        	   150	UN

20	966	  LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 315 MM    	    30	UN

30	2240   VALVULA HF RETENCION HORIZONTAL 200 MM    5	UN

CODIGO 963 – Las llaves de paso serán del tipo compuerta con cierre elástico, con cuerpo oval  ó cilíndrico, a cuña y se accionarán mediante

comando directo.

El sentido de giro de cierre será el de avance de las agujas del reloj, el número  de vueltas será indicado expresamente por el proponente.

Los proponentes deberán indicar en sus ofertas las presiones diferenciales máximas de operación de las llaves que ofrecen.

A los efectos del suministro de los accesorios se tendrá presente que las llaves se instalarán en cámaras construidas en el sitio.

Será considerada especialmente para la adquisición, la calidad de los materiales empleados en la fabricación de las llaves.

El vástago será preferentemente de acero inoxidable de alta resistencia o latón fabricado en un sola pieza por matrizado o trafilado, pudiendo ofrecer el proponente otros materiales cuya aceptación estará librado al criterio de la Administración.

Su sección tendrá la robustez apropiada a los esfuerzos que

deberá soportar y su filete será bien perfilado y terminado.

Se tendrá en cuenta también el tipo de revestimiento el que deberá ser preferentemente en base a resinas epoxi.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Todos los elementos de goma serán ensayados según Norma UNIT 788.

Las características de los aros, serán las indicadas para la clase 50.

* Se deberá indicar marca y procedencia.

CODIGO 966 -  Las llaves de paso serán del tipo compuerta con cierre elástico, con cuerpo oval  ó cilíndrico, a cuña y se accionarán mediante

comando directo.

El sentido de giro de cierre será el de avance de las agujas del reloj, el número  de vueltas serán indicado expresamente por el proponente.

Los proponentes deberán indicar en sus ofertas las presiones diferenciales máximas de operación de las llaves que ofrecen.

A los efectos del suministro de los accesorios se tendrá presente que las llaves se instalarán en cámaras construidas en el sitio.

Será considerada especialmente para la adquisición, la calidad de los materiales empleados en la fabricación de las llaves.

El vástago será preferentemente de acero inoxidable de alta resistencia o latón fabricado en un sola pieza por matrizado o trafilado, pudiendo ofrecer el proponente otros materiales cuya aceptación estará librado al criterio de la Administración. Su sección tendrá la robustez apropiada a los esfuerzos que

deberá soportar y su filete será bien perfilado y terminado.

Se tendrá en cuenta también el tipo de revestimiento el que deberá ser preferentemente en base a resinas epoxi.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Todos los elementos de goma serán ensayados según Norma UNIT 788.

Las características de los aros, serán las indicadas para la clase 50.

El fabricante deberá contar con el equipamiento necesario a los efectos de realizar los ensayos establecidos en los requerimientos generales de dicha Norma. En caso contrario el Laboratorio o Instituto donde realicen los ensayos deberá contar con la aprobación de la Administración.

CODIGO 2240 - Las válvulas serán bridadas, con asiento elástico y de clapeta.

* Indicar marca, procedencia y características del artículo cotizado.

Plazo de entrega: Dentro de los 120 días.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota importante: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.

# Procedimiento de entrega y de recepción del suministro

# Entrega del suministro

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – 2208 4147 Int. 101/131

- Almacén Central Abayubá – 2320 0311

El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción del suministro

- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se rechazará la entrega.

- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas, de idéntica forma a lo señalado en el Numeral 1 de esta memoria.

- Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no

se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

- De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.