ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATO MARCO

18860-18861-18862-18863-18864-18865-18866-18867

POS           CODIGO                MATERIAL                     CANTIDAD

10                661                  CENIZA DE SODA                50.000,00 KGS

Especificaciones técnicas del suministro

- DEFINICIÓN

La ceniza de soda es el nombre común para el carbonato de sodio (Na2CO3), el cual se utiliza como alcalinizante y para regular el pH del agua en el proceso de potabilización.

- REQUISITOS

2.1- Observado a simple vista, el producto debe ser un polvo finamente dividido, blanco y  seco.

2.2- La densidad aparente de la ceniza de soda seca debe estar entre 500kg/m3 y 900 kg/m3 (ceniza de soda liviana) aproximadamente.

2.3- En ocasión de la presente adquisición, también se considerara ceniza de soda densa cuyo rango de densidad aparente es (900-1100) kg/m3 y de consistencia granular.

2.4- Las características de solubilidad en agua del producto es de aprox. 7 g/100 ml a 0°C y 21,6 g/100ml a 20°C.

2.5- El contenido de carbonato de sodio (Na2CO3) debe ser como mínimo de

99 % en peso, o su equivalente expresado como oxido de sodio (Na2O) como mínimo 57,9 % en peso (ANSI/AWWA B201).Esto podrá ser considerado apartamiento sustancial.

2.6- El contenido de material insoluble debe ser como máximo de 0,05 % en peso (ANSI/AWWA B201).

2.7- Contenido de sulfatos (como Na2SO4): max 0.15 % en peso, cloruros (como NaCl): max 0,8% en peso, hierro (como Fe2O3): max 0,01% en peso. Esto podrá ser considerado apartamiento sustancial.

2.8- Para otras impurezas que pudiera contener el producto y que no están recogidas anteriormente, se establece el siguiente criterio:

El aporte máximo permitido de una determinada impureza al agua tratada con la dosis recomendada por el fabricante, no podrá superar  el 10% del Valor Máximo Permitido (VMP) establecido en el Reglamento Bromatológico Nacional vigente (Decreto 315/94, modificado por Decreto 375/11); lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor.

3 -ENVASADO

3.1-El producto debe estar envasado en óptimas condiciones de conservación, en bolsas de hasta 25 kg, de material inerte con el producto y de grosor adecuado para su mejor protección durante su almacenamiento.

3.2- Serán acondicionadas sobre pallets en buen estado, puesto sobre camión para retirar de Fábrica o Depósito.

3.3-Cada envase unitario debe estar debidamente identificado con la siguiente información como mínimo, de forma legible:

- Nombre técnico del producto

- Nombre comercial

- Nombre del fabricante y/o proveedor

- Peso neto

- Número de lote (impreso en bolsa)

- Fecha de fabricación o vencimiento (impreso en bolsa)

- Si el producto esta certificado por NSF 60, se verificara etiqueta NSF en las bolsas unitarias y/o en el embalaje del pallet.

Se inspeccionará que las bolsas presenten su etiqueta identificadora con la información requerida.

3.4-Los envases deben estar correctamente etiquetados cumpliendo con la normativa legal vigente (Decreto 307/09).

4- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir:

  - Identificación del producto ofertado: Marca del producto (si corresponde), nombre del fabricante, país de origen, dirección de la planta de fabricación.

  - Ficha técnica emitida por el fabricante con la siguiente información del producto ofertado: densidad aparente, solubilidad, concentración de carbonato de sodio, material insoluble, impurezas, vida útil. Si en la ficha técnica no aparece alguna de esta información se podrá presentar declaración del fabricante, o Certificados de análisis.

  - Si la tuviera, Certificación NSF /ANSI 60 o similar.

  - Declaración del contenido de carbonato de sodio que aseguran tendrá el producto suministrado.

  - Declaración solicitada en el punto 2.8 incluyendo la dosis máxima recomendada por el fabricante.

  - Vida útil del producto en el envase original.

  - Ficha de Datos de Seguridad del producto en español.

La insuficiencia o no presentación de la información solicitada que impida una correcta evaluación de la oferta presentada, podrá ser motivo de rechazo.

5- EVALUACIÓN

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta toda la información solicitada en el Artículo anterior. Entre las ofertas válidas la comparación se realizará por precio, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas.

6- CONTROLES EN DESPACHO DE LAS REMESAS

En ocasión de cada remesa, y al momento de la carga, se situará en la planta de expedición (deposito del proveedor) un Inspector de O.S.E. (funcionario de la División Control de Calidad o funcionario autorizado por la Gerencia de Suministros) debidamente identificado.

6.1- CONTROL DEL ENVASADO

Antes de la carga el Inspector constatara las condiciones del envasado del producto y sus etiquetas identificadoras según lo establecido en el Art.3.

En caso de detectarse envases unitarios cuyo etiquetado no cumpla a cabalidad con lo establecido en el Art 3. se le dará aviso al proveedor el cual deberá subsanar ese error en la próxima entrega.

Las bolsas rotas o en notorias malas condiciones de envasado o envases sin identificación alguna no se aceptaran a solo juicio del Inspector.

Los pallets deben estar en buen estado de conservación. En caso contrario no se aceptara la partida.

6.2- CONTROL DE LA CANTIDAD DE LA REMESA

El Inspector al momento del despacho deberá controlar las cantidades cargadas en el transporte destinado por O.S.E.

Para ello controlará y registrará en el Acta de Inspección:

- cantidad de envases unitarios por pallet (o kg por pallet) y la cantidad de pallets.

- el peso neto del envase unitario que figura en el etiquetado del envase unitario.

- la cantidad total de producto cargado en kilogramos.

A efectos de corroborar que el peso del envase coincide con la información del etiquetado, el Inspector podrá seleccionar 3 bolsas escogidas al azar las cuales se pesarán en balanza proporcionada por el proveedor y se registrará en Acta.

Si el peso de las bolsas inspeccionadas difiere en más de 2,5% del peso que figura en su etiqueta, se procederá a inspeccionar un número mayor de bolsas. Se seleccionara al azar, por lo menos, una bolsa por cada pallet, se pesarán y se registrará en Acta.

Si se mantiene el apartamiento en el valor del peso se realizará el reclamo correspondiente al proveedor.

El Inspector podrá controlar los certificados de calibración de la balanza, comprobando su vigencia a la fecha de la carga.

6.3- CONTROL DE LA CALIDAD DE LA REMESA

-Inspección visual: En caso de constatarse la presencia de partículas extrañas o un aspecto anormal en el producto al momento de su recepción, no será aceptada la partida, debiendo  el proveedor  sustituir el producto alterado por uno en condiciones adecuadas.

-Extracción de muestras

En cada entrega se tomarán muestras a los efectos de corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 2.

La extracción de las muestras será realizada por el proveedor o Inspector de OSE actuante, siempre en presencia de ambos,  siendo  tres unidades muestrales, iguales y representativas, de al menos 100g cada una las cuales entregará a la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE para su análisis.

En caso de detectarse apartamientos con respecto a los requisitos establecido en el Art. 2 se aplicarán las multas establecidas en el Art. 7.

7- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No se realizarán ajustes por premios.

7.1- Incumplimiento por contenido de carbonato de sodio

Si la concentración de carbonato de sodio expresado como oxido de sodio (Na2O)  de la remesa es menor a 57,9 % y mayor o igual a 55,0 %, se abonara el 90% del valor de la remesa.

Si la concentración de carbonato de sodio expresado como oxido de sodio (Na2O) de la remesa es menor a 55,0 %, se abonara el 50% del valor de la remesa.

7.2- Incumplimiento por material insoluble

Si el contenido de material insoluble presente en la remesa es mayor a 0,05 % en peso y menor o igual a 0,10 %, se abonara el 90% del valor de la remesa.

Si el contenido de material insoluble presente en la remesa es mayor a 0,10%, se abonara el 50% del valor de la remesa.

7.3- Incumplimiento por contenido de impurezas

Si la concentración  de una o más  impurezas supera el valor máximo establecido en el Art. 2, Tabla 1, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

7.4- Incumplimiento de las características físicas

Si al momento del uso se detectara que el producto presenta partículas extrañas o un aspecto diferente al esperado, esto se le comunicará al proveedor el cual deberá reemplazar dicha remesa por una en condiciones adecuadas en un plazo acordado con la Gerencia de Suministros.

En caso de que una partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, O.S.E. podrá realizar los reclamos correspondientes al adjudicatario, dando curso a la tramitación del resarcimiento económico por la vía que corresponda.

7.5- Los incumplimientos serán tenidos en cuenta en los antecedentes del Proveedor, según Reglamento de Proveedores de OSE.

7.6- El cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contratación es independiente del estricto cumplimiento de saldos anteriores que pudieran existir, y que regirán exclusivamente por las condiciones de su respectiva contratación.

9- FORMA DE ENTREGA

9.1-  	Las entregas se realizarán de acuerdo a las necesidades  de la Administración.

Para ello se comunicará por medio de la Unidad de Planeamiento y Control de Stock, la entrega del suministro en las cantidades y lugares indicados en el formulario de "ORDEN DE DISTRIBUCION-PEDIDO CONTRA CONTRATO MARCO" que a tales efectos será cursado a la firma adjudicataria.

Una vez recibido la " ORDEN DE DISTRIBUCION-PEDIDO CONTRA CONTRATO MARCO ", el Contratista dispondrá de un plazo de hasta 10 días calendario para la entrega del material solicitado.

9.2-	Dentro de los límites del Dpto. de Montevideo, el transporte, la carga, descarga y estiba, será por cuenta de la firma adjudicataria. Fuera de ello solamente le corresponderá la carga y estiba sobre camión en fábrica.

9.3 -	El adjudicatario deberá tener un stock permanente a su costo en fábrica o depósito,de un mínimo del 5% del total adjudicado, el que deberá estar en un radio no mayor a los 35 Km. del Dpto. de Montevideo, a efectos de cubrir cualquier emergencia imprevisible conforme a lo indicado en el Artículo anterior.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.