COMPRA DIRECTA

PEDIDO DE PRECIOS

OSE

Jefatura Técnica de Paysandú

Juan C. henderson 940

Tel: 47247264

Paysandú

Pliego condiciones Particulares

(Referido al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales.

Aprobado por Decreto No. 131/014 de fecha 19 de marzo de 2014)

##### Objeto de la compra

Contenedor – Modulo SSHH y Vestuarios de 40 pies (12.18m x 2.44m x 2.90m) el cual deberá contener:

a. Preparación del Contenedor: Con tratamiento anti óxido, aislado y revestido interiormente.

b. Pintura Exterior: Color blanco

c. Aberturas:

• ventanas de aluminio S 20 corredizas (indicar tipo, cantidad y dimensiones para correcta ventilación e iluminación.

• 1 puerta frontal de acceso en aluminio S20 de 0,80x2,05, la cual contendrá parte en vidrio fantasía para ingreso de luz.

d. Revestimientos:

• Pisos –indicar tipo en área de duchas y resto del módulo donde hay alto Transito.

Deben ser lavables (vinílico, cerámica, etc)

• Paredes interiores: indicar el tipo, debiendo ser resistentes a la humedad y lavables; en duchas tablas PVC (podría ser todo PVC)

• Cielorraso PVC (Color Blanco).

e. Aislación:

• Lana de vidrio e= 50 mm, en cielorraso y paredes.

f. Dos Baños con zona de vestuario cada uno: ubicados en cada extremo del contenedor; uno para  Hombres y otro para  Mujeres

Cada uno de los SSHH será diseñado para una sola persona, es decir contendrá:

• 1 inodoro pedestal c/mochila en box individual.

• 1 lavatorio con pedestal en zona de vestuario donde se ubican los lockers.

• 1 Ducha contigua (dimensiones mínimas (0.90 m x 0.90 m)

• Cañería de agua termo fusión.

• Desagües en PVC.

g. Grifería:

• Lavatorios para agua fría y caliente.

• Mezcladora para ducha, fría y caliente.

• 1Termofón de 40 litros (cotizar como opcional), pero prever espacio para ubicación e instalación.

h. Carpintería:

• Tabiques (indicar material a utilizar) para inodoros con puertas, separados del piso, (indicar dimensiones)

i. Eléctrica:

• Instalación completa para iluminación y tomacorrientes, con caja central, disyuntores, diferencial y térmicas.

j. Opcionales:

• 2 secamanos colocados

• 2 dispensador de jabón colocados.

• 2 módulo con 6 Armarios de metal c/casillero para vestuario.

k. Espacio Común de ingreso

Al ingreso al contenedor se diseñará un espacio central común que permitirá colocar un escritorio y sillas.

Presentar junto con la oferta un croquis o plano con la disposición relativa de los elementos dentro del contenedor y demás especificaciones requeridas.

El precio incluirá el Flete de entrega, descarga y posicionamiento en el predio de Usina UPA Guichón ubicada en el Km 84.5 de Ruta 90, así como los apoyos necesarios para la correcta instalación del Container.

Visita al predio

Será obligatoria una visita al predio para evaluar las condiciones para la instalación del contenedor en la ubicación deseada en la zona al Este de la casa Química.

##### Documentación a presentar en la Oferta

- Croquis o Plano del contenedor cotizado, con indicación de dimensiones

- Comprobante de visita a usina para evaluar posibilidad de instalación en el lugar indicado anteriormente.

- INDICAR FECHA DE ENTREGA

##### De la Cotización

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda.

##### Del Precio de la Oferta

Los precios de las ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes lo dispuesto por dicha norma.

El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

##### Actualización de Precios

En el caso que le oferente cotice precio reajustable deberá indicar en su oferta la paramétrica a utilizar, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

##### Del Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días. Vencido el mismo y de no recibirse comunicación expresa de parte del oferente, dicho plazo se considera prorrogado automáticamente.

- Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

  - Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse al correo: vcestau@ose.com.uy, Vlemes@ose.com.uy hasta el día 26 de Julio de 2019 a las 11:00 horas.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

En la Oferta deberá presentar junto con el precio los detalles técnicos acerca del producto ofrecido y el plazo de entrega del container a partir de la entrega de la orden de compra.

  - Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

* La relativa a sus clientes;

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* La que refiera al patrimonio del oferente;

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

  - Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

- Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

- Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

- Adjudicación

  - Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

  - Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

- Evaluación según norma ISO 9001-2015

Se evaluara el servicio/material suministrado por su empresa al terminar el año corriente según los siguientes parámetros:

1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado.

2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado

3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas.

Los proveedores se clasifican como Proveedores Tipo A y Tipo B, según la calificación final obtenida:

| Proveedores con Calificación Tipo A | Proveedores con Calificación Tipo B |
| --- | --- |
| Calificación de ≥70% | Calificación < 70% |

Aquellos proveedores que fueron calificados como tipo B durante dos períodos consecutivos, pueden llegar a no ser tenidos en cuenta durante un período

- Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el Art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE

- Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

- Pagos

La forma de pago se considerará crédito 90 días.-