+ ose – Gerencia Litoral norte Oficina Técnica de Salto

Mantenimiento de Tableros Eléctricos

Pliego de Condiciones Particulares

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA Y DE CONTROL EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN EL DEPARTAMENTO DE SALTO

Elaborado por:   Apoyo Técnico – Gerencia Litoral Norte

Ing. Tecn. Nilson de Los Santos  - Sebastián Soria

INDICE

CAPITULO I	3

1. OBJETO DEL CONTRATO	3

2. PLAZO DE CONTRATACIÓN	4

CAPITULO II	5

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONTRATAR	5

1.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS	5

1.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5

1.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7

1.4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	7

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	8

2.1. GENERALES	8

2.2. PLAN ANUAL DE  MANTENIMIENTO	8

2.3. PERSONAL Y HERRAMIENTAS	9

2.4. REPUESTOS	10

3. VISITAS ANTES DE COTIZAR	10

4. FORMA DE COTIZAR	10

5. ANÁLISIS DE OFERTAS	12

6. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACIÓN	12

CAPITULO III CONDICIONES GENERALES	15

1.	DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR	15

2.	ACLARACIONES AL PLIEGO	15

3.	MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR	15

4.	REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA	16

5.	INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE	16

6.	REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE	16

7.	DEL PRECIO DE LA OFERTA	17

8.	MANTENIMIENTO DE OFERTA	17

9.	DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN	17

10.	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	17

11.	CONDICIONES DE PAGO	17

12.	DE LA FACTURACIÓN	18

13.	AJUSTE DE PRECIOS	18

14.	MULTAS	19

ANEXO I	21

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA	21

ANEXO II. PLANILLAS DE PRECIOS Y DE COMPARACION DE OFERTAS	22

PLANILLA DE PRECIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22

PLANILLA DE MONTOS PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS)	27

ANEXO III	28

DATOS DE LA EMPRESA	28

ANEXO IV CURRICULUM TECNICOS	30

ANEXO V ANEXO DE INSTALACIONES Y TABLEROS EXISTENTES	31

CAPITULO I

1. OBJETO DEL CONTRATO

1. 1.  Comprende la contratación de Servicio de mantenimiento  preventivo y correctivo, atención de emergencias y suministro de los repuestos necesarios, para los Tableros Eléctricos, de Comando y de Control  de los equipos de Bombeo y Automatismos de las Usinas Potabilizadoras, Recalques de Saneamiento y Perforaciones en el Departamento de Salto.

1. 2. Los Tableros Eléctricos de referencia, comandan  equipamientos de bombeo, que  incluye bombas proveedoras, elevadoras, de lavado de filtros, bombas dosificadoras,  electro bombas sumergibles con sus correspondientes motores y  arrancadores eléctricos, arranque directo, variadores de frecuencia, soft starter. Se incluyen también Tableros Eléctricos que comandan otros equipos como actuadores eléctricos de compuertas, motorreductores de agitadores  mecánicos.

Los Tableros cuentan además con  dispositivos de operación y control de los sistemas de automatismo, controles de nivel, caudalímetros, instrumentos de medida , así como los elementos para la automatización  de la dosificación de productos químicos, agitadores, floculadores mecánicos, Bombas dosificadoras etc.

1. 3. Las Unidades referidas  comprendidas en esta contratación  son:

- Usina Potabilizadora  de la ciudad de Salto

- Usina Potabilizadora (UPA2000) de B° La Chinita (Termas del Dayman)

- Recalque de Saneamiento B° Artigas

- Recalque Saneamiento B° Víctor Lima

- 1 Perforación del Servicio La Chinita

- 1 Perforación del Servicio La Reductora (ciudad de Salto)

- 1 Perforación del Servicio Colonia Osimani

- 3 Perforaciones en Servicio Villa Constitución

- 1 Perforación en Saucedo

- 3 Perforaciones en Servicio  Pueblo Belén

- 2 Perforaciones en  Servicio Pueblo San Antonio

- 2 Perforaciones en Servicio Colonia Itapebí

- 2 Perforaciones en Servicio Pueblo Rincón de Valentín.

- 2 Perforaciones en Servicio Pueblo Biassini

- 2 Perforaciones en Servicio Pueblo Migliaro

- 2 Perforaciones en Servicio Pueblo Fernández

- 1 Perforación en servicio Barrio Albisu

- 2 Perforaciones en Servicio Colonia Itapebi

2. PLAZO DE CONTRATACIÓN

2.1. El plazo del contrato será por el término de 1 (un) año.

2.2. Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación definitiva de la adjudicación.

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONTRATAR

1.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.1. Los trabajos a realizar  comprenden todas las tareas necesarias tendientes a asegurar el correcto funcionamiento de los  Tableros Eléctricos y todos sus componentes,  en todos los Servicios  objeto de este contrato, lo cual permitirá aumentar la vida útil de los mismos, y disminuir el número de fallas en forma inesperada, aumentando de esta forma la confiabilidad de las instalaciones. Esto incluye el mantenimiento preventivo, correctivo y la atención de emergencias.

El mantenimiento  de los Tableros Eléctricos  deberá efectuarse de acuerdo  a las instrucciones que se detallan en el presente pliego.

1.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.2.1. El mantenimiento preventivo comprende los trabajos necesarios que deberá realizar el Contratista,  para prevenir fallas futuras y prolongar la vida útil de los Tableros, y aquellos trabajos de reparación y/o ajustes, etc., que deberán realizarse cuando se detecta probabilidad de ocurrencia a corto plazo de posibles fallas futuras en la inspección habitual de los Tableros o mediante la evaluación continua de los parámetros de funcionamiento de cada una de las Instalaciones.

1.2.2. Las actividades mínimas a desarrollar, sin perjuicio de las indicadas  en la oferta, serán las siguientes, partiendo de la base que el Tablero está funcionando:

- Verificar mediante control termo gráfico, o inspección térmica infrarroja, el estado de la totalidad de los componentes que integran los tableros de comando, de Potencia y de control, bornes de conexión y cables.

- Mantenimiento de bancos de baterías, rutinas de carga descarga y análisis de electrolito en los servicios de Usina Salto, perforaciones Constitución y Upa La Chinita.

- Mantenimiento de las fuentes-cargadores de baterías. Medir tensión, checkear conexiones (verificar que no estén sulfatadas y corregir si corresponde) y control general del funcionamiento de la unidad.

- Mantenimiento de los arrancadores y variadores de velocidad electrónicos, manteniéndolos libre de polvo y falsos contactos en sus bornes. Quedan excluidos los variadores marca ABB.

- Observar que no presente daños visibles o piezas flojas o sueltas.

- Limpieza mediante aspirado, para mantener libre de polvo y suciedad la totalidad de los tableros.

- Reapretar todos los terminales, poniendo atención en cada componente  para detectar si este tiene rastros de calentamiento. Si está presente algún rastro anotarlo y posteriormente desconectarlo y o desarmarlo para definir la causa del calentamiento (los elementos de potencia  deben ser visualizados con mayor detenimiento que los de control).

- Si hay elementos de potencia para conmutación (contactores para arranque de motores) revisar  el estado de los contactos, si están gastados  sustituir el contactor.

- Verificar que los conductores de tierra estén bien apretados y que además tengan continuidad eléctrica con la estructura del tablero.

- Limpiar el gabinete con algún solvente no abrasivo.

- Limpiar las entradas naturales de ventilación (si las hay).

- En caso de ventilación forzada, verificar que las paletas giren libremente.

- En ambientes corrosivos  sopletear el tablero y sus componentes con  liquido isolante, cuidando de secar con aire los excesos.

- Al  energizar el tablero y poner a funcionamiento  en condiciones normales, medir  la corriente que circula por aquellos elementos que presentaban rastros de calentamiento, comparar  sus características eléctricas con la medición, para asegurarse  que el elemento "caliente" es el adecuado para el tipo de carga que tiene conectada.

- Registrar  los datos de corriente que circula por cada uno de los interruptores y o de los contactores. Estos datos  ayudaran a "Predecir" cambios en el Funcionamiento de las Instalaciones. (Si las mediciones cambian)

1.2.3. Este mantenimiento se ha definido con distintas frecuencia según la instalación con el siguiente detalle:

Instalaciones con visita bimestral

- Usina Potabilizadora de Salto

- Usina Potabilizadora (UPA 2000) B° La Chinita

- Recalque Saneamiento  B° Artigas

- Recalque Saneamiento B° Víctor Lima

- Servicio Villa Constitución

Instalaciones con visita cuatrimestral

- Servicio La Reductora

- Servicio Colonia Osimani

- Servicio Villa Constitución

- Servicio Saucedo

- Servicio  Pueblo Belén

- Servicio Pueblo San Antonio

- Servicio Colonia Itapebí

- Servicio Pueblo Rincón de Valentín.

- Servicio Pueblo Biassini

- Servicio Pueblo Migliaro

- Servicio Barrio Albisu

- Servicio Colonia Itapebi

Instalaciones con visita semestral

- Servicio Pueblo Fernández

1.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1.3.1. Se entenderá como mantenimiento correctivo los trabajos necesarios que deberá realizar el Contratista para reparar los desperfectos en los Tableros Eléctricos, en forma definitiva, en el menor tiempo posible, una vez producidos, y devolver el sistema a sus condiciones de funcionamiento normal.

1.3.2. Dichos trabajos se deberán coordinar desde el momento del aviso, con el  Personal de OSE autorizado.  La realización de estos trabajos correctivos-, se realizara  en un plazo máximo de 24 horas.

1.3.3. El Contratista garantizará las reparaciones de los Tableros  y sus componentes por un plazo no inferior a seis meses. En caso que la avería o mal funcionamiento se reitere en ese plazo la empresa contratada lo atenderá como trabajo urgente y lo deberá reparar o remplazar sin cargo para OSE.

1.4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

1.4.1. La atención de emergencias será realizada siempre a solicitud de  OSE, y atenderá a aquellos desperfectos que afectan en forma total, o comprometen seriamente el funcionamiento del Servicio.

1.4.2. Ante el aviso de una emergencia, la prioridad del Contratista será mantener el servicio en Funcionamiento,  coordinando con el personal autorizado de O.S.E., las actuaciones inmediatas y las posteriores destinadas a solucionar definitivamente el desperfecto.

1.4.3. En estos casos, el Contratista deberá asegurar la presencia de personal técnico capacitado en un plazo máximo de 5 horas contadas a partir del recibo del aviso, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

1.4.4. El tiempo que demande el servicio de emergencia se contará desde la presencia del contratista en la Instalación, hasta que el personal autorizado de OSE entienda solucionada la emergencia.

1.4.5. El tiempo que demanden los trabajos posteriores destinados a solucionar definitivamente el problema, se considerará como trabajo correctivo.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1. GENERALES

2.1.1. Suministro del personal, vehículos, herramientas, instrumentos, equipos y elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las tareas de mantenimiento.

2.1.2. Suministros de los repuestos necesarios para las reparaciones, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 2.4 del presente Capítulo.

2.1.3. Corrección de desperfectos, fallas o errores detectados durante las inspecciones de rutina, las que deberán repararse durante el mantenimiento preventivo. Por ejemplo en caso de detectar llave con borne recalentado sustituir.

2.1.4. Realización de las tareas descritas en el numeral 1.2.2 en cada instancia de mantenimiento preventivo, así como también, realización de los ensayos y/o mediciones, que se requieran a juicio de la Administración, en ocasión de trabajos correspondientes a mantenimiento correctivo o a atención de emergencias.

2.2. PLAN ANUAL DE  MANTENIMIENTO

2.2.1.  A los 20 días de notificado, el adjudicatario presentará a O.S.E. un diagnóstico de la situación actual, el plan de trabajo con la descripción detallada por Usina, Recalque de Saneamiento y  Perforación las tareas programadas para el mantenimiento preventivo de los Tableros, conteniendo como mínimo las tareas indicadas en este Pliego,  y un plan tentativo de mantenimiento correctivo acorde con el diagnóstico realizado. Podrá incluir sustitución de algún Tablero.

2.2.2.  Para cada Unidad se  tendrá una planilla donde estará detallado  el plan anual de Mantenimiento Preventivo de  cada Tablero.

En la misma se marcaran todas las intervenciones programadas que se realizarán a lo largo del año.

Además para cada Tablero se deberá crear una  Ficha Técnica  donde se registrara:

- El Tipo de actividad realizada, si es Preventiva, Correctiva  o Emergencia.

- Fecha de ejecución

- Descripción del trabajo realizado

- Duración del trabajo

- Responsable del trabajo

2.3. PERSONAL Y HERRAMIENTAS

2.3.1. El contratista deberá suministrar el personal, herramientas, instrumentos, equipos y elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las tareas de  Mantenimiento de los Tableros. Los instrumentos utilizados deberán estar periódicamente calibrados.

2.3.2. El Contratista, dentro del Personal asignado deberá contar con Técnico Electricista autorizado por UTE.

2.3.3. El contratista deberá contar con un responsable del personal asignado, que oficiara como interlocutor válido.

2.3.4. El contratista deberá suministrar todas las herramientas requeridas para la realización de las tareas, siendo la siguiente nómina la mínima aceptable, que deberá manifestarse expresamente en la propuesta.

- Juego de dados

- Juego de llaves finas, de boca y estriadas

- Martillo

- Pinzas y alicates

- Destornilladores

- Tester y pinza amperimétrica

- Llave inglesa ajustable

- Pinza amperimétrica de C.C.

- Termómetro infrarrojo

- Prensa hidráulica para terminales

- Prensa mecánica para terminales

2.3.5. Asimismo se suministrará todo material  necesario, como ser elementos de limpieza, pintura, lubricación, etc.

2.3.6. Así también se suministrarán los repuestos necesarios para las reparaciones, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del presente capítulo.

2.4. REPUESTOS

2.4.1. El Contratista suministrará los repuestos necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo y atención de emergencias, en el caso en que los mismos no sean suministrados por la Administración. Los repuestos serán adquiridos por el Contratista, previa conformidad de la Contraparte designada por OSE, a quien, a esos efectos, el contratista presentará la información sobre cuál es la empresa proveedora, el detalle y especificaciones técnicas de los repuestos a adquirir, y la cotización de los mismos. Una vez autorizado su uso, el pago de los repuestos se realizará por el monto de las facturas presentadas.

2.4.2. Todos los materiales  necesarios como pinturas, lubricación, elementos de limpieza, así como las tuercas, tornillos, etc. deberán ser suministrados por el Contratista, y se considerarán incluidos en el precio de los trabajos de mantenimiento cotizados.

3. VISITAS ANTES DE COTIZAR

Será obligatoria la visita a las Usinas, Recalques de Saneamiento y Perforaciones a efectos de realizar un relevamiento in situ del estado de los equipos e instalaciones antes de presentar la oferta.

A esos efectos deberá coordinarse con la Jefatura Técnica de Salto quien firmara la constancia correspondiente.

4. FORMA DE COTIZAR

El mantenimiento preventivo se contratará por precio global, mientras que el mantenimiento correctivo y la atención de emergencias serán contratados por precio unitario.

Los oferentes cotizarán dichos trabajos según las Planillas de Precios de Mantenimiento Preventivo, de Mantenimiento Correctivo y de Atención de Emergencias del Anexo II y a lo establecido en los ítems 4.1,4.2 y 4.3 del presente artículo, no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros.

Se cotizará por Unidad (Usina, Recalque, Perforación,) de acuerdo a las mencionadas Planillas de Precios.

4.1 Mantenimiento preventivo

Se cotizará el mantenimiento preventivo por Tablero de acuerdo a la frecuencia establecida en Numeral 1.2.3 de este Pliego, incluyendo además de las tareas habituales programadas, las inspecciones, los trabajos de reparación de posibles fallas futuras detectadas en las inspecciones habituales y todas las visitas que se realicen a efectos de dar cumplimiento a esos trabajos.

En el precio de este rubro se incluirá la totalidad de la mano de obra  y los traslados del personal empleado.

Asimismo se considerará incluido en la cotización de este rubro:

Todos los insumos necesarios para los trabajos salvo los repuestos que serán suministrados por la Administración o por el Contratista, de acuerdo a lo establecido en el

Numeral 2.4 del presente Pliego. Si durante las inspecciones realizadas se detectan fallas o fallas futuras las mismas deberán ser reparadas durante esa visita (siempre que sea posible) y el trabajo de reparación realizado se abonará como horas de trabajo correctivo realizado sin considerar el traslado respectivo. Estas reparaciones realizadas durante las visitas de mantenimiento preventivo  las horas (cotizadas como mantenimiento correctivo) serán facturadas conjuntamente con los trabajos de mantenimiento preventivo.

4.2 Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se cotizará en forma unitaria, para cada Unidad.

El oferente deberá presentar en su oferta las siguientes cotizaciones:

El precio unitario de la hora real de trabajo realizado en el Tablero con falla, desde la hora de llegada del contratista al lugar de emplazamiento de dicha instalación, hasta que el personal autorizado de OSE entienda solucionado en sitio el desperfecto (la duración del trabajo no incluye el tiempo de traslado hasta la localidad donde se encuentra el Tablero).

El precio del traslado a la localidad del personal, repuestos, etc., utilizados para solucionar los desperfectos.

El precio total del mantenimiento correctivo será igual al producto del precio unitario de la hora real de trabajo presentado en la cotización multiplicado por la cantidad de horas reales de trabajo realizadas para solucionar el desperfecto (éstas no incluyen el tiempo de traslado hasta la localidad), más el precio de un traslado a la localidad (si fuera necesario) del personal, repuestos, etc., utilizados para solucionar los desperfectos.

La Administración no pagará como mantenimiento correctivo, los trabajos realizados tendientes a reparar desperfectos o fallas que podrían haberse evitado con la realización de un adecuado mantenimiento preventivo, debiendo el Contratista solucionar los desperfectos, por el precio mensual del mantenimiento preventivo ofertado.

4.3 Emergencias

La atención de emergencias se cotizará en forma unitaria, para cada instalación.

El oferente deberá presentar en su oferta las siguientes cotizaciones:

El precio unitario de la hora real de trabajo realizado en la instalación con falla, desde la hora de llegada del contratista al lugar de emplazamiento de dicha instalación, hasta que el personal autorizado de OSE entienda solucionada la emergencia (la duración del trabajo no     incluye el tiempo de traslado hasta la localidad donde se encuentra. El precio del traslado a la localidad del personal, repuestos, etc., utilizados para solucionar los desperfectos. El precio total de la atención de emergencias será igual al producto del precio unitario de la hora real de trabajo presentado en la cotización multiplicado por la cantidad de horas reales de trabajo realizadas para solucionar la emergencia en sitio (éstas no incluyen el tiempo de traslado hasta la localidad), más el precio de un traslado a la localidad (si fuera necesario) del personal, repuestos, etc., utilizados para solucionar los desperfectos. Se pagará hasta un máximo de 4 horas de trabajo por concepto de trabajo de atención de emergencias.

5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El Oferente deberá presentar la metodología a utilizar y el plan de trabajo.

Deberá presentar un historial de trabajos similares en OSE u otras empresas a los efectos de ser considerados en la Calificación Técnica. En los casos que los trabajos fueran realizados a otras empresas, deberán estar debidamente comprobado, en los trabajos con OSE, se tendrá en cuenta la evaluación de cada pedido la cual no deberá ser presentada por el cliente.

Deberá presentar currículum de cada uno de los técnicos del equipo propuesto.

5. ANÁLISIS DE OFERTAS

5.1. Se analizarán las ofertas, para determinar si están completas, es decir si presentan toda la información solicitada en los artículos y Anexos del pliego, y si en general se ajustan a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

6. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACIÓN

Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y evaluación de las mismas, se realizará la comparación de ofertas cuya diferencia en el Monto Total esté dentro de un 5%, evaluando los siguientes criterios:

- Técnicos (60 %)

- Económicos (40 %)

6.1. Calificación Técnica

Dentro de los criterios técnicos se consideran:

- Experiencia de la empresa (25 Puntos)

- Equipo técnico propuesto (35 Puntos)

- Metodología y Plan de trabajo (15 Puntos)

El Puntaje técnico máximo será de 75 puntos.

El Puntaje técnico máximo será de 75 puntos los cuales a efectos de la comparación se trasladarán a base 100.

A la oferta de mayor puntaje se le asignará un valor de 100 puntos. A las restantes se les asignará el siguiente valor:

PTf x= 100 x PTx/PTMAYOR

PTfx: Puntaje técnico de comparación oferta x

PTx: Puntaje Técnico oferta x

PTMAYOR: Puntaje Técnico mejor oferta técnica

A. Experiencia de la empresa

Se puntuará con 2 puntos a cada contrato realizado con OSE y 1,5 puntos en otros contratos debidamente comprobados.  El puntaje máximo será 20 puntos. La empresa deberá completar el formulario del ANEXO III. Cada contrato deberá estar debidamente documentado a efectos de ser contabilizado.

B. Equipo técnico propuesto

Se puntuarán los currículos propuestos con los criterios que se detallan seguidamente y el puntaje a ser asignado al equipo técnico será:

(Técnico autorizado por UTE para realizar tareas de mantenimiento en Potencia)

- Ingeniero Electricista, Industrial, Tecnológico 35 Puntos.

- Técnico Electricista 15 Puntos.

(Puntaje Máximo 35 Puntos)

Toda la documentación asociada a la formación curricular y de los estudios declarados deberá ser avalada por los respectivos certificados. Se deberá completar  el formulario del ANEXO IV.

Se indicará además que se conoce el alcance de los trabajos para los cuales está siendo propuesto y su compromiso de cumplir con las tareas correspondientes en caso de que  la empresa fuere la  adjudicataria.

C. Plan de trabajo y metodología

Se evaluará el plan de trabajo propuesto de la siguiente forma:

Se puntuará con un máximo de 15 puntos al plan que presente mejoras sustanciales al mínimo exigido.

A efectos de la puntuación se considerarán:

- El Plan Anual de Mantenimiento propuesto

- Las rutinas de mantenimiento preventivo propuestos

- Los tiempos en los que se prevén hacer los mantenimientos preventivos.

- Herramientas e instrumentos propuestos adicionales a los mínimos exigidos.

- Personal propuesto.

Se puntuará con un mínimo de 2 puntos a los planes que cumplan exclusivamente con el mínimo exigido.

6.2. Calificación Económica

Solo a los efectos de la comparación de ofertas, se considerará:

- los precios ofertados para los trabajos de mantenimiento preventivo de acuerdo a la Planilla de Precios de Mantenimiento Preventivo, más

- los precios ofertados para los trabajos de mantenimiento correctivo, cotizados en forma unitaria, suponiendo el número de visitas que se detallan en la planilla de precios para trabajos de mantenimiento correctivo (e incluyendo un transporte por visita) a cada Usina, Recalque de Saneamiento y Perforación para el año del contrato y con una cantidad de 2 horas reales de trabajo por visita, de acuerdo a la Planilla de Precios de Mantenimiento Correctivo, más

- los precios ofertados para los trabajos de atención de emergencias, cotizados en forma unitaria, suponiendo el número de visitas que se detallan en la planilla de precios para trabajos de atención de emergencia (e incluyendo un transporte por cada atención) a cada Usina, Recalque de Saneamiento y Perforación para el año del contrato y con una cantidad de 2 horas reales de trabajo por visita, de acuerdo a la Planilla de Precios de Atención de Emergencias.

El Monto Total de Comparación, se obtiene en la Planilla de Montos para la Comparación de Ofertas del Anexo II, como la sumatoria de los precios totales de los ítems anteriormente descritos, con impuestos incluidos.

La menor oferta económica será tomada como base 100 puntos. A las restantes ofertas se les asignará el siguiente puntaje económico:

PEfX= 100 x PEMIN/PEx

PEFx: Puntaje Económico de comparación de oferta x

PEx: Precio total oferta x

PEMIN: Precio Total mínimo ofertado

6.3. Calificación Final

El puntaje final de la propuesta surgirá de la fórmula:

PF = PTf x 0.60 + PEf x 0.40

6.3.1. La firma que obtenga el mayor puntaje final será la seleccionada, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de oferta.

6.3.2. Se podrán entablar negociaciones, a los efectos indicados en el Artº 66 del TOCAF, en el caso de presentación de ofertas similares.

CAPITULO III CONDICIONES GENERALES

- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1. A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

1.2. Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

- ACLARACIONES AL PLIEGO

2.1. Los oferentes del presente llamado podrán solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina Técnica de Salto; indicando un Nº de fax o una dirección de correo electrónico.

2.2. Las solicitudes de aclaraciones al pliego deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

2.3. Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice y a todos aquellos participantes del llamado, en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura, al Nº de fax o dirección de correo electrónico.

2.4. Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por OSE.

- MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR

3.1. La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.

3.2. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a dos días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos.

3.3. La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha y hora de apertura del llamado, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el numeral anterior.

- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

4.1. Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 131/014, el Reglamento de Proveedores de la Administración, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

4.2. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Jefatura Técnica Departamental de Salto de O.S.E.- Costanera Norte y Av. Salto Chico o recibirse por CORREO a nbaccardatz@ose.com.uy

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

4.3. La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:

- El “Formulario de Oferta” de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del presente Pliego.

- La documentación requerida en el numeral 5 del presente capítulo.

- Currículos de los técnicos solicitados en el Numeral 6 del presente capitulo.

- La documentación sobre experiencia técnica de la empresa.

- Plan de trabajo y metodologías propuesto.

- Constancia de haber realizado la visita correspondiente.

4.4. Los oferentes deberán tener vigente el cumplimiento de la Ley 16074 de Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

4.5. Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 2 copias. El incumplimiento de este Numeral con respecto a la cantidad de copias requeridas será causal de observación por parte de la Administración.

- INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE

5.1. Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón social, domicilio legal, teléfono, fax y dirección postal indicando la ciudad, el código postal y correo electrónico. (Anexo III)

- REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE

6.1. La Empresa deberá contar con un mínimo de personal capacitado para realizar los trabajos. Dicho personal mínimo estará integrado por:

- El Representante Técnico, quien deberá ser un Ingeniero Eléctrico, Industrial, o Tecnológico autorizados por UTE, con experiencia, para realizar las tareas de mantenimiento a contratar. A tales efectos se deberá adjuntar currículo firmado y fotocopia del título profesional.

6.2. Poseer como mínimo un vehículo de uso exclusivo de la Empresa, para realizar los traslados.

- DEL PRECIO DE LA OFERTA

7.1. Los precios de las ofertas en moneda nacional deberán realizarse en condiciones de pago a 90 días de la fecha de factura.

7.2. Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

7.3. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de Ofertas.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda.

- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado

- CONDICIONES DE PAGO

11.1. Los trabajos realizados se certificarán mensualmente.

A esos efectos el contratista presentará al Jefe Técnico Departamental y/o Contraparte designado por OSE, el último día del mes de ejecución de los trabajos, un certificado discriminado por rubros que incluya el mantenimiento preventivo mensual, el mantenimiento correctivo, y la atención de emergencias de acuerdo a las Planillas de Precios de Mantenimiento Preventivo, de Mantenimiento Correctivo y de Atención de Emergencias del Anexo II, más los repuestos si corresponden. Este certificado deberá estar acompañado de una copia del informe que mensualmente el Contratista presenta al Supervisor de Funcionamiento y/o Contraparte de OSE, con las actividades de mantenimiento realizadas, y la lista de repuestos suministrados por el Contratista junto a la respectiva Cotización que contará con la conformidad del Supervisor de Funcionamiento, o personal autorizado de OSE.

Para el pago de los ajustes respectivos, conjuntamente con el certificado mensual de los trabajos, se presentará el certificado de reajustes de precios de acuerdo a lo establecido en el Numeral 13 del Capítulo III a los efectos de la liquidación de los mismos.

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior.

- Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

  - Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente a sobre cerrado, o por correo: walkiria.perez@ose.com.uy  hasta el día: 22 de noviembre a la hora 11:00.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

- Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

Tales como:

| A) | Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. |
| --- | --- |
| B) | Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990). |
| C) | Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. |
| D) | Planilla de control de trabajo donde acredite el registro de la totalidad del personal que presta servicio, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. |

- DE LA FACTURACIÓN

A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en la oficina de la Jefatura Técnica Departamental de Salto, sito en la calle Salto Chico y Costanera Norte, una vez proporcionado por la Administración, el Nº de pedido. Dicho No. deberá constar en la factura correspondiente.

- AJUSTE DE PRECIOS

La única fórmula de ajuste que regirá para el pago de los trabajos, será la establecida en este artículo, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste:

P = Po (0,65 x IPC / IPCo + 0,35 x D / Do)

P = Precio actualizado.-

Po = Precio de la oferta.-

IPC = Índice de precios al consumo del mes anterior al de la fecha de la realización de los trabajos de mantenimiento.

IPCo = Índice de precios al consumo del mes anterior al de la fecha de apertura de ofertas.

D = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay (Inter-bancario) al último día del mes anterior al de la fecha de realizado el servicio.

Do = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay (Inter-bancario) al día anterior al de la fecha de apertura de ofertas.

13.1. Los cambios de precios que surjan por las variaciones de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el servicio dentro de los plazos de ejecución fijados en la oferta.

13.2. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Jefatura Técnica Departamental de Salto.

13.3. La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación así como también con copia de la factura del servicio realizado.

13.4. Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 30 días de finalizado el contrato.

13.5. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración.

- Evaluación según norma ISO 9001-2015

Se evaluara el servicio/material suministrado por su empresa al terminar el año corriente según los siguientes parámetros:

1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado.

2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado

3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas.

Los proveedores se clasifican como Proveedores Tipo A y Tipo B, según la calificación final obtenida:

| Proveedores con Calificación Tipo A | Proveedores con Calificación Tipo B |
| --- | --- |
| Calificación de ≥70% | Calificación < 70% |

Aquellos proveedores que fueron calificados como tipo B durante dos períodos consecutivos, pueden llegar a no ser tenidos en cuenta durante un período

- MULTAS

14.1. Si el Contratista no realizara los trabajos de mantenimiento preventivo dentro de los plazos estipulados en el plan de tareas aprobado por la Administración, se hará pasible de una multa por cada día hábil de demora igual al 1% del monto mensual cotizado en el rubro 1 “Mantenimiento preventivo” para la instalación de la que se tratase, con su correspondiente ajuste paramétrico.

Si la demora fuera superior a 60 días hábiles, la Administración procederá a la rescisión del Contrato.

14.2. Si el Contratista demorase la asistencia para la realización de trabajos de mantenimiento correctivo, una vez solicitados por OSE, se hará pasible de una multa por cada hora de demora igual al 50% del monto cotizado en la oferta como el “Precio de hora real de trabajo de Mantenimiento Correctivo en la instalación” para la instalación de la que se tratase, con su correspondiente ajuste paramétrico. A tales efectos se contarán las horas que transcurren a partir del plazo exigido por OSE para la presentación en la instalación, hasta que se presenten en la misma para resolver el problema.

En estos casos, si la demora fuera superior a 24 horas, y no fuera atribuible a razones de fuerza mayor debidamente justificadas y comunicadas a OSE dentro de esas 24 horas, la Administración podrá proceder a la rescisión del Contrato.

14.3. Si el Contratista demorase la asistencia para la atención de emergencias, una vez solicitada por OSE, se hará pasible de una multa igual al doble del monto cotizado en la oferta como el “Precio de hora real de trabajo de Atención de Emergencias en la instalación” para la instalación de la que se tratase, con su correspondiente ajuste paramétrico. A tales efectos se contarán las horas que transcurren a partir del llamado hasta que se presenten en la instalación para resolver el problema (descontando las cuatro horas de tolerancia), más el costo que le implique a la Administración la resolución de la emergencia acaecida, sin perjuicio de los daños que pudieran reclamársele como resultado del incumplimiento.

14.4. En estos casos si la demora fuera superior a 9 horas, y no fuera atribuible a razones de fuerza mayor debidamente justificadas y comunicadas a OSE dentro de esas 9 horas la Administración podrá proceder a la rescisión del Contrato.

14.5. Las multas anteriormente definidas, serán aplicadas conjuntamente con la siguiente certificación mensual del contrato.

ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Salto, ___ de ______________ de ____.

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

Jefatura Técnica Departamental de Salto.

| SOLICITUD DE COMPRA | XXXXXX |
| --- | --- |
| R.U.T | RAZON SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |

| DOMICILIO | TELEFONO / FAX | EMAIL |
| --- | --- | --- |

El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el servicio de mantenimiento que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS (DE PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DEL ANEXO II) _______ (Números) ______ (Letras).

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO PROPUESTO

PLAZO DEL CONTRATO:                                De acuerdo a lo establecido en el P.C.P

CONDICIONES DE PAGO:                               De acuerdo a lo establecido en el P.C.P

MANTENIMIENTO DE OFERTA:     El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P

FIRMA/S                                                                                                    Aclaración de Firma/s

ANEXO II. PLANILLAS DE PRECIOS Y DE COMPARACION DE OFERTAS

PLANILLA DE PRECIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| RUBRO (1) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES (2) | PRECIO GLOBAL DE CADA VISITA MANT. PREVENTIVO SIN IMP. (3) | CANTIDAD DE VISITIAS EXIGIDAS EN EL AÑO DE CONTRATO (4) | PRECIO TOTAL EN EL AÑO POR MANT. PREVENTIVO SIN IMP. (5) = (3) x (4) | PRECIO TOTAL EN EL AÑO POR MANT. PREVENTIVO CON IMP. (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Usina Potabilizadora de la ciudad de Salto |  | 6 |  |  |
| 1.2 | Usina Potabilizadora (UPA2000) de B° La Chinita (Daymán) |  | 6 |  |  |
| 1.3 | Recalque de Saneamiento B° Artigas |  | 6 |  |  |
| 1.4 | Recalque de Saneamiento B° Víctor Lima |  | 6 |  |  |
| 1.5 | 1 Perforación Servicio La Chinita |  | 6 |  |  |
| 1.6 | 1 Perforación Servicio La Reductora |  | 3 |  |  |
| 1.7 | 1 Perforación Servicio Colonia Osimani |  | 3 |  |  |
| 1.8 | 4 Perforaciones Servicio Villa Constitución |  | 3 |  |  |
| 1.9 | 3 Perforaciones Servicio Pueblo Belén |  | 3 |  |  |
| 1.10 | 1 Perforación Servicio San Antonio |  | 3 |  |  |
| 1.11 | 3 Perforaciones Servicio Col. Itapebí |  | 3 |  |  |
| 1.12 | 3 Perforaciones Servicio Rincón de Valentín |  | 3 |  |  |
| 1.13 | 1 Perforación Servicio Biassini |  | 3 |  |  |
| 1.14 | 2 Perforaciones Servicio Migliaro |  | 3 |  |  |
| 1.15 | 2 Perforaciones Servicio P. Fernández |  | 2 |  |  |
| 1.16 | 1 Perforación Servicio B° Albisu |  | 3 |  |  |
| 1.17 | 2 Perforaciones Servicio Col. 18 de Julio |  | 3 |  |  |
| MONTO TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |

PLANILLA DE PRECIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Sólo a los efectos de la comparación de ofertas, se asignan cantidades de visitas y de horas previstas por visita.

| RUBRO (1) | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES (2) | CANTIDAD DE VISITAS ESTIMADAS EN EL AÑO DE CONTRATO (3) | PRECIO UNITARIO POR HORA DE TRABAJO SIN IMP. (4) | CANTIDAD DE HORAS ESTIMADAS POR VISITA (5) | PRECIO ESTIMADO EN CADA VISITA POR CONCEPTO DE HS. DE TRABAJO MANT. CORRECTIVO SIN IMP. (6) = (4) x (5) | TRASLADO A INSTALACIÓN SIN IMP. (7) | PRECIO ESTIMADO EN CADA VISITA POR TRABAJO Y TRASLADO MANT. CORRECTIVO SIN IMP. (8) = (6) x (7) | PRECIO ESTIMADO EN EL AÑO POR MANT. CORRECTIVO SIN IMP. (9) = (8) X (3) | PRECIO TOTAL EN EL AÑO POR MANT. CORRECTIVO CON IMP. (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Usina Potabilizadora de la ciudad de Salto | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Usina Potabilizadora (UPA2000) de B° La Chinita (Daymán) | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Recalque de Saneamiento B° Artigas | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Recalque de Saneamiento B° Víctor Lima | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 1 Perforación Servicio La Chinita | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 1 Perforación Servicio La Reductora | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1 Perforación Servicio Colonia Osimani | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 4 Perforaciones Servicio Villa Constitución | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 3 Perforaciones Servicio Pueblo Belén | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 1 Perforación Servicio San Antonio | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 3 Perforaciones Servicio Col. Itapebí | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 3 Perforaciones Servicio Rincón de Valentín | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 1 Perforación Servicio Biassini | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 2 Perforaciones Servicio Migliaro | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 2 Perforaciones Servicio P. Fernández | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 1 Perforación Servicio B° Albisu | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 2 Perforaciones Servicio Col. 18 de Julio | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| MONTO TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |

PLANILLA DE PRECIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Sólo a los efectos de la comparación de ofertas, se asignan cantidades de visitas y de horas previstas por visita.

| RUBRO (1) | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES (2) | CANTIDAD DE VISITAS ESTIMADAS EN EL AÑO DE CONTRATO (3) | PRECIO UNITARIO POR HORA DE TRABAJO SIN IMP. (4) | CANTIDAD DE HORAS ESTIMADAS POR VISITA (5) | PRECIO ESTIMADO EN CADA VISITA POR CONCEPTO DE HS. DE TRABAJO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SIN IMP. (6) = (4) x (5) | TRASLADO A INSTALACIÓN SIN IMP. (7) | PRECIO ESTIMADO EN CADA VISITA POR TRABAJO Y TRASLADO MANT. CORRECTIVO SIN IMP. (8) = (6) x (7) | PRECIO ESTIMADO EN EL AÑO POR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SIN IMP. (9) = (8) X (3) | PRECIO TOTAL EN EL AÑO POR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON IMP. (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Usina Potabilizadora de la ciudad de Salto | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Usina Potabilizadora (UPA2000) de B° La Chinita (Daymán) | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Recalque de Saneamiento B° Artigas | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Recalque de Saneamiento B° Víctor Lima | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 1 Perforación Servicio La Chinita | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 1 Perforación Servicio La Reductora | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1 Perforación Servicio Colonia Osimani | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 4 Perforaciones Servicio Villa Constitución | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 3 Perforaciones Servicio Pueblo Belén | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 1 Perforación Servicio San Antonio | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 3 Perforaciones Servicio Col. Itapebí | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 3 Perforaciones Servicio Rincón de Valentín | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 1 Perforación Servicio Biassini | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 2 Perforaciones Servicio Migliaro | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 2 Perforaciones Servicio P. Fernández | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 1 Perforación Servicio B° Albisu | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 2 Perforaciones Servicio Col. 18 de Julio | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| MONTO TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |  |  |

PLANILLA DE MONTOS PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS)

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

| INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE SALTO (1) | PRECIO TOTAL POR AÑO DE CONTRATO MANT. PREVENTIVO SIN IMP. (2) | PRECIO TOTAL POR AÑO DE CONTRATO MANT. CORRECTIVO SIN IMP. (3) | PRECIO TOTAL POR AÑO DE CONTRATO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SIN IMP. (4) | PRECIO TOTAL EN EL AÑO DE CONTRATO (5)=(2)+(3)+(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usina Potabilizadora de la ciudad de Salto |  |  |  |  |
| Usina Potabilizadora (UPA2000) de B° La Chinita (Daymán) |  |  |  |  |
| Recalque de Saneamiento B° Artigas |  |  |  |  |
| Recalque de Saneamiento B° Víctor Lima |  |  |  |  |
| 1 Perforación Servicio La Chinita |  |  |  |  |
| 1 Perforación Servicio La Reductora |  |  |  |  |
| 1 Perforación Servicio Colonia Osimani |  |  |  |  |
| 4 Perforaciones Servicio Villa Constitución |  |  |  |  |
| 3 Perforaciones Servicio Pueblo Belén |  |  |  |  |
| 1 Perforación Servicio San Antonio |  |  |  |  |
| 3 Perforaciones Servicio Col. Itapebí |  |  |  |  |
| 3 Perforaciones Servicio Rincón de Valentín |  |  |  |  |
| 1 Perforación Servicio Biassini |  |  |  |  |
| 2 Perforaciones Servicio Migliaro |  |  |  |  |
| 2 Perforaciones Servicio P. Fernández |  |  |  |  |
| 1 Perforación Servicio B° Albisu |  |  |  |  |
| 2 Perforaciones Servicio Col. 18 de Julio |  |  |  |  |
| MONTO TOTAL DE CONTRATO SIN IMPUESTOS |  |

ANEXO III

DATOS DE LA EMPRESA

1 NOMBRE DE LA EMPRESA:

……………………………………………………………………………….

2 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

……………………………………………………………………………….

3 TELÉFONO DE LA EMPRESA:

……………………………………………………………………………….

4 REPRESENTANTE TÉCNICO:

4.1 NOMBRE:

……………………………………………………………………………….

4.2 ESPECIALIDAD:

……………………………………………………………………………….

4.3 TELEFONO CELULAR:

……………………………………………………………………………….

5 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN TRABAJOS SIMILARES:

……………………………………………………………………………….

| EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- |
| Nombre del Contrato | Descripción del Contrato | Fecha | Contratista |
|  |  | Inicio | Fin | Duración |  |

ANEXO IV CURRICULUM TECNICOS

1 NOMBRE:

………………………………………………………………………………………….

2 CARGO PROPUESTO:

…………………………………………………………………………………………….

3 TITULO:

…………………………………………………………………………………………….

4 AÑO DE RECIBIDO:

…………………………………………………………………………………………….

5 Experiencia específica al cargo propuesto (deberá completar la planilla siguiente):

| EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- |
| Nombre del Contrato | Descripción del Contrato | Fecha | Contratista |
|  |  | Inicio | Fin | Duración |  |

Firma Técnico: ……………………………………..

YO, ……………………………………………...…….., declaro conocer las actividades y dedicaciones propuestas para las cuales se me está postulando en el presento llamado y me comprometo a cumplir con las mismas (salvo causas de fuerza mayor) en caso de que la empresa ……………………...………. sea la adjudicataria.

Firma Técnico: ……………………………………..

ANEXO V ANEXO DE INSTALACIONES Y TABLEROS EXISTENTES

A continuación y a modo indicativo se señalan los Tableros Eléctricos  en los distintos Servicios  a los cuales se deberá realizar el mantenimiento.

| USINA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE SALTO |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia de Bombas Proveedoras - Toma | 1 |
| Tablero de control de Bombas Proveedoras | 1 |
| Tablero General de Potencia de Usina | 1 |
| Tablero de Potencia de Bombas Elevadoras | 1 |
| Tablero de Potencia de Equipos Auxiliares (Bomba Lavado Filtros, Sopladores de Aire de Lavado, Compresores) | 1 |
| Tableros de Comando de Filtros | 6 |
| Tableros de Comando de Compuertas de entrada de agua a los filtros, y descarga de lodos de sedimentadores | 6 |
| Tablero de Potencia de casa química | 1 |
| Tablero de Potencia sala UPS y bancos de baterías | 1 |
| Tablero de Control de Usina - Sala de Mando | 1 |
| Tablero de Potencia de Floculadores mecánicos | 1 |
| Tableros de Potencia de Polipastos - Polipastos | 1 |
| TOTAL | 22 |

| USINA POTABILIZADORA (UPA2000) DE B° LA CHINITA (TERMAS DEL DAYMÁN) |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia de Bomba Proveedora - Toma | 1 |
| Tablero de Potencia de Bombas Elevadoras | 1 |
| Tablero de Control de UPA | 1 |
| Tablero de Potencia de agitadores de floculadores mecánicos | 1 |
| Tablero de control de tanque - Oficina Servicio | 1 |
| Tablero de Potencia de iluminación UPA | 1 |
| TOTAL | 6 |

| RECALQUE DE SANEAMIENTO B° ARTIGAS |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia de Bombas de recalque | 1 |
| Tablero de Potencia del Generador Eléctrico | 1 |
| TOTAL | 2 |

| RECALQUE SANEAMIENTO B° VÍCTOR LIMA |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia de Bombas de recalque | 1 |
| TOTAL | 1 |

| PERFORACIÓN DEL SERVICIO LA CHINITA |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba de la perforación | 1 |
| TOTAL | 1 |

| PERFORACIÓN DEL SERVICIO LA REDUCTORA |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba de la perforación | 1 |
| TOTAL | 1 |

| PERFORACIÓN DEL SERVICIO COLONIA OSIMANI |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba de la perforación | 1 |
| TOTAL | 1 |

| PERFORACIONES EN SERVICIO VILLA CONSTITUCIÓN |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación 1227/1 | 1 |
| Tablero de Control Perforación 1227/1 | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación 13.4.004 | 1 |
| Tablero de Control Perforación 13.4.004 | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación 13.4.007 | 1 |
| Tablero de Control Perforación 13.4.007 | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación 1227/2 | 1 |
| TOTAL | 7 |

| PERFORACIONES EN SERVICIO PUEBLO BELÉN |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación 485 oficina | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación 1238 Solís | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación 13.0.001 MEVIR 1 | 1 |
| TOTAL | 3 |

| PERFORACIÓN EN SERVICIO PUEBLO SAN ANTONIO |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación | 1 |
| TOTAL | 1 |

| PERFORACIONES EN SERVICIO COLONIA ITAPEBÍ |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Oficina | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Mevir | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación N° 3 | 1 |
| TOTAL | 3 |

| PERFORACIONES EN SERVICIO PUEBLO RINCÓN DE VALENTÍN |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Oficina | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Mevir | 1 |
| TOTAL | 2 |

| PERFORACIÓN EN SERVICIO PUEBLO BIASSINI |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Oficina | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Mevir | 1 |
| TOTAL | 2 |

| PERFORACIONES EN SERVICIO PUEBLO MIGLIARO |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Oficina | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Mevir | 1 |
| TOTAL | 2 |

| PERFORACIONES EN SERVICIO PUEBLO FERNÁNDEZ |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Oficina | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Mevir | 1 |
| TOTAL | 2 |

| PERFORACIONES EN SERVICIO B° ALBISU |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación | 1 |
| TOTAL | 1 |

| PERFORACIONES EN SERVICIO COLONIA 18 DE JULIO |
| --- |
| TABLERO | CANTIDAD |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Plaza | 1 |
| Tablero de Potencia Electrobomba Perforación Mevir | 1 |
| TOTAL | 2 |