Administración de las Obras  Sanitarias  del  Estado

###### JEFATURA TECNICA DEPARTAMENTAL

###### Sección Salto

Licitación N°20971

Sustitución de colectores dentro de la ciudad de Salto.

O.S.E

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SUSTITUCIÓN DE COLECTOR EN OPERACIÓN DE 104m DE LONGITUD Y DIÁMETRO 400mm

## Objeto:

El objeto del presente llamado es la sustitución de un tramo de colector de aproximadamente 104 m de longitud y 300 mm  de diámetro por un nuevo tramo con el mismo trazado en 400 mm por calle Juan C. Gómez entre Juan H. Paiva y Cuareim, también la construcción de un registro en la intersección de J. C. Gómez y Cuareim.

El colector a instalar será de PVC y la pendiente del tramo será uniforme, respetando las cotas de los colectores existentes en los empalmes.

Se deberá tener en cuenta durante la obra que el colector se encontrará en servicio.

## Plazo Total de las Obras

El plazo previsto para los trabajos a realizar es de 15 días.

El plazo se computará a partir de la firma del acta de inicio de obra que se firmará por parte del Jefe Técnico de Salto en representación de OSE y del Ing. Responsable Técnico de la obra por parte de la Empresa.

## Documentos que rigen el llamado

Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 194/997 y sus modificaciones.

Asimismo, rigen los siguientes documentos:

  - Memoria Constructiva General para la Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos Residuales.

El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos,

# CAPITULO II

ESPECIFICACIONES GENERALES

## Del servicio licitado y sus características

El servicio comprende la contratación de una Empresa incluyendo el suministro de mano de obra, maquinaria, herramientas necesarias, materiales y elementos de seguridad, para la instalación de tuberías, protección de tubería en cruce de cañada, construcción de registros y eliminación de las instalaciones que se sustituirán, empalme con colectores existentes, desvío de líquido residual durante ejecución de obra, etc.

Las cantidades estimadas a los efectos de la cotización de los trabajos a realizar figuran en el ANEXO II - RUBRADO.

Para la ejecución de los trabajos, la Empresa deberá suministrar todas las herramientas de mano y equipos necesarios para el cumplimiento de la tarea adecuándose a las normas de seguridad vigentes. Asimismo la Empresa aportará a su personal ropa de trabajo, equipamiento de seguridad y protección contra agentes físicos, químicos, eléctricos, etc.

Será cargo de la empresa la remoción y disposición final disposición final de hormigones y tuberías a eliminar, se cotizará en forma global.

OSE aportará la tubería a instalar, será de PVC, diámetro 400mm construidos de acuerdo a la Norma UNIT/ISO 4435 Serie 25, con junta elástica y 6 metros de longitud. Los aros de goma serán suministrado también por OSE y cumplirán los establecido en la Norma UNIT 788. Serán de caucho sintético tipo cloropreno.

La empresa deberá solicitar por escrito los materiales que requerirá con una semana de anticipación, deberá dirigirse a la Oficina Técnica de Salto. Los materiales serán entregados en una única entrega.

La Empresa aportará los equipos que se pudieran necesitar en forma puntual como ser martillo neumático u otros que se requirieran y que no figuren dentro de las herramientas que debe aportar la Empresa y que se indican en el ANEXO I. OSE dispondrá de un Encargado para coordinar y controlar los trabajos que realice la Empresa.

El precio del servicio que se contrata se expresará en moneda nacional, se deberá presentar presupuesto detallado según planilla adjunta en ANEXO II.

Ante cualquier observación interpuesta por el Encargado de OSE la Empresa dispondrá de un plazo de 24 hrs para subsanarla.

La Empresa deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de llevar a cabo la Obra.

## Descripción de los trabajos a realizar

- Instalación de colector

- Remoción de infraestructura existente

- Empalmes a los colectores existentes

- Construcción de registro

- Limpieza final de la zona de trabajo

- Construcción de registro

El registro será de  1a categoría cumpliendo las especificaciones indicadas en el plano N° 22282/A adjunto en ANEXO III

- Instalación de colector

Instalación del colector según la Memoria Constructiva General para la Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos Residuales y el plano de proyecto adjunto en ANEXO III.

- Remoción de infraestructura existente

Comprende la remoción de hormigones del registro y colectores existentes que interfiera con la obra y se requieran remover.

- Empalmes a los colectores existentes

Los empalmes se realizarán: aguas arriba en el registro existente y aguas abajo en el registro a construir.

EL contratista deberá asegurar el desvío de las aguas residuales durante la instalación del colector.

- Retiro y disposición final de hormigones removidos.

El retiro y disposición final de los hormigones removidos durante la obra según ítem 3.

- Limpieza final de la zona de trabajo

Inmediatamente luego de terminados los trabajos se deberá realizar la limpieza de la zona de obra, retirando todo material sobrante y acomodando el terreno respetando los taludes y niveles existentes previamente a la intervención.

## Vestimenta y elementos de protección

Los trabajadores deberán llevar vestimenta adecuada en la cual se identifique el nombre de la empresa Contratista.

Deberán utilizar los elementos de protección requeridos para el tipo de tarea a realizar como por ejemplo casco.

## De los materiales

OSE aportará las tuberías a instalar. La empresa deberá solicitar por escrito los materiales que requerirá con una semana de anticipación, deberá dirigirse a la Oficina Técnica de Salto. Los materiales serán entregados en una única entrega.

## Del transporte de los materiales y traslado del personal

El transporte de materiales y del personal de la Empresa Contratista correrá por cuenta del Contratista.

## De la verificación de los trabajos realizados

Los trabajos se controlarán diariamente por parte del encargado de OSE. Se definirán terminados cuando se culminen satisfactoriamente a entender de OSE las tareas en la zona de trabajo (por ejemplo la limpieza final de obra).

## De la señalización

La zona de trabajo deberá estar rodeada por una banda plástica de color amarillo que impida la circulación de extraños, y conos de advertencia de colores vivos espaciados alrededor del área ocupada. Cuando los trabajos sean en la calzada, será obligatoria la colocación de balizas con luces nocturnas.

La falta de señalización durante la realización de los trabajos o la no-reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 1 UR (una Unidad Reajustable)

No se autorizará que las zanjas permanezcan abiertas por más de 96 horas (salvo casos de fuerza mayor, como ser lluvia etc.).

## Remoción de pavimentos

La Empresa será responsable de gestionar ante la Intendencia Municipal de Salto las autorizaciones pertinentes para cortes de pavimento y veredas en los casos que sea necesario.

## De las obras accesorias

Corresponde por parte de la Empresa ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

- consolidación del terreno base en calzada o vereda utilizando material de relleno seco cuando corresponda. En el caso de las veredas, se dejarán en el mismo estado en que se encontraron. En el caso de la calzada, la misma deberá quedar transitable al tráfico vehicular y peatonal;

- desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;

- corte de raíces;

- balizamiento del trabajo hasta su finalización;

- retiro de los materiales sobrantes;

## Representante de la Empresa y Técnicos

La Empresa tendrá un representante técnico que deberá ser Ingeniero Civil.

## Supervisión de los trabajos

La Jefatura de la Oficina Técnica Departamental de Salto, tendrá a su cargo la Dirección de las Obras correspondientes.

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la Empresa, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte de la Empresa.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la Empresa dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

## Del pago de los trabajos

La Empresa deberá presentar los metrajes de obra realizados al Encargado de OSE en archivo digital (Excel). La Oficina técnica verificará los metrajes en los siguientes 2 días hábiles y aceptará o solicitará ajuste de los mismos. Una vez que la Oficina Técnica apruebe los metrajes presentados se realizará la factura correspondiente por parte de la Empresa y se entregará en la Oficina Técnica para la gestión del pago.

# CAPITULO II

CONDICIONES GENERALES

## Del precio de la Oferta

El precio de la oferta deberá basarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de la factura, que será el último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.

La moneda de pago será pesos uruguayos.

Los precios no deberán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones del presente pliego.

No se considerarán ajustes de precios dada la corta duración de la obra.

## De la obra a contratar

OSE tendrá la potestad de reducir o aumentar el volumen de obra a contratar hasta en un 50 %.

## Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

  - Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente a sobre cerrado, o por correo: walkiria.perez@ose.com.uy o nbaccardatz@ose.com.uy  hasta el día 27 de mayo de 2020 a las 11:00 horas.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

  - Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

* La relativa a sus clientes;

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* La que refiera al patrimonio del oferente;

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

  - Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

## Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

## Adjudicación

    - Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

    - Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

Tales como:

Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 , de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 , de 28 de diciembre de 1990).

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Planilla de control de trabajo donde acredite el registro de la totalidad del personal que presta servicio, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Listado de Funcionarios a prestar servicio los que incluye: Nombre completo Domicilio Cedula de Identidad (FOTOCOPIA) Carnet de salud (vigente) Tarea y Categoría a remunerar Certificado de buena conducta Historia laboral (BPS) Dicha documentación no solo se presentara al momento de comenzar con el servicio, sino que cada 28 de mes se solicitara la documentación correspondiente según ley 18251. Evaluación según norma ISO 9001-2015 Se evaluara el servicio/material suministrado por su empresa al terminar el año corriente según los siguientes parámetros: 1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado. 2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado 3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas. Los proveedores se clasifican como Proveedores Tipo A y Tipo B, según la calificación final obtenida: Proveedores con Calificación Tipo A Proveedores con Calificación Tipo B Calificación de ≥70% Calificación < 70% Aquellos proveedores que fueron calificados como tipo B durante dos períodos consecutivos, pueden llegar a no ser tenidos en cuenta durante un período

## Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# ANEXO I

# Materiales a suministrar por OSE

Materiales

PVC, diámetro 400 mm construidos de acuerdo a la Norma UNIT/ISO 4435 Serie 25, con junta elástica y 6 metros de longitud.

Aros de goma según Norma UNIT 788. Serán de caucho sintético tipo cloropreno.

*Todos los materiales y herramientas que fueran necesarios y para realizar los trabajos y que no se detallan entre los materiales a aportar por OSE deberán ser suministrados por la Empresa.

# ANEXO II

# Rubrado

| RUBRO | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Monto imponible unitario | Monto imponible total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajos a ejecutar |  |  |  |  |  |  |
| Registros de 1ª categoría. Profundidad > 2m (incl. Suministro de materiales). | u | 1 |  |  |  |  |
| Instalación de colector 400 mm | M | 104 |  |  |  |  |
| Remoción de infraestructura existente | gl | 1 |  |  |  |  |
| Empalmes a los colectores existentes | u | 2 |  |  |  |  |
| Trabajos de limpieza y disposición final de residuos |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza final de la zona de trabajo | gl | 1 |  |  |  |  |
| Precio TOTAL sin IVA (1) |  |  |  |  |  |  |
| Pecio TOTAL IVA incluido (2)= (1)*1.22 |  |  |  |  |  |  |
| Monto Imponible (3) |  |  |  |  |  |  |
| LeyesSociales (4) = (3) *0.75 |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL + IVA + LLSS (5) = (2)+(4) |  |  |  |  |  |  |

# ANEXO III – Piezas gráficas

Planos tipo de registros de saneamiento (si no puede acceder a ellos, o dude en mandar un mail, a la dirección walkiria.perez@ose.com.uy para solicitarlos)

22282-A1 registros saneamiento.pdf

23412 tapas.PDF

# Footnotes

OSE Aportará los materiales indicados en el ANEXO I, el resto de los materiales necesarios para las actividades a realizar serán aportados por la Empresa Contratada.