Enviar cotización a: comprasflores@ose.com.uy

Fecha de apertura: miércoles 15/7/20 hora 11:00

BASES DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DEL DESMONTAJE DE UNA ANTENA EN LA CIDUDAD DE TRINIDAD- FLORES.

- OBJETO

- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

- CARACTERISTICAS DE LA TORRE

- LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

- VISITA DEL OFERENTE AL SITIO

- DATOS A INCLUIR EN LA  OFERTA

  - PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

  - LISTADO DE EQUIPAMIENTO A UTILIZAR

  - PERSONAL DE LA EMPRESA

    - Personal asignado a los trabajos.

    - Representante técnico de la empresa.

    - Técnico prevencionista de la empresa.

    - Ingeniero civil estructural de la empresa.

    - Supervisor /encargado de obra de la empresa.

  - ANTECEDENTES DEL OFERENTE

  - SEGUROS

  - CERTIFICADO DE VISITA

- COTIZACION

- ADJUDICACION

- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

  - Estudio de Seguridad e Higiene.

  - Plan de Seguridad e higiene.

  - Permiso de Trabajo.

  - Planilla de personal asignado.

  - AST.

  - Memorias de Cálculo.

  - Planos.

  - Seguro contra todo riesgo.

  - Comienzo de los trabajos.

  - Responsabilidades del contratista durante la ejecución de los trabajos.

- CONTRALOR DE LOS TRABAJOS

  - Dirección de Obra.

  - Recepción de los trabajos.

- FORMA DE PAGO

- MULTAS

- MARCO NORMATIVO

- ANEXO PLANILLA DE COTIZACION Y DATOS DE LA EMPRESA

- ANEXO INFORME DE ANTENAS EN EL DEPARTAMENTO DE FLORES

- ANEXO INFORME DE SEGURIDAD OCUPACIONAL  DE OSE

- OBJETO

El objeto del servicio comprende el desmontaje completo de una  torre reticulada atirantada de comunicación, ubicada sobre la azotea del Local de Ose de la ciudad de Trinidad Departamento de Flores, sito en Francisco Fondar 763.

- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

La torre deberá ser desmontada en su totalidad, por partes, y la empresa contratista la retirará totalmente del predio de OSE, así como también los materiales sobrantes de los trabajos, no permitiéndose acumulación de material sobrante de las obras por un plazo mayor a 24 hs.

Queda expresamente prohibido que personal alguno ascienda por la torre a desmontar.

La empresa contratista suministrará todos los materiales,  equipamientos y personal necesarios para la completa ejecución de los trabajos, y en estricto cumplimiento de lo requerido por las normativas de seguridad vigentes (ver capítulo SEGURIDAD).

El lugar donde estaba ubicada la torre, y los anclajes de sus riendas, quedaran en óptimas condiciones luego de ejecutados los trabajos de desmontaje.

Todo aquello que se vea afectado por los trabajos quedará en óptimas condiciones luego de ejecutados los mismos.

Las áreas transitables dentro y fuera del predio que sean afectadas, deberán ser repuestas en las mismas condiciones, en el mínimo tiempo posible.

Los trabajos no deberán provocar daño alguno en instalaciones existentes tanto de OSE como de terceros. En caso que ello ocurra el contratista deberá repararlas o sustituirlas a su costo,  de manera que queden en condiciones idénticas o mejores al estado en que se encontraban antes de sufrir el daño.

Se prestará especial atención a la impermeabilización del techo de las oficinas, donde se apoya la torre. En el caso de ser necesario el trabajo sobre la azotea, que está cubierta por membrana aluminizada, se deberá colocar una protección mecánica adecuada a efectos de no dañar ésta última. En el caso que producto del trabajo se produzca algún daño constatable, éste será debidamente reparado, con  cargo a la empresa Contratista.

- CARACTERISTICAS DE LA TORRE

Se anexa un informe acerca de las características de la torre. (Ver 15. ANEXO INFORME ANTENAS EN EL DEPARTAMENTO DE FLORES).

- LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

En todo lo que sea aplicable, el Contratista deberá dar cumplimiento a las normas y reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al Contratista de acatar las indicaciones que imparte la Dirección de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes.

Los trabajos objeto de esta contratación deberán ser ejecutados por la empresa contratista siguiendo todos los lineamientos de seguridad que se encuentran en el Informe de la Sección Seguridad Ocupacional de OSE.  (VER 16. ANEXO INFORME DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE OSE).

- VISITA DEL OFERENTE AL SITIO

El oferente deberá concurrir a una visita e inspección de las instalaciones que se coordinará previamente con la Oficina Técnica Dptal de Flores (43647520 int 212), donde deberá interiorizarse completamente de las condicionantes del lugar y del entorno, y de las estructuras a desmontar.

OSE le entregará una constancia de visita que deberá presentar con la oferta. La  no presentación de esa constancia será motivo de rechazo de la oferta.

Es obligación del oferente en instancia de la visita, el adecuado relevamiento de los datos necesarios para la elaboración de su oferta. Luego de la visita el oferente firmará una constancia de haber tomado cabalmente la información adecuada para la elaboración de su oferta.

OSE no aceptará reclamos luego de adjudicados los trabajos, que invoquen falta de información en la toma de datos.

- DATOS A INCLUIR EN LA  OFERTA

  - PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

El oferente presentará un plan de trabajo detallado donde se indicará:

- La metodología a usar: Se describirá en forma detallada el sistema y método propuesto para el desmontaje de la torre y retiro fuera del predio, describiendo todos los procesos e implementos. La metodología descripta deberá cumplir con todas las normas de seguridad vigentes. Se detallará el protocolo a seguir en cada etapa en relación a las condiciones climáticas del tiempo aptas para la realización del trabajo propuesto. Este plan permitirá al oferente en caso de ser adjudicatario, elaborar el Estudio de Seguridad e Higiene (ESH) y el plan de seguridad e higiene (PSH),  identificando los riesgos y sus medidas de control para asegurar así que la ejecución de las tareas se realicen en forma segura y planificada, controlando los riesgos asociados a la actividad, y definiendo la responsabilidad y autoridad para gestionar la realización de este proceso en estricto cumplimiento de la seguridad.

- La  descripción de cada etapa del plan, con tiempos.

- La descripción de cómo se afectaran las áreas e instalaciones existentes, durante cuánto tiempo y como se señalizan, teniendo en cuenta los tiempos de posibles permisos de organismos como intendencias u otros.

- Se indicará el personal que participa en cada etapa de obra y la capacitación del mismo.

  - LISTADO DE EQUIPAMIENTO A UTILIZAR

Consistente con el plan de trabajo propuesto, se listará y detallará en la oferta  la maquinaria, equipamientos, herramientas,  estructuras auxiliares e implementos de seguridad a utilizar (por ejemplo anclajes, cuerdas, cables,  nudos, mosquetones, arneses, sistemas de recuperación y rescate, indicando factores de resistencia respectivos), presentando folletos y gráficos de los mismos. También se detallarán los elementos utilizados como refuerzo de estructuras existente, de corresponder.

Todos los elementos sin excepción que vaya a emplear para la ejecución de los trabajos deberán estar adecuadamente detallados en la oferta.

  - PERSONAL DE LA EMPRESA

    - Personal asignado a los trabajos

En la oferta deberá presentar un listado detallando el personal (nombre y cédula de identidad) que ejecutará los trabajos y la capacitación y antecedentes en trabajos similares que posee,  para cada una de las distintas etapas del plan de trabajo propuesto.  El personal debe tener conocimiento y experiencia previa, para el  tipo de tareas propuestas.

El personal que ejecute los trabajos deberá tener la formación adecuada para los trabajos, los cursos que el MTSS y las autoridades normativas en la materia requieran de acuerdo a la propuesta ofertada, por ejemplo cursos de técnicas de acceso y posicionamiento con cuerdas (TAPC).

Deberá contar con carne de salud vigente, psicofísico y psicotécnico.

El contratista deberá presentar todos los certificados vigentes del personal asignado a la ejecución de tareas.

    - Representante técnico de la empresa

El oferente deberá presentar el nombre y Currículum Vitae con antecedentes debidamente acreditados en trabajos similares, del Representante Técnico de la empresa,  de preferencia Ingeniero Civil o Industrial , quien será el nexo entre OSE y la Empresa.

Se presentará fotocopia de título o constancia UdelaR, o título de otras universidades habilitadas por el MEC.

    - Técnico prevencionista de la empresa

El oferente deberá presentar el nombre y Currículum Vitae con antecedentes debidamente acreditados en trabajos similares, del  Técnico prevencionista.

Se presentará fotocopia de título de egresado de Tecnicatura,  con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. El prevencionista deberá estar registrado en el MTSS.

    - Ingeniero civil estructural de la empresa

El oferente deberá presentar el nombre y Currículum Vitae con antecedentes debidamente acreditados en trabajos similares, del Ingeniero Civil opción o perfil estructural.

Se presentará fotocopia de título o constancia UdelaR, o título de otras universidades habilitadas por el MEC. Todas las memorias de cálculo vendrán firmadas por este profesional.

    - Supervisor / encargado de obra de la empresa.

El oferente deberá presentar el nombre y Currículum Vitae con antecedentes debidamente acreditados en trabajos similares, del supervisor / encargado de la obra.

El representante técnico, el Ingeniero estructural y el encargado de obra pueden ser la misma persona.

  - ANTECEDENTES DEL OFERENTE

En la oferta se presentará la experiencia detallada de la empresa, en el desmontaje de torres reticuladas atirantadas,  debidamente acreditada.

Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.

Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente.

La empresa tendrá antecedentes en el desmontaje de torres reticuladas atirantadas mínimo de tres años. Los antecedentes de la Empresa y el personal técnico de la misma serán evaluados a juicio de la Administración.

  - SEGUROS

El oferente presentará los documentos que acrediten que tiene contratado y vigente al momento de la oferta seguro  contra  de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para su personal.

El contratista presentará los documentos que acrediten haber contratado un seguro contra todo riesgo por el tiempo que duren los trabajos. (Ver 9.8 Seguros contra todo riesgo).

  - CERTIFICADO DE VISITA

En la oferta se deberá presentar el certificado de visita al sitio, expedido por OSE. Sin la presentación de este certificado, la oferta no será tenida en cuenta.

- COTIZACION

La empresa deberá estar inscripta en RUPE.

a) Las ofertas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

b) El precio total de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra ofertada y no tendrá reajustes de ningún tipo.

c) Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

d) Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

e) El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 14.411 si corresponde. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara un 72,76% de dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado.

f) Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste.

g) Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no indicarse se considerará incluido en el precio.

h) Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.

i) La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la compra.

j) No se admitirá la cesión a terceros, sin previa notificación a OSE y autorización expresa por parte de la administración.

Las ofertas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado, aceptándose envío vía e-mail antes de la fecha de apertura a:

Compras Flores (comprasflores@ose.com.uy)

Oficina Administrativa de OSE – Francisco Fondar 763 Trinidad- Flores

REF.: DESMONTAJE DE ANTENA EN TRINIDAD-FLORES

NO SE ADMITIRÁN OFERTAS QUE SE PRESENTEN CONTENIENDO ARCHIVOS CON EXTENSIÓN RAR.

La apertura de precios se realizará el miércoles 15 de julio HORA 11:00 en la Oficina Administrativa de OSE en la ciudad de Trinidad.

Los pedidos de aclaraciones se recibirán únicamente a través correo electrónica, a través de la casilla comprasflores@ose.com.uy. Se admitirán pedido de aclaraciones máximo hasta 72hrs antes a la fecha de apertura de ofertas indicada.

En caso de no poder cotizar se agradece comunicación indicando la no cotización; vía correo electrónico a comprasflores@ose.com.uy

En caso de requerir prórroga para cotizar, quedará a exclusivo criterio de OSE otorgarla. La solicitud de prórroga deberá ser realizada únicamente a través de la casilla de correo comprasflores@ose.com.uy. En caso de otorgarse, la misma será a lo sumo de 5 días corridos de la fecha de apertura prevista. Se otorgará una única prórroga.

- ADJUDICACION

Los criterios de adjudicación serán los siguientes:

- En la oferta de la empresa se contemple todos y cada uno de los requisitos del pliego.

- Los antecedentes de la Empresa oferente y su personal en trabajos similares al ofertado.

- La oferta sea la de menor precio comparativo, siendo éste la suma de:

o Montos básicos totales cotizados

o Impuesto al valor agregado

- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

La Empresa Contratista, tendrá un plazo de 5 días hábiles luego de la notificación de la adjudicación para la presentación de:

  - Estudio de seguridad e higiene

Consistente con el Plan de Trabajo presentado, el contratista presentará un Estudio de seguridad e higiene (ESH) firmado por el Ingeniero estructural de la empresa.

  - Plan de Seguridad e higiene

Consistente con el Plan de Trabajo presentado, y el Estudio de seguridad e higiene (ESH) el contratista presentará un Plan de seguridad e higiene (PSH) firmado por el Prevencionista de la empresa.

  - Permiso de Trabajo

Consistente con todos los documentos antes mencionados, el contratista elaborará y presentará un Permiso de Trabajo, Firmado por el supervisor encargado de la obra designado por la empresa

  - Planilla de personal asignado

Planilla del personal asignado a los trabajos y certificaciones de aptitud vigentes de acuerdo a la normativa de seguridad vigente para  la tarea a realizar. El personal deberá estar asegurado contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

  - AST

Formulario de Análisis de Seguridad de la Tarea (AST) firmado por el Técnico prevencionista. El supervisor encargado designado por el Contratista realizará obligatoriamente el AST  previo al ingreso a cada jornada laboral, con el personal involucrado. Este documento será firmado diariamente por  el personal involucrado y el Supervisor Encargado designado por la empresa.

  - Memorias de Cálculo

Memorias de cálculo de todos los dispositivos que se utilicen para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las normativas de seguridad vigentes, y firmado por el Ingeniero Civil Estructural de la empresa.

Se incluirán  todas las estructuras, refuerzos, anclajes, cables, líneas de vida, soportes, apoyos, plataformas, plumas,  inclusive las estructuras edilicias existentes y posibles refuerzos de las mismas, que estén involucradas en el correcto y seguro desarrollo de los trabajos.

Se consideraran además de las solicitaciones exigidas por las normas de seguridad, las cargas de viento UNIT 50/84 2da revisión.

Todas las estructuras provisorias colocadas para la ejecución de los trabajos deberán calcularse en el marco de la Unit antes mencionada, para los vientos máximos que corresponden a zona no costera.

Las memorias de cálculo tomarán en cuenta todos los estados de solicitación que se generen de acuerdo a la metodología propuesta. La OSE  podrá exigir al contratista las ampliaciones o complementos de cálculo que considere necesarias.

En caso que se ejerzan solicitaciones sobre estructuras existentes de OSE, deberán verificarse las mismas en la Memoria de cálculo.

El Ingeniero estructural indicará las Normas en las cuales están elaborados los cálculos.

  - Planos

Se presentará planos (dos juegos impresos y respaldo en soporte magnético) en planta con cortes y detalles a escalas adecuadas donde se expresen las distintas estructuras y todos los elementos de seguridad  que intervienen en el plan de desmontaje propuesto, su interrelación y su posición en las distintas etapas de la obra, si corresponde.

Estos planos estarán firmados por el ingeniero estructural de la empresa contratista.

  - Seguro contra todo riesgo

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante contra “todo riesgo de obra”, por el tiempo que duren los trabajos desde la fecha de iniciación, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales.  Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales

b) pérdida o daño de equipos

c) pérdida o daños a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.

  - Comienzo de los trabajos

El contratista deberá coordinar previamente con la Gerencia de Región Litoral Sur el comienzo de los trabajos.

Los trabajos podrán comenzar solamente cuando:

-Se presente toda la documentación exigida por las normas de seguridad vigente, incluidas todas las memorias de cálculo, y toda la documentación exigida por las normas laborales vigentes.

- Se acredite que los dispositivos y elementos traídos a Obra, correspondan a los descriptos en los documentos correspondientes, plan de trabajo, ESH, PSH, AST y Permisos de trabajo.

- Se acredite que están dadas todas las condiciones de seguridad y señalización indicadas en los documentos respectivos.

- Se acredite la identidad y aptitud del personal encargado de los trabajos mediante los certificados vigentes.

En esta instancia, previa al comienzo de los trabajos, OSE podrá hacer las observaciones que estime pertinentes y que el contratista deberá analizar. Los trabajos no comenzarán mientras el contratista no haya levantado las observaciones.

El contratista será el único responsable por la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación.

  - Responsabilidades del contratista durante la ejecución de los trabajos:

Durante la ejecución de los trabajos deberá estar permanentemente  en obra personal asignado por la empresa contratista para el control y supervisión de los trabajos, en estricto cumplimiento de la seguridad.

Será de cargo del  contratista  la adopción de todas las medidas necesarias para la seguridad en la zona donde se realicen los trabajos, así como de disponer de las señales pertinentes, de su colocación y extracción, la cual deberá ser segura y adecuada a cada caso, luminosa donde exista tránsito, diurna y nocturna. Deberán colocarse carteles donde se indique el nombre de la empresa contratista seguido de “Trabajando para OSE”.

Los accidentes que se puedan producir  por el incumplimiento de lo antes expresado, será de exclusiva responsabilidad del contratista.

La empresa declara conocer el lugar donde se realizará el trabajo y no tener nada para reclamar por ningún concepto.

El contratista será responsable de:

a) La correcta ejecución de los trabajos solicitados.

b) Los daños producidos sobre instalaciones propias o de terceros, asociados a impericia o negligencia de los operarios, serán de entera responsabilidad de la Empresa Contratista.

c) Hasta la recepción de las obras, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad de la Empresa Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores en estas, que estime convenientes.

d) La Empresa Contratista será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

e) la Empresa Contratista será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica.

f) La empresa contratista deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios certificados.

g) La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

h) Son obligaciones de la Empresa Contratista:

- Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

- Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate.

- Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo al rubro de la empresa.

- Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante. No procede la sustitución o incorporación de personal que no haya sido autorizado por esta Administración.

i) La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

j) OSE se reserva el derecho de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo establecido en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

A estos efectos, se le exigirá a la Empresa Contratista, la presentación de la siguiente documentación:

- Declaración nominada de historia laboral (Art. 87 Ley 16.713) y recibo de pago de las cotizaciones al organismo previsional.

- Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la Seguridad Social a la entidad previsional correspondiente (Art. 663 Ley N° 16.170).

- Constancia de BSE que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Plantilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales de la totalidad de los trabajadores que prestan funciones para la empresa en el marco de la compra y convenio colectivo aplicable.

- Datos personales de la totalidad de los trabajadores que prestaron o prestan tareas en el organismo para la empresa y Cédula de Identidad.

- Contratos de trabajo de los referidos trabajadores.

- Cédula de identidad escaneada y legible de cada nuevo trabajador.

- Todos los operarios que ejecuten TAPC deberán presentar certificado de aptitud psicofísico vigente, a fin de verificar su condición de salud y aptitud para la realización de este tipo de trabajos. (art. 109, decreto 125/14)

k) Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

l) Asimismo la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho extremo a la Gerencia Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa.

- CONTRALOR DE LOS TRABAJOS

  - Dirección de obra

OSE designará personal técnico idóneo para el control permanente de los trabajos.

Si se detectan incumplimientos o irregularidades en el desarrollo de los trabajos,  a juicio de OSE,   se podrán detener los trabajos hasta que las mismos se corrijan, o exigir las medidas que estime convenientes, aplicar multas,  y/o rescindir unilateralmente el contrato sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista.

  - Recepción de los trabajos

Los trabajos se aprobarán luego de que OSE determine que el trabajo realizado cumplen con todas las condiciones de la contratación.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos que correspondan.

- FORMA DE PAGO

El pago será a 60 días de fecha de factura, una vez aprobado por la Gerencia de Región Litoral Sur.

- MULTAS

En caso de incumplimiento, y sin perjuicio  de las acciones legales que la Administración pueda emprender, se establecen las siguientes multas:

| Motivo | Valor diario |
| --- | --- |
| Presentación fuera de plazo de documentación para el trabajo | 1UR por documento |
| Incumplimiento de plazos del plan de trabajo | 2UR |
| Falta de limpieza en la obra- acumulación de sobrantes por más de 24 hs | 5UR |
| Falta de señalización durante la ejecución de los trabajos | 10UR |
| No reparación de instalaciones afectadas por la obra | 10UR |

- MARCO NORMATIVO

Ley 5032. Accidentes de trabajo, medidas de prevención.

Ley 16074. Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Decreto 406/88 y modificativas 7/2018.

Decreto 283/996

Decreto 125/014.

Normas UNIT. Sistemas de protección personal contra caídas y rescate de altura, UNIT 1250:2017 UNIT1254:2017, UNIT 1255-1:2017/-2/-3/-4/-5/-6/-7/-8, UNIT 1257:2017, UNIT 1258:2017, UNIT 1260:2017, UNIT 1256-4:2017/-5/-6/-7, UNIT 1259-1:2017, UNIT 1259-2:2017

- ANEXO PLANILLA DE COTIZACION Y DATOS DE LA EMPRESA

|  | FECHA : |
| --- | --- |
| Cotización para el desmontaje de una antena en la ciudad de Trinidad. -Flores. |
| EMPRESA: |
| DIRECCIÓN: |
| TELÉFONO : |
| PROVEEDOR DE OSE Nº: |
| RUT Nº : |
| PRECIO: |

- ANEXO INFORME DE ANTENAS EN EL DEPARTAMENTO DE FLORES

- ANEXO INFORME DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE OSE