Plazo para ofertar:   10/08/2022

Hora: 11:00

- OBJETO DEL LLAMADO

El Objeto del Contrato comprende cuatro puntos:

- Solicitud y traslado del servicio de UTE existente.

- Suministro y colocación, de tablero y pilastra para bomba sumergible

- Suministro y colocación de foco LED para iluminación del predio

- Suministro y colocación de cerca olímpica y portón de acceso vehicular

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitud y traslado del servicio de UTE existente.

Se solicita trasladar el servicio de energía eléctrica (Nicho/pilastra UTE) para bombeo a ubicarse en el departamento de Maldonado, paraje Nueva Carrara Vieja, calle sin nombre casi camino Charles Darwin se proporciona localización exacta en google earth (Figura 1) y plano de catastro (Figura 2).

Servicio según normativa vigente de UTE, se deberá llevar el servicio subterráneo por aproximadamente 30 metros hasta el predio donde estará el servicio de abastecimiento de agua.

Figura 1

Figura 2

Suministro y colocación, de tablero y pilastra para bomba sumergible

La confección del tablero se deberá ajustar a los componentes solicitados, deberá contar además en el exterior con piloto rojo bomba apagada, piloto verde bomba prendida, selectora 3 posiciones (Auto, Manual, off), y piloto blanco para ausencia/presencia de tensión (Ver Figura 3). Se deberá colocar también jabalina de puesta a tierra del sistema.

El tablero se deberá presentar con los planos correspondientes

Se deberá cumplir con la normativa vigente de UTE y con la norma internacional IEC 61439, será competencia de OSE-UGD., la aprobación de la calidad de los componentes.

Datos de la bomba

Tipo: Sumergible multietapas

Potencia: 2HP

Tensión: trifásica 220v.

Figura 3

Componentes del tablero

Tablero de policarbonato 40 x 50 (medidas aprox)

Interruptor diferencial de 16A 30mA

Interruptor termo magnético de 16A (general)

Llave termo magnética de 16 A (sistema de arranque directo)

Llave termo magnética de 10 A (toma corriente)

Llave termo magnética de 2A (control)

Protector de fase

Contactor 32A

Relé térmico con regulación de 5 a 8A

Relé de Electrodos de nivel

Relé protector de fase

Toma corriente schuko para riel din

Sistema de ventilación

Descargadores de tensión en modulo para riel de 20KV

El sistema de arranque no se conectará directo a la bomba, sino que se hará mediante borneras de conexión

Se deberán colocar en el extremo inferior derecho 8 borneras de 2,5mm, para sistema de medición a distancia.

Pilastra para tablero

Se deberá suministrar y colocar nicho pilastra de Hormigón pre moldeado, para la colocación de 2 tableros eléctricos. La pilastra debe contar con una puerta de aluminio con cerradura y ventilación.   Medidas: 170 cm de altura, 100 cm de ancho y 60 cm de profundidad

Suministro y colocación de focos LED para iluminación del predio

Se deberán suministrar y colocar 1 columna para focos tipo Led de 150 W, y un tablero de iluminación, que deberá ser independiente del tablero de la bomba, deberá contar con un interruptor diferencial y un interruptor termo magnético.

La ubicación de la columna se definirá durante la obra.

Suministro y colocación de cerco olímpico y portón de acceso vehicular

Cerco perimetral externo - Tipo olímpico de 2,00 m de altura con tejido malla electro soldada e hilos de hierro galvanizado.  Este cerco se construirá perimetralmente sobre las líneas del perímetro del terreno expropiado de la figura 1 croquis adjunto y anexo también en PDF1, asimismo los detalles cosntructivos del cerco perimetral y el portón están definidos en el PDF2.

Ubicación del Portón comenzarlo a 2.5 m de la esquina derecha del frente del terreno (mirado desde la calle).

- A_ Viga perimetral de hormigón armado con hierros, distanciados cada 2.5m.

B_ Colocación de los postes de refuerzo esquinero de hormigón armado,

C_ Colocación de los tres hilos de alambre galvanizado para tensar la malla electro soldada.

D_ Las excavaciones para fundaciones del cerco perimetral olímpico comprenden la ejecución del pozo para colocación de los postes.

E_ El portón de acceso vehicular será construido según PDF2. La terminación del portón será pintada con dos manos de convertidor de óxido y esmalte sintético.

Todos los detalles según descripción en PDF2 anexo.

- Adecuación de un sector del predio según detalle en anexo Poder Point 1.

A_ Adecuación del predio nivelación con caída 0.5 % a favor de la pendiente natural.

- La distribución de la pilastra para el contador de UTE y el nicho estándar (la caseta de cloración y tanque de cloro) están definidos en su distribución en el terreno en el anexo Power Point 1.

Los detalles de la instalación cámaras y cañerías del nicho estándar están descritos en detalle en el anexo PDF Nicho Estándar.

- El portón de acceso vehicular será construido según PDF2. La terminación del portón será pintada con dos manos de convertidor de óxido y esmalte sintético.

- Cotizar leyes sociales.

- PLAZOS DE ENTREGA

Dentro de los 5 días hábiles de la notificación de adjudicación, pudiendo el proveedor indicar otros plazos de entrega en su oferta.

- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas podrán presentarse vía correo electrónico o personalmente, antes de la fecha y hora indicada para la recepción de ofertas.

Las ofertas vía correo electrónico se recibirán UNICAMENTE a la dirección comprasugd@ose.com.uy, en el asunto se deberá incluir la palabra OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL. (Ejemplo: OFERTA N° 10000000. Razón social).

Aquellas que se presenten personalmente deberán hacerlo en sobre cerrado con dos copias completas de la oferta, en la Oficina de Compras de OSE – UGD, sita en Ledesma esquina Sarandí de

la ciudad de Maldonado. El mismo deberá incluir: OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL.

Se debe tener especial cuidado en enviar la oferta tal cual se solicita y en tiempo, de lo contrario no se recepcionará la oferta.

- ACLARACIONES

Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones vía correo electrónico bajo el titulo CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy .Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas.

Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una antelación mínima de 72 horas hábiles, antes de la fecha fijada para la recepción de ofertas. Vencido dicho plazo la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Las consultas efectuadas serán contestadas en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas a la recepción de ofertas.

Las ofertas podrán ser enviadas a aquellos Proveedores oferentes del llamado que así lo soliciten al mail de compras, exceptuando la información confidencial.

- SOLICITUD DE PRÓRROGA

Las solicitudes de prórrogas de la fecha de recepción de ofertas, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la misma, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado.

En tal caso la prórroga de la apertura se estudiará por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o establecer un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecido.

La solicitud efectuada será contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

- COTIZACIÓN

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente pliego de condiciones particulares y a las CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS establecido en la página web de  O.S.E.

http://WWW.OSE.COM.UY/COMPRAS-Y-ACREEDORES/COMPRAS

Deberán presentarse redactadas en idioma español, de forma clara, precisa y con identificación de la Razón Social y N° de RUT de la empresa.

La oferta deberá contener información completa según el siguiente detalle, sin perjuicio de lo que se considere necesario agregar:

- Descripción completa del producto/servicio, sus variaciones y aclaraciones de corresponder.

- Se deberá cotizar de acuerdo a la UNIDAD SOLICITADA.

- Se indicará si los precios cotizados incluyen I.V.A., de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. Los proveedores que sean Pequeña Empresa, estén exentos o coticen productos o servicios a distintas tasas deberán especificarlo.

- Se deberá establecer la moneda de cotización, únicamente se aceptarán ofertas en Moneda Nacional, dólares estadounidenses o Euros.

Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello o en su defecto pie de firma y cedula de identidad del firmante.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

- DEL REGISTRO DE PROVEEDOR

A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y/o ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

- CONFORMIDAD, ENTREGA DE FACTURA Y PAGOS

Proveedores que no emiten e-Facturas

A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Departamento Administrativo Financiero de OSE – UGD, ubicado en la Oficina Central de O.S.E.- U.G.D, calle Ledesma esq. Sarandí de Maldonado, una vez proporcionado por esta el número de la hoja de servicio, el cual deberá constar en la factura correspondiente.

Proveedores con e-factura

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72 hs en el campo orden de compra del CFE (Comprobante fiscal electrónico) o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el numero de CFE con la HS/RM.

Condiciones de pago: 60 días fecha de factura.

- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

OFICINA DE COMPRAS OSE- UGD

MALDONADO

# Text boxes

La presentación de la oferta, implicará el conocimiento del presente pliego por parte del oferente y su reconocimiento de reunir las condiciones necesarias para el cumplimiento de lo solicitado.