ANEXO II

CARACTERÍSTICAS DE LOS BARRALES:

Equipos lumínicos y sonoros incorporados en dos módulos: uno interno y otro externo. El módulo interno contará con megáfono, sincronizador de balizas laterales multidestellos y selector de sonidos. El módulo exterior será de aleación de polímeros, resistentes a los rayos UV, con luces leds de alta luminosidad con colores rojo y azul, y con una sirena potente de 80W o superior. Todo el módulo externo debe contar con protección impermeable resistente a las inclemencias del tiempo. Además debe poseer una distribución óptima con soportes regulables para asegurar el equipo al techo del vehículo, permitiendo la instalación del cableado en forma externa sin perforaciones.

Previo a la entrega, el adjudicatario deberá brindar una capacitación (6 cupos) sin costo, del funcionamiento, mantenimiento y sustitución de componentes principales de los barrales.